# РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ

Радиорелейная связь - радиосвязь по линии, образованной цепочкой приемо-передающих (ретрансляционных) радиостанций. Осуществляется обычно на деци- и сантиметровых волнах. Антенны станций линии радиорелейной связи устанавливают на мачтах (башнях) высотой 70-100 м; антенны соседних станций обычно находятся в пределах прямой видимости (на равнине 40-50 км).

## Принципы работы

Принцип радиорелейной связи заключается в создании системы ретрансляционных станций, расположенных на расстоянии, обеспечивающем устойчивую работу. Простейшая топология радиорелейной линии связи представляет собой два устройства, передающих информацию между двумя пунктами. В более сложных случаях строятся ответвления от основной линии или создаются сети распределения информации между регионами, населенными пунктами или непосредственно между потребителями.

## Техническое решение

Радиорелейные сети связи строятся на основе двух технологий: PDH и SDH. оборудования.

Потоки, предлагаемые радиорелейными линиями с технологией PDH, считаются средне- и низкоскоростными. Для организации высокоскоростных потоков используют технологию SDH. Скорость передачи таких систем колеблется от 2 Мбит/с до уровня STM-16.

Для защиты трафика применяются различные схемы резервирования оборудования.

Схема применения

## Возможности

- протяженность линии радиорелейной связи - до 10000 км,

- емкость - до нескольких тысяч каналов

- скорость передачи данных - до 1 Гбит/c.

Пример расчета интервала РРЛ

## Преимущества

Радиорелейные линии связи требуют гораздо меньших затрат и времени на развертывание, чем ВОЛС, они могут быть проложены оперативно в сложных географических условиях. РРЛ наиболее эффективны при развертывании разветвленных цифровых сетей в больших городах и индустриальных зонах, где прокладка ВОЛС слишком дорога или вовсе невозможна, а качество передачи информации по современным РРЛ не уступает ВОЛС.

## Основные отрасли применения:

- Операторы фиксированных сетей (Электросвязь и коммерческие операторы связи);

- Операторы мобильных средств связи (сотовые, пейджинговые и транкинговые системы связи);

- Крупные корпоративные пользователи (порты, крупные заводы с разнесенными производствами, банки);

- Транспортные сети (железная дорога, речной и морской транспорт, нефтяные, газовые и энергетические комплексы);

- Государственные объекты (пограничные, таможенные и др.).