ЦИФРОВА МЕРЕЖА

З ІНТЕГРАЦІЄЮ СЕРВІСУ (ISDN)

1. Цифрові системи передачі даних

Процес оцифровування був розроблений у телефонії в 60-х рр. із метою уникнути обмежень передачі аналогових сигналів.

Так, аналоговий сигнал характеризується постійною зміною амплітуди в часі. (Якщо хтось говорить у телефонну трубку, фізичні, тобто механічні, коливання тиску повітря перетворюються в електричний сигнал з такими ж змінами амплітуди). Передаючи аналоговий сигнал, його необхідно періодично підсилювати, щоб запобігти затуханню. Шуми на лінії спотворюють сигнал, «шуми» — нерівності носіїв спотворюють сигнал за його збереження. Цифровий сигнал теж наражається на ті самі проблеми, але його дискретність передбачає, що з проходженням цього сигналу через канал досить відмічати лише відсутність або наявність двійкового цифрового імпульсу, а не його абсолютне значення, як за аналогового сигналу. Тобто шуми і затухання можна повністю видалити з реконструйованого сигналу. Процес реконструкції здійснюється відновлювальними повторювачами, які розміщуються на каналі через певні інтервали, що визначаються типом лінії.

Впровадження цифрових телефонних систем забезпечує перетворення розмови, як аналогового сигналу, на двійкові коди — одиниці й нулі, що передаються тими самими каналами. Ця технологія не лише надійніша, але й набагато швидша, бо комп’ютери можуть кодувати і декодувати цифрові дані в сотні разів швидше, ніж здійснюється аналоговий процес вибірки.

Для перетворення аналогових сигналів на цифрові рядки з двійкових значень використовується ряд методів. Першим із них була імпульсно-кодова модуляція (метод, розроблений 1938 р. А.-Х. Рівсом). Усі методи поділяються на два класи: аналіз форми хвилі та параметричне кодування.

Першою цифровою системою була система, названа Т1 і виготовлена в районі Чикаго 1962 р., коли компанія AT&T/Bell почала комерційне використання цифрових телефонних систем. Відтоді коло Т-систем розширилося. З-поміж сьогоднішніх цифрових технологій можна назвати найвідоміші: Switched-56, Dedicated-56, Frame Relay, T1/T4, Е1/Е3, SONET, ISDN. До цифрових технологій, використовуваних у телефонії, відносять також: xDSL (ADSL, HDSL, RADSL, SDSL, VDSL).

Switched-56 і Dedicated-56 можна вважати вже застарілими технологіями, оскільки вони використовують аналогове комутаційне обладнання і поступово витісняються лініями ISDN.

Frame Rеlay використовується в Україні в мережі «Укрпак».

Позаяк в Україні відбувається процес цифровізації системи телефонного зв’язку, актуальним є питання про використання тієї чи іншої цифрової технології. Якщо розглядати еволюцію мереж провідних операторів зв’язку, то вона відбувалася послідовно: від аналогових до цифрових мереж (DN), від цифрових мереж до мереж з інтеграцією сервісу, від ISDN до інтелектуальних мереж (IN).

Особливістю еволюції наших телефонних мереж є можливість доцільного переходу від аналогових мереж до ISDN, оскільки це дозволить обминути проміжний етап і в такий спосіб зекономити частину коштів.

Інші засоби й технології значно поступаються ISDN за доступністю послуг, рівнем стандартизації (ITU), відсутністю протиріч з аналоговими мережами (якими є переважна більшість українських телефонних мереж) і з комп’ютерними технологіями.

2. Поняття ISDN

Розробка технології ISDN затяглася настільки, що люди з почуттям гумору почали розшифровувати цю абревіатуру як «I Still Don’t Need it» («мені це все одно не потрібно») або як «It Still Does Nothing» («вона досі нічого не робить»); студенти додали «I Still Don’t Know» («я й досі не знаю, що воно таке»).

Насправді ж ISDN ( Integrated Services Digital Network) в перекладі означає: цифрова мережа з інтеграцією сервісу.

Вперше цей термін з’явився у списку термінів Оранжевої книги Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU).

Мета впровадження цієї технології — замінити всі телефонні лінії, які вимагають цифро-аналогових і аналогово-цифрових перетворень, на повністю цифрові засоби зв’язку, здатні передавати мову, дані, музику, відео.

Тобто, основним завданням розробників даної технології є інтеграція всіх видів трафіка в одному каналі зв’язку.

Нині 50% користувачів у всьому світі використовують ISDN для доступу до Internet завдяки надійності та вищій швидкості (порівняно з аналоговим модемом) доступу до мережі.

Серед переваг ISDN над комутованими телефонними мережами загального користування назвемо такі:

• передача інформації зі швидкістю 64 Кбіт/с (що скорочує час передачі файла до 85%);

• діапазон передачі звукового сигналу збільшується з 3 до 7 КГц (що підвищує його якість і дає можливість використання для теле- і радіоефіру);

• підключення до однієї лінії до 8 користувацьких терміналів (комп’ютер, телефон, термінал Х.25, факс і т. ін.);

• можливість об’єднання віддалених ЛОМ;

• робота в пакетному режимі (абоненти ISDN можуть обмінюватися даними за протоколом Х.31 і отримують доступ до мереж Х.25).

ISDN може надавати ряд додаткових телекомунікаційних послуг за підтримки системи загальноканальної сигналізації № 7:

• факсимільний зв’язок;

• відеотелефонія;

• визначення номера абонента;

• переадресація виклику;

• оперативне надання інформації про оплату;

• тристоронній зв’язок;

• конференц-зв’язок та ін.

А втім, більшість із цих послуг надається й іншими технологіями (скажімо, стільникового зв’язку).

Технологія ISDN отримала широке розповсюдження в Європі і дещо менше — в Америці.

3. Стандарти ISDN

1) Інтерфейс базового доступу — Basic Rate Interface (BRI). Цей інтерфейс має ще декілька назв: ISDN-2, 2B+D, DSL (Digital Subscriber Line — абонентська цифрова лінія).

Стандарт BRI призначений для місцевого використання телефонними компаніями. Може забезпечити всі потреби, пов’язані з доступом до Internet, дешевший у реалізації, ніж інші стандарти ISDN, що вимагають ширшої смуги частот.

За стандартом BRI в ISDN вирізняються три дуплексні канали. Перші два називаються В-каналами; ними можуть передаватися дані (або мова) в цифровому вигляді зі швидкістю 64 Кбіт/с кожний. Третій канал називається D-каналом (дельта-каналом), його швидкість — 16 Кбіт/с, і він використовується для передачі службової інформації, необхідної для встановлення і підтримання зв’язку. (Для порівняння: під час передачі даних за допомогою модема значна частина смуги пропускання витрачається на службову інформацію).

Два В-канали можна об’єднати в один із швидкістю передачі даних 128 Кбіт/с (це може використовуватися для ділового застосування в офісах). Отже, технологія ISDN забезпечує швидкість передачі даних майже в шість разів більшу, ніж модеми, на 28,8 Кбіт/с.

2) Інтерфейс основного доступу — Primary Rate Interface (PRI). Відомий також як ISDN-23, EDSL (Extended Digital Subscriber Line — розширена абонентська цифрова лінія).

PRI застосовується для підключення до ISDN груп користувачів — локальних мереж, АТС установ та інших багатокористувацьких комутаційних систем.

У світі затвердилося декілька стандартів інтерфейсу PRI:

ISDN-23 — північноамериканський (використовується у США, Канаді, Мексиці, Японії, Північній Кореї), передбачає 23 В-канали і один D-канал, розширені до 64 Кбіт/с у кожному. Відтак, можна легко підрахувати, що пропускна здатність цього стандарту становитиме 1,544 Мбіт/с (23 ( 64 Кбіт/с). Це — майже таке саме значення, як і для виділеної лінії Т1, але витрати істотно менші.

ISDN-30 — європейський стандарт PRI передбачає 30 В-каналів і один D-канал. Сумарна пропускна здатність цього стандарту — 2,048 Мбіт/с.

Широкосмугова ISDN (Broad-band ISDN—BISDN) — пропускна здатність понад 600 Мбіт/с, дозволяє здійснювати пересилку відеозображень одночасно з мовою і даними, але стандарт поки що не затверджено.

4. Технічне забезпечення ISDN,
 підключення до Internet через ISDN

Для підключення до ISDN-мережі ITU визначає два типи термінальної апаратури:

ТЕ-1 — для безпосереднього підключення до мережі (приміром, маршрутизатор);

ТЕ-2 — для підключення потрібен спеціальний пристрій, відомий як абонентський адаптер (ТА — Terminal Adapter), призначений для перетворення сигналів з одного стандарту в інший (наприклад, з RS-232C в ISDN).

Мережне кінцеве обладнання в мережі ISDN теж поділяється на дві категорії:

NT1 — розділяючі пристрої загальнодоступних комутованих мереж, скажімо, термінальний блок або зареєстрована телефонна розетка. Такі пристрої повинні мати необхідний «інтелект», щоб виконувати необхідні функції.

NT2 — абонентське комутаційне обладнання, наприклад, АТС або ЛОМ. Пристрої цієї групи мають ширші можливості порівняно з NT1, приміром, здатність комутації та концентрації викликів.

Крім того, в мережі місцевої телефонної компанії або компанії-оператора, які надають послуги зв’язку, розміщується кінцева апаратура лінії — LT.

А до цифрової абонентської лінії в місцевій АТС підключається кінцева апаратура станції ЕТ.

На рис. 23 показано схему підключення різних пристроїв до ISDN за допомогою спеціальних інтерфейсів:

R-інтерфейс зв’язує несумісне з ISDN обладнання з абонентським адаптером.

S-інтерфейс з’єднує ISDN-сумісне обладнання з мережним кінцевим обладнанням.

T-інтерфейс зв’язує апаратуру, що знаходиться в приміщенні клієнта, з мережею ISDN.

U-інтерфейс поєднує мережне кінцеве обладнання, кінцеву апаратуру станції та кінцеву апаратуру лінії.

Для підключення окремого комп’ютера до Internet через ISDN за інтерфейсом BRI необхідні:

1) 	ISDN — термінальний адаптер, встановлюється на ЕОМ.

Як і звичайні модеми, ISDN-адаптери можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Внутрішній — це мережна плата, яку необхідно вставити у вільний слот розширення комп’ютера. Зовнішній зазвичай приєднується через послідовний порт, паралельний порт або інтерфейс V.35 (спеціалізоване з’єднання з 34 або 25 штирями для підключення зовнішніх пристроїв до мережного маршрутизатора). Менш поширені ISDN-адаптери, які підключаються тільки до мережної плати, позаяк їх можна використовувати лише в офісі (у домашньому комп’ютері мережна плата навряд чи знадобиться).

2) ISDN-телефон. Його доведеться придбати в разі відсутності ISDN-адаптера, що підтримує роботу аналогового телефону, або не користуватися цією лінією для телефонних розмов.

Якщо ви захочете мати канал 128 Кбіт/с, і забезпечити найвищу можливу швидкість ISDN-з’єднань, необхідно переконатися, що адаптер підтримує об’єднаний канал на 128 Кбіт/с. а також придбати

3) NT1 — Network Termination Unit, який виконує зворотне мультиплексування, перетворюючи два канали по 64 Кбіт/с, що виходять із системи телефонної компанії, в одну лінію зі швидкістю 128 Кбіт/с. Цей процес називається також bonding.

Деякі зовнішні термінальні ISDN-адаптери мають вбудовані пристрої NT1 та блоки живлення (ISDN-лініями не передається напруга живлення).

Для підключення мережі до ISDN через інтерфейс BRI необхідно встановити додаткове обладнання:

1) термінальний пристрій для підключення комп’ютера до ISDN-мережі — спеціальна плата, яка встановлюється на кожну ЕОМ;

2) модуль обслуговування каналу (Channel Service Unit — CSU), що використовується для підключення апаратури до місцевої цифрової телефонної системи;

3) модуль цифрової обробки (Digital Service Unit — DSU) — для з’єднання CSU з комп’ютерним обладнанням (DTE). Часто модулі CSU і DSU об’єднано в один пристрій;

4) маршрутизатор — для передачі пакетів даних із локальної мережі в мережу ISDN і назад (міст ISDN — локальна мережа — ISDN LAN bridge).

Деякі ISDN-пристрої містять усі ці модулі в одному блоці.

Оскільки практичне застосування технології ISDN лише починається, необхідно також переконатися в сумісності обладнання з обладнанням провайдера.

5. ISDN в Україні

У 1996 р. Національний оператор мережі міжнародного і міжміського зв’язку Utel почав надавати послуги ISDN в Києві. Зараз такі послуги надаються і в ряді інших міст України (Луцьк, Львів та ін.).

У 1997 р. для надання послуг ISDN Utel ввів в експлуатацію лінії між Україною і такими країнами, як Німеччина, Бельгія, Угорщина, Польща, Італія, Австрія, Білорусь.

6—7 жовтня 1997 р. в Києві відбувся міжнародний семінар «ISDN — відкриття нових можливостей», у якому взяли участь представники майже всіх європейських країн. Основна його мета — демонстрація можливостей ISDN. Такий семінар проводився вперше на території СНД.

Наприкінці 1997 р. в Україні налічувалося близько 1000 користувачів ISDN.

Використання даної технології в Україні стримується низкою факторів, зокрема надвисокою вартістю надаваних послуг. У табл. 8 для порівняння наведено розцінки на ISDN у деяких країнах.

Таблиця 8

Тарифи на послуги ISDN-2 в деяких країнах

| Країна | Вартість установлення лінії, $ | Абонентська плата, $/місяць | Плата за використання лінії всередині країни, $/хв |
| --- | --- | --- | --- |
| США | 35—400 | 24—199 | 0,01—0,25 |
| Німеччина | 30—200 | 10—120 | 0,01—0,15 |
| Росія | 208—833 | 150—550 | 0,1—0,2 |
| Україна (Utel) | 600 | 300 | 0,03—0,3 |

Попри широкий спектр інших цифрових технологій, ISDN може мати майбутнє, зокрема BISDN.