Лабораторная работа №13

Цель работы: Научиться проводить мониторинг аппаратной части ПК с помощью программ WinBar, CPUCooL, RightMark CPU Clock Utility, SpeedFan, ABITEQ, ASUS Probe, USDM, EasyTune4.

Теоретические сведения

Мониторинг аппаратной части ПК

WinBar

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| John Woo | fw | Windows 95/98/ Me/NT/2000/XP | англ. | 0,325 | http://www.winbar.nl/ download.php |

Довольно удобные возможности мониторинга предоставляет утилита WinBar, которая, несмотря на то что появилась недавно, уже признана одной из лучших программ данного класса. Интерфейс WinBar выполнен в виде горизонтальной панели (ее можно разместить вверху или внизу экрана), на которой отображается информация о различных процессах, происходящих в системе. Настроить показ сведений можно, выбрав в меню программы пункт Configuration. Откроется окно WinBar Configuration содержащее несколько вкладок: CPU Usage (Загрузка процессора), Disk Usage (Использование дискового пространства), Mem Usage (Объем общей и свободной оперативной памяти), Volume (Изменение громкости), Resolution (Текущее разрешение экрана) и т. д.

Из дополнительных функций утилиты заслуживает внимания возможность смены цветового и графического оформления программы. Один раз настроив WinBar

(после инсталляции), вы бесплатно получите полноценный мониторинговый центр.

CPUCooL

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolfram Podien | SW | Windows 98/Ме/ NT/2000/XP | англ. | 1,6 | http://www.cpu-cool.de |

Для полноценного контроля над ситуацией необходимо не только наблюдать за действиями пользователей, но и следить за работой аппаратной части компьютера. Программа CPUCooL предназначена для мониторинга работы материнских плат. После установки и запуска значок программы помещается в область уведомлений Windows и отображает различную информацию, получаемую с термодатчиков. Программа состоит из семи различных утилит, позволяющих следить за температурой и напряжением блока питания компьютера, регулировать скорость вращения вентиляторов (для большинства моделей материнских плат, построенных на чипсетах от ALI, AMD, Intel, NVIDIA, SIS и VIA). С помощью CPUCooL вы также сможете программными средствами охладить компоненты компьютера и оптимизировать работу процессора и памяти. Кроме того, программа поддерживает технологию S.M.A.R.T. и отображает текущее состояние основных параметров винчестера.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Report Technology — технология caмонаблюдения, анализа и сообщения состояния) — предназначена для

повышения надежности работы жестких дисков и основывается на предсказании сбоев в их работе.

Узнать, как изменяется температура компонентов в зависимости от нагрузки, можно при помощи специального графика температур. Иногда очень полезно, запустив ресурсоемкое приложение, узнать температуру процессора при максимальной нагрузке.

CPUCooL содержит большое количество различных настроек, среди которых особое значение имеет возможность установки максимально допустимых значений для температур, скоростей вентиляторов и напряжения питания, а также функции программы, направленные на предотвращение выхода из строя из-за перегрева процессора. Так, CPUCooL позволяет изменить частоту шины процессора без перезагрузки системы, дополнительно автоматически понизив частоту его работы, а также, для обеспечения большей надежности, принудительно повысить скорость вращения вентиляторов.

Незарегистрированная версия программы работает в течение 21 дня.

RightMark CPU Clock Utility

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RightMark Gathering | fw | Windows 95/98/Me/ NT/2000/XP | англ. | 0,177 | http://cpu.rightmark.org/ download.shtml |

Программа RightMark CPU Clock Utility (рис. 1.1) предназначена исключительно для мониторинга частоты и уровня загрузки центрального процессора в реальном времени. Большое количество всевозможных настроек этой утилиты позволяют не только контролировать работу процессора, но и управлять ее режимами.

Программа следит за работой процессоров (настольных, серверных и мобильных версий), произведенных компаниями Intel и AMD, включая поддержку многопроцессорных систем. В последнем случае она ведет независимый мониторинг работы каждого процессора и позволяет управлять их параметрами по отдельности.

Частота и загрузка процессора отображается в виде графика. Всю полученную информацию можно сохранить в текстовом файле. Кроме того, программа позволяет управлять режимом электропотребления, если процессор поддерживает эту функцию.

Рис. 1.1. Программа RightMark CPU Clock Utility

SpeedFan

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almico | fw | Windows 95/98/Me/ NT/2000/XP/2003 | англ. | 1,36 | http://www.almico.com/ sfdownload.php |

Если в поставку вашей материнской платы не входит утилита для контроля за температурой компонентов системного блока и скоростью вентиляторов или вы ищете достойную ей альтернативу, то обратите внимание на программу SpeedFan.

Установив эту утилиту, вы всегда будете в курсе, с какой скоростью вращаются установленные в системном блоке вентиляторы (процессорный, блока питания и системного блока, а также жесткого диска, если на нем установлен вентилятор). Однако основной функцией SpeedFan является не мониторинг, а регулирование скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры и нагрузки. Программа может делать это автоматически по заранее установленным значениям температуры.

Расширенные возможности контроля программа проявит, если ей указать модель используемой материнской платы (к сожалению, в списке моделей присутствуют только материнские платы, выпущенные не позднее прошлого года). В таком случае утилита сможет автоматически регулировать частоту системной и РС1-шины непосредственно в Windows.

ВНИМАНИЕ   Неправильно указанная модель материнской платы может давать недостоверные сведения о проверяемых компонентах! Также может привести к повреждению компонент.

Программа поддерживает технологию S.M.A.R.T. (для мониторинга работы жесткого диска) и отображает диаграмму текущей температуры, скорости вращения и напряжения выбранных вентиляторов и винчестера.

ABITEQ

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abit | fw | Windows 95/98/ Ме/2000/ХР | англ. | 2,25 | http://www.abit.com.cn/tools/ abiteq/abiteq_l .230w.exe |

Выбирая программу для мониторинга материнской платы, не стоит пренебрегать предложениями ее компании-изготовителя. Ведь никто лучше разработчика не сумеет создать утилиту для контроля за родными компонентами. Предлагаю убедиться в этом на примере программ известных производителей материнских плат.

Пржде всего обратите внимание на продукт ABITEQ компании Abit, входящий в комплект программ для обслуживания материнских плат Guru. Эта утилита имеет очень красивый интерфейс. Окно программы представляет собой две панели. Вспомогательная панель отображает данные всех термодатчиков на материнской плате, скорости вращения вентиляторов и показатели напряжений. На основной можно настроить отображение информации любых трех показателей из тех, что представлены на вспомогательной. Среди других функций программы — автоматическое отключение компьютера при достижении критической температуры процессора (предельные значения устанавливаются пользователем) и отправка уведомления по электронной почте. На протяжении всего времени работы ABITEQ может вести подробный отчет о функционировании компонентов.

ASUS Probe

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASUS | fw | Windows 95/98/ Ме/2000/ХР | англ. | 3,9 | http://support.asus.com/download/ download.aspx?SLanguage=ru-ru |

Компания ASUS вместе с материнскими платами предлагает собственную программу — ASUS Probe. Эта отличная, хорошо зарекомендовавшая себя утилита давно знакома владельцам продуктов ASUS. Ее назначение — исключительно мониторинг. Все настройки программы собраны на шести вкладках: Temperature Monitor (Мониторинг температур), Fan Monitor (Мониторинг вентиляторов), Voltage Monitor (Мониторинг напряжений), Monitor Summary (Суммарный мониторинг), Settings (Настройки) и History (История).

Вкладка Temperature Monitor показывает данные термодатчиков материнской платы в виде графиков. Здесь можно установить пороговые значения, при достижении которых программа будет информировать вас сигналом. На вкладке Fan Monitor отображается исчерпывающая информация о скоростях вентиляторов, а также о предельных значениях их вращения. С помощью вкладки Voltage Monitor можно в реальном времени следить за напряжением на процессоре, памяти, чипсете и графической шине. Вся суммарная информация о температуре центрального процессора, материнской платы, скорости вентиляторов и напряжении памяти, процессора и графической шины представлена на вкладке Monitor Summary.

На вкладке Settings регулируются предельные значения температуры, скоростей вращения вентиляторов и напряжения питания. Статистику всех показателей можно просмотреть на вкладке History, содержащей отчет по всем направлениям мониторинга, который доступен для сохранения в текстовом файле.

USDM

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРоХ | fw | Windows 95/98/ Ме/2000/ХР | англ. | 1,16 | http://www.epox.com.tw/ eng/utility_software.php |

Аббревиатура утилиты для мониторинга материнских плат компании ЕРоХ — USDM — расшифровывается как Unified System Diagnostic Manager (единая система диагностики). В отличие от программ других компаний-производителей материнских плат, эта утилита имеет стандартный интерфейс без каких-либо визуальных изощрений. Окно программы содержит только две вкладки: Fan (Вентиляторы) и Configure (Настройка). Вся информация отображается на вкладке Fan. Здесь представлены сведения о скорости вращения вентиляторов, напряжении питания и температуре, передаваемой термодатчиками. Настроить параметры мониторинга можно на вкладке Configure. Параметр Fan Monitor (Мониторинг вентиляторов) используется для установки минимальных и максимальных скоростей вращения вентиляторов, Temperature Monitor (Мониторинг температур) — для указания аналогичных параметров для температуры процессора и материнской платы, a Voltage Monitor (Мониторинг напряжений) — для назначения допустимых значений превышения напряжения сверх номинального.

EasyTune4

| Производитель | Тип | ОС | Язык | Размер, Мбайт | Домашняя страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gigabyte | fw | Windows 95/98/ Ме/2000/ХР | англ. | 14,47 | http://www.giga-byte.com/ Motherboard/Support/ Driver/Driver_GIGABYTE.htm |

Программа EasyTune4 — весьма удобная и функциональная программа от компании Gigabyte, включающая не только возможность мониторинга, но и тюнинга. Эта утилита обладает достаточно удобным и привлекательным интерфейсом. Как и другие аналогичные программы, EasyTune4 в реальном времени отображает сведения о скорости вращения вентиляторов, напряжении питания, множитель, напряжение и текущую частоту процессора, а также передает данные с термодатчиков.

Несомненным плюсом программы является возможность тюнинга текущих данных для увеличения быстродействия и/или уменьшения количества простоев процессора при низкой нагрузке. В зависимости от текущей температуры процессора EasyTune4 позволяет установить различные диапазоны скоростей, что при большой нагрузке будет способствовать лучшему охлаждению, а при минимальной — снижению уровня шума, издаваемого вентилятором.

Программа обладает наглядным интерфейсом в виде приборной доски, который имеет два режима отображения: Easy Mode (Простой режим) — для начинающих пользователей и Advance Mode (Расширенный режим) — для опытных пользователей. В каждом из режимов настройки отличаются. Программа позволяет устанавливать такое огромное количество параметров, что просто захватывает дух, а благодаря удобному интерфейсу не только мониторинг, но и сам процесс тюнинга аппаратной платформы понятен любому пользователю, независимо от уровня подготовки.