НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Базові поняття. Терміни та визначення.

ДСТУ НННН:2010

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» (ДП «ОНДІЗ»), Державна адміністрація зв’язку зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України

2  РОЗРОБНИКИ: В. Балашов, д-р техн. наук (науковий керівник); А. Баєв;

Т. Бурлака; В. Гринюк; Р. Кім; Л. Ляховецький, канд. техн. наук;  В. Петров; М. Чумак, канд. техн. наук

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України  від  ___  _________ 20___ р. № _____

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей стандарт належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2010

| ЗМІСТ |
| --- |
|  | С |
| 1 Сфера застосування.............................................................................................. | 1 |
| 2 Нормативні посилання......................................................................................... | 1 |
| 3 Загальні пояснення............................................................................................... | 3 |
| 4 Терміни та визначення понять............................................................................. | 4 |
|  | 4.1 Загальні поняття............................................................................................. | 4 |
|  | 4.2 Телекомунікаційні мережі та їхні складники.............................................. | 12 |
|  | 4.3 Технічні засоби телекомунікацій................................................................. | 24 |
|  | 4.4 Сигнали та їх обробляння............................................................................. | 32 |
|  | 4.5 Обслуговування, служби та послуги............................................................ | 35 |
|  | 4.6 Суб’єкти сфери телекомунікацій.................................................................. | 39 |
|  | Додаток А Загальнотехнічні поняття................................................................. | 41 |
|  | Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів.................................... | 43 |
|  | Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів.................................... | 49 |
|  | Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів...................................... | 56 |
|  | Додаток Д Бібліографія....................................................................................... | 63 |

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Базові поняття. Терміни та визначення понять

### ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

### Базовые понятия. Термины и определения понятий

TELECOMMUNICATIONS

Base concepts. Terms and definitions

Чинний від  ______________

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення базових понять  у сфері телекомунікацій.

Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові  для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються сфери телекомунікацій, а також для робіт зі стандартизації. Для наукової, навчально-методичної, та публіцистичної літератури терміни цього стандарту - рекомендовані.

Стандарт призначений для застосування органами державної влади, підприємствами та організаціями, які здійснюють свою діяльність у сфері телекомунікацій та суміжних галузях, а також – науковими установами, технічними комітетами зі стандартизації, науково-технічними та інженерними товариствами.

# 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2226-93  Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2227-93  Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення

ДСТУ 2229-93  Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 2230-93  Системи оброблення інформації. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення

ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005  Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними (ІSO/ІEC 2382-9:1995, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних ( ISO/IEC 2382-17:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 2382-18:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 18. Розподілене оброблення даних

ДСТУ ISO/IEC 2382-32:2003  Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта (ІSO/ІEC 2382-32:1999, ІDT)

ДСТУ 2615-94  Електрозв'язок. Зв'язок цифровий та системи передачі цифрові. Терміни та визначення

ДСТУ 2616-94  Електрозв'язок. Апаратура передавання дискретних сигналів вторинних мереж багатоканальна. Терміни та визначення

ДСТУ 2617-94  Електрозв'язок. Мережі та канали передавання даних. Терміни та визначення

ДСТУ 2618-94  Електрозв'язок. Зв'язок факсимільний. Терміни та визначення

ДСТУ 2619-94  Електрозв'язок. Зв'язок документальний. Терміни та визначення

ДСТУ 2620-94  Зв'язок телеграфний. Комутація каналів і комутація повідомлень. Терміни та визначення

ДСТУ 2621-94  Зв'язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 2622-94  Зв'язок телеграфний. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94  Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2938-94  Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3254-95  Радіозв'язок. Терміни та визначення

ДСТУ 3256-95  Системи передавання волоконно-оптичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3560:2007  Системи телекомунікаційні супутникові. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3592-97  Сигнали радіотехнічні вимірювальні. Терміни та визначення

ДСТУ 3773-98  Мережа зв'язку цифрова первинна. Терміни та визначення

ДСТУ 3774-98  Система зв'язку національна єдина. Терміни та визначення

ДСТУ 3785-98  Звукове мовлення. Терміни та визначення

ДСТУ 3801-98  Антени. Терміни та визначення

ДСТУ 3807-98  Телебачення. Терміни та визначення

ДСТУ 4361:2004  Системи стільникового радіозв'язку цифрові. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4382:2005  Мережі електрозв'язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять

ДСТУ IEC 60050-161:2003  Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІEC 60050-161:1990, ІDT)

ГСТУ 45.019-2001  Кабелі зв'язку оптичні. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 15845-80  Изделия кабельные. Термины и определения (ГОСТ 15845-80 Вироби кабельні. Терміни та визначення)

ГОСТ 25866-83  Эксплуатация техники. Термины и определения 
(ГОСТ 25866-83   Експлуатування техніки. Терміни та визначення )

# 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа слід вживати лише один із термінів-синонімів.

Якщо текст у круглих дужках – складова частина повної форми термина, то його подано напівжирним шрифтом.

Пояснення, подані в круглих дужках світлим шрифтом після термінів, що зазначають сферу вживання багатозначних термінів, не є частинами термінів.

3.2 Кожну терміностаттю складають такі основні  елементи, як порядковий номер, один або кілька термінів-синонімів і  визначення поняття. Крім того, з метою уточнення або розширення змісту поняття, терміностаттю можуть доповнювати відповідні примітки.

3.3 Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводячи похідні ознаки, що розкривають значення термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати змісту понять, визначених у цьому стандарті.

3.4 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і  ненормативних документах, у разі потреби, їх можна замінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазнаючи об’єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, виозначених у стандарті.

3.5 У стандарті, як довідкові, подано  англійські (en) та російські (ru) терміни-відповідники  застандартизованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Д.

3.6  У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників застандартизованих термінів, кожною мовою окремо.

3.7 Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідних для  розуміння тексту, наведено в  додатку А.

3.8 Застандартизовані терміни, абревіатури та терміни-синоніми набрано напівжирним шрифтом.

3.9 Для забезпечення цілісності системи понять у стандарт поміщено вже за стандартизовані терміни та визначення понять із посиланням на той стандарт, звідки їх запозичено. Якщо до термосистеми поміщено скоригований варіант запозиченої терміностатті, у дужках перед посиланням поставлена позначка “див.також”.

# 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

## 4.1 Загальні поняття

| 4.1.1 телекомунікація електрозв'язок Обмін інформацією або процес односпрямованого передавання та приймання інформації за допомогою електромагнітних сигналів (див. також ГОСТ 22348) | en telecommunication [1], [2] ru телекоммуникация [1], [2] электросвязь [1], [2] |
| --- | --- |
| 4.1.2 телекомунікаційна інфраструктура телекомунікації Складова частина виробничої і соціальної інфраструктури, що являє собою сукупність телекомунікаційних систем, а також допоміжних засобів і обладнання, споруд, будівель тощо, яка забезпечує функціювання цих систем | en telecommunications infrastructure [1], [3] telecommunications [1], [3] ru телекоммуникационная инфраструктура [1], [3] телекоммуникации [1], [3] |
| 4.1.3 інфокомунікаційна інфраструктура інфокомунікації Складова частина виробничої і соціальної інфраструктури, що являє собою сукупність інфокомунікаційних систем, а також допоміжних засобів і обладнання, споруд, будівель тощо, яка забезпечує функціювання цих систем | en infocommunications infrastructure [4] infocommunications | ru инфокоммуникационная инфраструктура [4] инфокоммуникации |
| 4.1.4 телекомунікаційна система система телекомунікації система зв’язку Сукупність телекомунікаційної мережі та термінального обладнання, фізично й логічно з'єднаного з цією мережею, що забезпечує для фізичних і юридичних осіб, органів державної влади можливість здійснювати один або декілька видів телекомунікації Примітка. Прикладами телекомунікаційних систем є система телефонного зв'язку, система рухомого зв'язку, система супутникового зв'язку тощо (див.також ДСТУ 3774; ГОСТ 22348) | en telecommunication system [4] ru телекоммуникационная система [4] |
| 4.1.5 інфокомунікаційна система Сукупність технологічно сполучених телекомунікаційної мережі й інформаційних систем, а також термінального обладнання, фізично й логічно з'єднаного з цією мережею, що забезпечує для фізичних і юридичних осіб, органів державної влади можливість здійснювати один або декілька видів телекомунікації й отримувати доступ до інформаційних ресурсів цих систем | en infocommunication system [5] ru инфокоммуникационная система [6] |
| 4.1.6 інформаційна система Сукупність технічних засобів і технологій, що забезпечує збір, обробляння, зберігання інформації і надання її користувачам за їхніми запитами (див.також ДСТУ 2382-17) | en information system [5] ru информационная система [6] |
| 4.1.7 система Інтернет Глобальна інфокомунікаційна система, складники якої зв’язані єдиним адресним простором і яка базується на наборі протоколів TCP/IP (див. також ДСТУ 4361) | en internet [1], [5] | ru система Интернет [6] |
| 4.1.8 телекомунікаційна мережа Комплекс об'єднаних в єдиному технологічному процесі мережних вузлів і ліній передавання, що забезпечує надання фізичним і юридичним особам, органам державної влади телекомунікаційних послуг (див. також ДСТУ 3774) | en telecommunication network [3], [5] ru телекоммуникационная сеть [3], [6] |
| 4.1.9 інфокомунікаційна мережа Сукупність об'єднаних у єдиному технологічному процесі телекомунікаційних мереж та інформаційних систем, що забезпечує надання фізичним і юридичним особам, органам державної влади телекомунікаційних та інформаційних послуг | en infocommunication network [5] ru инфокоммуникационная сеть [6] |
| 4.1.10 телекомунікаційна послуга Продукт діяльності оператора або оператора і постачальника послуг, орієнтований на задоволення потреб користувачів у певному(их) виді(ах) телекомунікації (див. також ДСТУ 4361) | en telecommunication service [3] ru услуга электросвязи [3] |
| 4.1.11 інфокомунікаційна послуга Продукт діяльності оператора або оператора і постачальника послуг, орієнтований на задоволення потреб користувачів в інформаційних послугах, надаваних через телекомунікаційну мережу | en info-communication service [5] ru инфокоммуникационная услуга [6] |
| 4.1.12 засоби зв’язку засоби телекомунікації Технічні засоби (станційне, лінійне, термінальне обладнання тощо), призначені для забезпечення функціювання системи зв’язку | en telecommunication facilities [3] ru средства электросвязи [3] |
| 4.1.13 номер (у телекомунікаційній системі) Різновид ідентифікатора, що являє собою унікальний числовий код, який надається абоненту або пристрою і використовується в подальшому для його ідентифікування (див. також ДСТУ 2620; ДСТУ 4361) | en number [1] ru номер [1] |
| 4.1.14 номерний ресурс Сукупність номерів визначених форматів, що використовуються для ідентифікування абонентів, мереж, пунктів закінчення мережі та послуг | en numbering resource [7] ru номерной ресурс [6], [7] |
| 4.1.15 радіочастотний ресурс Частина радіочастотного спектру, яку можливо використовувати для функціювання радіоелектронних засобів на території певної країни та за її межами відповідно до чинного законодавства та міжнародного права | en radio frequency resource [8] ru радиочастотный ресурс [8] |
| 4.1.16 радіочастотний спектр Безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц | en radio spectrum [9] ru радиочастотный спектр [9] |
| 4.1.17 дані Інформація, що подана у формалізованому вигляді, придатному для автоматичного її оброблення за можливої участі людини (див. також ДСТУ 2226; ДСТУ 2229; ДСТУ 2617; ДСТУ 2938) | en data [1], [10] ru данные [1], [10] |
| 4.1.18 повідомлення Логічно завершена форма подання інформації, що має, як правило, певний зміст Примітка. Типові види повідомлень: запит, квитанція, текстовий файл, фрагмент мовного сигналу тощо (див. також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-32; ДСТУ 2392; ДСТУ 3043; ДСТУ 3956) | en message [1] ru сообщение [1] |
| 4.1.19 пакет Послідовність інформаційних і службових символів, що передаються, обробляються і комутуються як одне ціле (див. також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 2617) | en packet [1] ru пакет [1] |
| 4.1.20 інформаційна технологія ІТ Сукупність методів обробляння інформації, а також апаратних і програмних засобів збирання, зберігання, передавання та відображення різних видів інформації | en information technology [10] IT [10] ru информационная технология [10] ИТ [10] |
| 4.1.21 мультимедіа Технології, що дозволяють інтегрувати, обробляти, передавати й одночасно відтворювати різноманітні інформаційні середовища за допомогою відповідних технічних засобів (див. також ДСТУ 2481; ДСТУ 4361) | en multimedia [1], [10] ru мультимедиа [1], [10] |
| 4.1.22 протокол Набір формалізованих правил, процедур і специфікацій, які визначають формат і спосіб обміну інформацією (передавання інформації) між різними системами, мережами чи пристроями (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en protocol [1], [10] ru протокол [1], [10] |
| 4.1.23 тариф Система ставок, що визначає розмір плати за послуги для підприємств і населення (див. також ДСТУ 2620) | en tariff [1], [10] ru тариф [1], [10] |
| 4.1.24 абонементна плата Фіксована плата, яка встановлюється для абонента за доступ до телекомунікаційної мережі, незалежно від факту отримання послуг | en subscriber rental [3] ru абонементная плата [3] |  |
| 4.1.25 абонентна плата Плата абонента, яка є сумою платежів: абонементної плати та плати за обсяг телекомунікаційних послуг, отриманих абонентом, поверх ліміту, включеного в абонементну плату (див.також ДСТУ 4361) | en subscriber’s fee [10] ru абонентная плата [10] |
| 4.1.26 проводовий зв’язок Вид телекомунікації, для якої як середовище передавання електромагнітних сигналів використовуються оптичні кабелі, кабелі з металевими жилами та проводові лінії | en wire communication [3], [10] ru проводная связь [3], [10] |  |
| 4.1.27 телеграфний зв’язок телеграфія Вид телекомунікації, що забезпечує посимвольне передавання і приймання літерно-цифрового тексту телеграфними апаратами (див. також ДСТУ 2619) | en telegraphy [3], [10] ru телеграфная связь [3], [10] телеграфия [3], [10] |
| 4.1.28 телефонний зв’язок телефонія Вид телекомунікації, що забезпечує передавання мови у реальному часі (див. також ДСТУ 2621; ДСТУ 4361) | en telephony [3], [10] ru телефонная связь [3], [10] телефония [3], [10] |
| 4.1.29 радіозв'язок Вид телекомунікації, що здійснюється за допомогою радіохвиль (див. також ДСТУ 3254; ДСТУ 3560) | en radiocommunication [3], [10] ru радиосвязь [3], [10] |
| 4.1.30 мовлення Загальний термін, який належить до різних видів телекомунікації, що забезпечують передавання звукових і телевізійних програм з можливістю їх одночасного масового приймання користувачами за допомогою радіоприймальних або телевізійних пристроїв Примітка. Розрізняють три основних способи мовлення: радіомовлення, телевізійне мовлення та проводове мовлення (див.також ДСТУ 3785) | en broadcasting [3], [10] ru вещание [3], [10] |
| 4.1.31 телебачення ТБ Вид телекомунікації, що забезпечує передавання і відтворення на відстані зображень рухомих або нерухомих сцен (об’єктів) із звуковим супроводом чи без нього (див. також ДСТУ 3807) | en television [3], [10] TV [3], [10] ru телевидение [3], [10] ТВ [3], [10] |
| 4.1.32 супутниковий зв'язок Вид телекомунікації, що здійснюється через земні і космічні станції (або пасивні штучні супутники Землі) (див. також ДСТУ 3254; ДСТУ 3560) | en satellite communication(s) [3] ru спутниковая связь [3] |
| 4.1.33 передавання даних Вид телекомунікації, що забезпечує передавання даних з одного пункту в інший для їх наступного оброблення або оброблення та зберігання (див. також ДСТУ 2226; ДСТУ 2619) | en data transmission [3], [10] ru передача данных [3], [10] |
| 4.1.34 факсимільний зв’язок Вид телекомунікації, що забезпечує передавання й приймання статичних зображень і текстів, виконаних на паперових носіях (див. також ДСТУ 2619) | en facsimile [3], [10] ru факсимильная связь [3], [10] |
| 4.1.35 електронна пошта Вид телекомунікації, що забезпечує користувачам телекомунікаційними послугами пересилання, зберігання та отримання електронних повідомлень з можливістю відкласти їх доставлення, використовуючи для цього як термінальне обладнання комп’ютер або інший подібний пристрій (див.також ДСТУ 2227; ДСТУ 2382-32; ДСТУ 4361) | en electronic mail [3], [10] e-mail [3], [10] ru электронная почта [3], [10] |
| 4.1.36 рухомий зв’язок мобільний зв’язок Вид телекомунікації, що базується на таких радіотехнологіях, які надають можливість здійснювати обмін або передавання чи приймання інформації, у тому числі у русі | en mobile telecommunication [3], [10] ru подвижная связь [3], [10] мобильная связь [3], [10] |
| 4.1.37 інформатизація Організаційний, соціально-економічний та науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань на основі використання інформаційних і телекомунікаційних технологій і ресурсів (див. також ДСТУ 2226) | en informatization [9] ru информатизация [9] |
| 4.1.38 конвергенція Процес поступового зближування телекомунікаційних мереж за структурою їх побудови, використанням технологій і технічних засобів, а також за їхніми функційними можливостями | en convergence [3], [10] ru конвергенция [3], [10] |
| 4.1.39 доступ до ресурсів а) Можливість для користувача телекомунікаційними послугами користуватися ресурсами мережі б) Процедура звертання об’єкта (користувача, пристрою, процесу) до ресурсів мережі (див. також ДСТУ 2617; ДСТУ 2874) | en resource access [3] ru доступ к ресурсам [3] |
| 4.1.40 електромагнітна сумісність Здатність технічних засобів або систем функціювати у даному електромагнітному середовищі із заданою якістю, не створюючи при цьому неприпустимих завад для цього середовища (див. також ДСТУ IEC 60050-161) | en electromagnetic compatibility [1], [3] ru электромагнитная совместимость [1], [3] |  |
| 4.1.41 швидкість передавання інформації Кількість інформації, що передається каналом, трактом або системою тощо за одиницю часу Примітка. Одиницею вимірювання швидкості передавання інформації є біт/с (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en information rate [3], [10], [11] ru скорость передачи информации [3], [10] |
| 4.1.42 швидкість передавання сигналів Кількість елементів цифрового сигналу (у випадку двійкового сигналу − бітів), що передаються каналом, трактом або системою за одиницю часу. Примітка. Одиницею вимірювання швидкості передавання сигналів є символ/с (у випадку двійкового сигналу − біт/с) (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en signalling rate [3], [11] ru скорость передачи сигналов [3] |

4.2 Телекомунікаційні мережі та їхні складники

| 4.2.1 телеграфна мережа Телекомунікаційна мережа, що складається із сукупності телеграфних вузлів і ліній передавання, які їх з’єнують, і призначена для передавання телеграфних повідомлень (див. також ДСТУ 2622) | en telegraph network [10] ru | телеграфная сеть [10] |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 телефонна мережа Телекомунікаційна мережа, що складається із сукупності автоматичних телефонних станцій, вузлів і ліній передавання, які їх з'єднують, і призначена для передавання переважно мови (див. також ДСТУ 2621) | en telephone network [10] ru телефонная сеть [10] |
| 4.2.3 мережа звукового мовлення Телекомунікаційна мережа, призначена для передавання аудіопрограм, іншої аудіоінформації невизначеній множині користувачів цими послугами (див. також ДСТУ 3560) | en audio broadcasting network [9] | ru сеть звукового вещания [9] |
| 4.2.4 мережа телевізійного мовлення Телекомунікаційна мережа, призначена для передавання телевізійних програм та іншої відеоінформації користувачам цими послугами Примітка. Мережі телевізійного мовлення, в залежності від середовища передавання сигналів мовлення, називаються:мережами наземного ефірного мовлення, мережами супутникового безпосереднього мовлення, мережами кабельного телевізійного мовлення, мережами мікрохвильового наземного мовлення (див. також ДСТУ 3560) | en television broadcasting network [9] ru сеть телевизионного вещания [9] |
| 4.2.5 мережа передавання даних Телекомунікаційна мережа, призначена для передавання даних між певними пунктами в певному форматі з певною якістю (див. також ДСТУ 2617) | en data network [9] ru сеть передачи данных [9] |
| 4.2.6 мережа кабельного телебачення Телекомунікаційна мережа, призначена для передавання телевізійних програм або іншої відеоінформації, а також даних її абонентам каналами одно- чи двобічної дії через коаксіальні та/або оптичні розподільчі системи | en cable television network [10] ru сеть кабельного телевидения [10] |
| 4.2.7 комп’ютерна мережа Телекомунікаційна мережа, до якої як термінальне обладнання підімкнені комп'ютери, які взаємодіють між собою через цю мережу (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en computer network [1] ru компьютерная сеть [1] |
| 4.2.8 мережа Інтернет Сукупність телекомунікаційних мереж загального користування, які базуються на наборі протоколів TCP/IP і логічно зв’язані глобальним адресним простором, що забезпечує їх функціювання як єдиної мережі (див. також ДСТУ 4361) | en Internet [1] ru сеть Интернет [1] |
| 4.2.9 (телекомунікаційна) мережа загального користування Телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкритий для всіх фізичних і юридичних осіб (див. також ДСТУ 2622) | en public network [9] ru телекоммуникационная сеть общего пользования [9] |
| 4.2.10 міжнародна мережа Телекомунікаційна мережа, що з’єднує між собою національні телекомунікаційні мережі та забезпечує абонентів національних мереж міжнародним зв’язком | en international network [10] ru международная сеть [10] |
| 4.2.11 національна мережа Телекомунікаційна мережа певної країни, що забезпечує зв’язок між абонентами всередині країни та їх вихід на міжнародну телекомунікаційну мережу | en national network [10] ru национальная сеть связи [10] |
| 4.2.12 відомча мережа Телекомунікаційна мережа, що обслуговує потреби окремого відомства і має вихід на мережу загального користування (див. також ДСТУ 2617; ДСТУ 2622; ДСТУ 3774) | en private network [10] ru ведомственная сеть [10] |
| 4.2.13 виділена мережа Телекомунікаційна мережа юридичного або фізичного суб’єкта господарювання, яка не має виходу на мережу загального користування | en dedicated network [9] ru выделенная сеть [9] |  |
| 4.2.14 транспортна мережа Телекомунікаційна мережа, яка здійснює взаємоз’єднання мереж доступу (див. також ДСТУ 4361) | en transport network [11] ru транспортная сеть [11] |
| 4.2.15 мережа доступу Частина телекомунікаційної мережі, що забезпечує фізичне й логічне з’єднання пунктів закінчення мережі з найближчим вузлом транспортної мережі | en access network [10] ru сеть доступа [10] |
| 4.2.16 міжміська мережа Телекомунікаційна мережа, що з’єднує місцеві мережі між собою (див. також ДСТУ 2621) | en toll lines network [10] ru междугородная сеть [10] |
| 4.2.17 місцева мережа Телекомунікаційна мережа окремого міста (включно з підпорядкованими населеними пунктами) − міська мережа − або мережа сільського району (включно з райцентром, сільськими і міськими поселеннями) (див. також ДСТУ 2621; ДСТУ 2622; ДСТУ 3774) | en local network [10] ru местная сеть [10] |
| 4.2.18 мережа рухомого зв’язку мережа мобільного зв’язку Телекомунікаційна мережа, побудована на базі таких радіотехнологій, які надають абонентам можливість користуватися послугами, у тому числі вільно пересуваючись у межах території, що покривається цією мережею | en mobile network [3], [10] ru сеть подвижной связи [3], [10] сеть мобильной связи [3], [10] |
| 4.2.19 транкінгова мережа Телекомунікаційна мережа з вільним доступом абонентів із мобільними терміналами до спільної групи каналів, що забезпечують їх взаємний зв’язок та доступ до зовнішніх мереж | en trunking network [10] ru транкинговая сеть [10] |
| 4.2.20 пасивна оптична мережа Телекомунікаційна мережа, яка будується на пасивних оптичних елементах без використання активних елементів, таких як підсилювачі, перетворювачі та розподільники сигналів | en passive optical network [10] PON [10] ru пассивня оптическая сеть [10] |
| 4.2.21 комутовна мережа Телекомунікаційна мережа, яка забезпечує встановлення з’єднань на вимогу шляхом комутування (див. також ДСТУ 3774) | en switched network [10] ru коммутируемая сеть [10] |
| 4.2.22 єдина телекомунікаційна мережа Сукупність технологічно сполучених телекомунікаційних мереж, об’єднаних спільним ієрархічним керуванням | en unified telecommunication network [3] ru единая телекоммуникационная сеть [3] |
| 4.2.23 мультисервісна мережа Телекомунікаційна мережа, що надає більше, ніж одну телекомунікаційну послугу, використовуючи для цього спільні мережні ресурси | en multiservice network [3] ru мультисервисная сеть [3] |
| 4.2.24 мережа наступного покоління Телекомунікаційна мультисервісна мережа мережа на базі пакетних технологій комутування й високошвидкісних транспортних технологій, яка надає користувачам можливість вибору телекомунікаційних послуг різних операторів і постачальників, отримання послуг, у тому числі у русі незалежно від місцезнаходження користувачів і забезпечує якість надаваних послуг та їх незалежність від транспортних технологій | en next generation network [1], [5] NGN [1], [5] ru сеть следующего поколения [1], [6] |
| 4.2.25 ідентифікатор Код або символічне ім'я, яке однозначно характеризує об'єкт і дозволяє виділити його серед множини інших об'єктів (див. також ДСТУ 4361) | en identifier [10], [11] ru идентификатор [10], [11] |
| 4.2.26 адреса Унікальний номер або символічне ім'я, що надається мережі, вузлу або мережному пристрою, щоб інші мережі, вузли або пристрої могли розпізнати його у процесі обміну інформацією Примітка. Адреси бувають логічними (символічними або умовними), фізичними (апаратними) та мережними (див. також ДСТУ 4361) | en address [1], [10] ru адрес [1], [10] |
| 4.2.27 взаємодія телекомунікаційних мереж Сумісне функціювання технологічно сполучених телекомунікаційних мереж з метою обміну трафіком (див.також ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en telecommunication networks interworking [6] ru взаимодействие телекоммуникационных сетей [5] |
| 4.2.28 ідентифікування Процедура встановлення тотожності об’єкта (користувача, пристрою, програми тощо) з одним із відомих системі об’єктів за його ідентифікатором з метою визначення його належності до цієї системи (див. також ДСТУ 2226) | en identification [1], [3] ru идентификация [1], [3] |
| 4.2.29 автентифікування Процедура підтвердження тотожності об’єкта (користувача, пристрою, програми тощо), встановленої за результатом процедури ідентифікації, за допомогою, наприклад, його пароля або ключа (див. також ДСТУ 2229) | en authentication [3] ru аутентификация [3] |  |
| 4.2.30 авторизування Процес перевіряння прав доступу об'єкта (користувача, пристрою, програми тощо) у процесі його звертання до ресурсів систем і надання йому доступу до цих ресурсів згідно з установленими правами | en authorization [1], [3] | ru авторизация [1], [3] |
| 4.2.31 комутування Тимчасове з’єднання відповідних функційних пристроїв і каналів передавання з метою створення фізичного або віртуального каналу зв’язку Примітка. Розрізняють два принципово відмінні види комутування: каналів і пакетів (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 2620) | en switching [1], [3] ru коммутация [1], [3] |
| 4.2.32 сеанс зв’язку сеанс телекомунікації Тимчасовий зв’язок між користувачами, що встановлюється для передавання та/або приймання інформації (див. також ДСТУ 2382-18) | en communication session [10] ru сеанс связи [10] |
| 4.2.33 з'єднання Шлях, установлений між двома або більше пристроями, процесами або мережами для передавання електромагнітних сигналів (див. також ДСТУ 2382-9; ДСТУ 2615) | en connection [3], [10] | ru соединение [3], [10] |
| 4.2.34 взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж Фізичне та/або логічне з'єднання телекомунікаційних мереж, яке використовується операторами цих мереж або іншими сторонами, які мають доступ до цих мереж, з метою забезпечення користувачів телекомунікаційними послугами | en telecommunication networks interconnection [9] ru взаимосоединение телекоммуникационных сетей [9] |
| 4.2.35 навантаження трафік Величина, що характеризує використання мережних ресурсів і означає: а) Обсяг переданих даних (в бітах, байтах, пакетах тощо) за певний проміжок часу; б) Відносне за часом значення зайнятості пристрою (лінії, каналу тощо) або суму відносних за часом значень зайнятості деякої сукупності пристроїв (ліній, каналів тощо) Примітка. Одиницею вимірювання навантаження (зазвичай у телефонії) є Ерланг (Ерл). 1 Ерл дорівнює навантаженню, що забезпечує зайнятість пристрою (лінії, каналу тощо) протягом одної години, або навантаженню, що забезпечує сумарну занятість деякої кількості пристроїв (ліній, каналів тощо) тривалістю 60 хвилин протягом одної години | en traffic [1], [3] ru нагрузка, трафик [1], [3] |
| 4.2.36 година найбільшого навантаження ГНН Інтервал часу доби тривалістю 60 хвилин, протягом якого за значний проміжок часу (у середньому біля місяця) навантаження об’єкта телекомунікаційної мережі є максимальним | en busy hour [1], [10] ru час наибольшей нагрузки ЧНН [1], [10] |
| 4.2.37 топологія мережі Характеристика телекомунікаційної мережі, яка визначає її фізичну і логічну конфігурацію | en network topology [2] ru топология сети [2] |
| 4.2.38 пропускна здатність Параметр, який визначає: а) максимально припустиму швидкість передавання інформації каналом, трактом або системою (біт/с); б) максимальне навантаження (Ерл), яке може бути обслуженим системою за одиницю часу | en capacity, throughput [10] ru пропускная способность [10] |
| 4.2.39 стійкість телекомунікаційної мережі Здатність телекомунікаційної мережі виконувати необхідні функції як у звичайних умовах експлуатування, так і в умовах, які утворюються впливами зовнішніх дестабілізуючих факторів Примітка. Стійкість телекомунікаційної мережі характеризується надійністю та живучістю | en telecommunication network stability [9] ru устойчивость телекоммуникационной сети [9] |
| 4.2.40 живучість мережі Здатність мережі повністю або частково зберігати працездатність попри впливів, що руйнують або значно пошкоджують частину елементів мережі | en network survivability [1], [10] ru живучесть сети [1], [10] |
| 4.2.41 безпроводовий доступ Доступ до мережних ресурсів телекомунікаційної мережі, що забезпечується на основі радіотехнологій | en cordless access [1], [3] ru беспроводный доступ [1], [3] |
| 4.2.42 множинний доступ Можливість одночасного доступу певної множини терміналів (станцій) до мережних ресурсів через один канал доступу (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en multiple access [10] ru множественный доступ [10] |
| 4.2.43 інтерактивність Характеристика способу організації взаємодії людини з людиною, людини з системою або системи з системою в реальному часі за принципом "запит-відповідь" | en interactivity [1], [2] ru интерактивность [1], [2] |
| 4.2.44 еталонна модель взаємодії відкритих систем Концептуальна модель взаємодії між телекомунікаційними мережами, користувачами й послугами, надаваними цими мережами, яка передбачає поділ усіх процесів взаємодії на сім рівнів із характерними для кожного рівня функціями, що дозволяє в універсальний спосіб описувати логіку цієї взаємодії Примітка. Термін “відкритий” означає, що стандартизований набір протоколів і специфікацій гарантує можливість взаємодії обладнання різних виробників (див. також ДСТУ 2230) | en open system interconnection reference model [1] ru модель взаимодействия открытых систем [1] |
| 4.2.45 архітектура телекомунікаційної мережі Сукупність складників мережі та їхніх взаємозв’язків на фізичному, логічному та програмному рівнях (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en telecommunication network architecture [3] ru архитектура телекоммуникационной сети [3] |
| 4.2.46 архітектура клієнт-сервер Дворівнева мережна архітектура, в якій використовуються два типи об’єктів: клієнти (робочі станції) та сервери (засоби, що обслуговують робочі станції). При цьому, встановлення з’єднання здійснюється з ініціативи клієнтів, а мережні послуги надають сервери Примітка. Терміни “клієнт” і “сервер” можуть застосовуватись як до фізичних пристроїв, так і до програмного забезпечення | en client-server architecture [1] ru архитектура клиент-сервер [1] |
| 4.2.47 інформаційна безпека телекомунікаційної мережі Стан захищеності телекомунікаційної мережі від певної (заданої) множини випадкових або навмисних дій порушника (загроз безпеки), спрямованих на об’єкти мережі й інформацію, що в ній циркулює (див.також ДСТУ 4361) | en telecommunication network information security [12] | ru информационная безопасность телекоммуникационной сети [13] |
| 4.2.48 вузол мережі мережний вузол Сукупність зосереджених в одному місці технічних засобів та інших ресурсів для здійснення функцій обробляння електромагнітних сигналів (див. також ДСТУ 2615; ДСТУ 3774) | en network node [2] ru узел сети [2] |
| 4.2.49 вузол (надання) послуг Вузол телекомунікаційної мережі, що надає користувачеві доступ до різноманітних телекомунікаційних послуг | en service node [10] ru узел (предоставления) услуг [10] |  |
| 4.2.50 вузол доступу пункт доступу Вузол телекомунікаційної мережі, який забезпечує користувачам доступ до мережних ресурсів | en access node [10], [11] ru узел доступа; пункт доступа [10], [11] |
| 4.2.51 сільсько-приміський вузол зв'язку Вузол, що забезпечує з'єднання абонентів у межах телекомунікаційної мережі сільського району та вихід їх на міжміську і міжнародну телекомунікаційні мережі (див. також ДСТУ 2621) | en rural and suburban connection's node [2] ru сельско-пригородный узел связи [2] |
| 4.2.52 лінія передавання Сукупність систем передавання із спільними лінійними спорудами та засобами їх технічного обслуговування, що забезпечує передавання сигналів з нормованими характеристиками між двома вузлами мережі через те саме середовище передавання Примітка. В залежності від виду технічних засобів та середовища передавання лінія має назви: кабельна, волоконно-оптична, радіорелейна, супутникова, радіолінія тощо (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 3774) | en transfer link [10] transmission line | ru линия передачи [10] |
| 4.2.53 лінія зв’язку лінія телекомунікації У вузькому сенсі - фізичне середовище (кабелі, проводові лінії або радіопрозоре середовище), призначене для передавання електромагнітних сигналів між двома пунктами. У широкому сенсі - сукупність технічних засобів і середовища передавання електромагнітних сигналів, що забезпечує зв’язок між двома пунктами (див. також ДСТУ 2226) | en communication line [10] ru линия связи [10] |
| 4.2.54 абонентська лінія Лінія кабельна, проводова або радіолінія, що з’єднує термінал (або обладнання) абонента з вузлом доступу | en subscriber line [10] ru абонентская линия [10] |
| 4.2.55 пункт закінчення мережі Пункт, де здійснюється фізичне й логічне з’єднання термінального або іншого обладнання користувача(-ів) з телекомунікаційною мережею (див. також ДСТУ 2615; ДСТУ 4361) | en network termination point [10] ru пункт окончания сети [10] |
| 4.2.56 система передавання Сукупність технічних засобів і середовища передавання електромагнітних сигналів, що забезпечує утворення типових трактів і каналів передавання Примітка. В залежності від виду лінійних сигналів система передавання називається аналоговою або цифровою, а в залежності від середовища передавання – кабельною, волоконно-оптичною, радіорелейною, супутниковою тощо (див.також ДСТУ 3774) | en transmission system [10] ru система передачи [10] |
| 4.2.57 тракт передавання Частина системи передавання, що являє собою сукупність обладнання, яке формує для передавання лінійний (груповий) сигнал з нормованими характеристиками, середовища передавання й обладнання для приймання цього сигналу Примітка. Середовище передавання сигналів може містити в собі підсилювачі, регенератори, ретранслятори тощо (див.також ДСТУ 2621) | en transfer path [10] ru тракт передачи [10] |
| 4.2.58 канал передавання Частина системи передавання, що являє собою сукупність частини передавального обладнання, яке формує одиничний (канальний) сигнал з нормованими характеристиками, частини частотного або часового ресурсу тракту передавання, необхідного для передавання цього сигналу, і частини приймального обладнання, що його відтворює Примітка. Певна сукупність каналів може використовувати спільний тракт передавання (див. також ДСТУ 3774) | en transfer channel [10] ru канал передачи [10] |
| 4.2.59 цифрова система комутування ЦСК Єдиний територіально розподілений апаратно-програмний комплекс, що складається з опорного обладнання, яке виконує функції комутування цифрових сигналів, обладнання центру технічної експлуатації та з виносних комутаційних і абонентських модулів, з’єднаних з опорним обладнанням і, можливо, один з одним внутрішньосистемними цифровими з’єднувальними лініями | en digital switching system [10] ru цифровая система коммутации ЦСК [10] |
| 4.2.60 мережа сигналізації Мережа, яка являє собою сукупність пунктів сигналізації, з'єднаних каналами передавання, й призначена для передавання сигнальних повідомлень у процесі встановлення і завершення з'єднань у телекомунікаційних мережах (див.також ДСТУ 2624) | en signalling network [10] ru | сеть сигнализации [10] |
| 4.2.61 мережа синхронізації Сукупність пристроїв синхронізації та каналів розподілу сигналів синхронізації між територіально рознесеними об’єктами синхронізації телекомунікаційних мереж (див. також ДСТУ 4382) | en synchronization network [10] | ru сеть тактовой сетевой синхронизации [10] |
| 4.2.62 мережа керування (телекомунікаційною мережею) Мережа, що являє собою сукупність пунктів керування і каналів передавання, які їх з’єднують, призначена для керування обладнанням, складниками телекомунікаційної мережі та її послугами | en telecommunications management network [11]; TMN [11] ru сеть управления (телекоммуникационной сетью) [11] |
| 4.2.63 центр технічної експлуатації ЦТЕ Організаційно-технічна структура, яка забезпечує експлуатування та технічне обслуговування об’єктів телекомунікаційної мережі | en operation and maintenance center [10], [3] OMC [10], [3] ru центр технической эксплуатации [10] ЦТЭ [10] |
| 4.2.64 канал зв’язку канал телекомунікації Шлях, що утворюється в телекомунікаційній мережі для забезпечення проходження сигналів термінальних пристроїв (див. також ДСТУ 3774; ДСТУ 4361) | en communication channel [10] ru канал связи [10] |
| 4.2.65 канал доступу Шлях проходження сигналу, що утворюється в мережі доступу для забезпечення користувачів доступом до мережних ресурсів | en access channel [10] ru канал доступа [10] |

4.3 Технічні засоби телекомунікацій

| 4.3.1 модем Технічний засіб, що здійснює процеси модуляції й демодуляції відповідно при передаванні й прийманні цифрових сигналів Примітка. Назву модем технічний засіб отримав за своїм основним призначенням. Разом з тим, окрім процесів модуляції й демодуляції модем, як правило, здійснює й інші процеси, зокрема, тактову синхронізацію, скремблювання, кодування, перемежування сигналів тощо (див.також ДСТУ 2616) | en modem [2], [10] ru модем [2], [10] |
| --- | --- |
| 4.3.2 міст Технічний засіб, що об'єднує декілька однотипних сегментів телекомунікаційної мережі з подібними протоколами обміну у мережні фрагменти більшого розміру (див.також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en bridge [1], [10] ru мост [1], [10] |
| 4.3.3 мультиплексор Технічний засіб, що об’єднує декілька окремих сигналів у один складений (груповий) сигнал із можливістю подальшого розділення цього сигналу на його складники Примітка. Терміном “мультиплексор” часто називають пристрій, який містить як мультиплексор, так і демультиплексор (див.також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 2615; ДСТУ 2616) | en multiplexer [2], [10] ru мультиплексор [2], [10] |
| 4.3.4 мультиплексор введення/виведення Мультиплексор, що здійснює введення в складений (груповий) сигнал або виведення з нього окремих його складників без процедури повного демультиплексування групового сигналу (див.також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en add-drop multiplexer [10] ru мультиплексор ввода/вывода [10] |
| 4.3.5 демультиплексор Технічний засіб, що здійснює розділення складеного (групового) сигналу на його складники. Примітка.Дана операція є зворотною до операції мультиплексування (див.також ДСТУ 2615; ДСТУ 2616;ДСТУ 3256) | en demultiplexer [1], [10] ru демультиплексор [1], [10] |
| 4.3.6 комутатор Технічний засіб, що забезпечує у відповідності до керувальних сигналів проходження інформаційних сигналів між певними його входами і виходами | en switch [1], [10] ru коммутатор [1], [10] |  |
| 4.3.7 концентратор Комутатор, кількість виходів якого менша за кількість його входів. Примітка.Використовується для забезпечення концентрації навантаження (див.також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 2620) | en concentrator [1], [10] ru концентратор [1], [10] |
| 4.3.8 маршрутизатор Технічний засіб, що здійснює вибір маршруту передавання пакетів між вузлами мережі на основі таблиць маршрутизації та адресної інформації, що міститься в заголовках пакетів, і комутування цих пакетів Примітка. Вибір маршруту може також здійснюватися на основі інформації про стан мережі та певних критеріїв (мінімального часу доставлення пакетів, мінімальної вартості тощо) (див.також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en router [1], [10] ru маршрутизатор [1], [10] |
| 4.3.9 шлюз Технічний засіб, що забезпечує взаємодію різних телекомунікаційних мереж з відмінними протоколами та форматами сигналів (див.також ДСТУ ISO/IEC 2382-18; ДСТУ ISO/IEC 2382-32) | en gateway [11], [10] ru шлюз [1], [10] |
| 4.3.10 шлюз сигналізації Технічний засіб, що перетворює протоколи і формати сигналів сигналізації на стику мережі з комутацією пакетів і мережі з комутацією каналів Примітка. Функції шлюзу сигналізації можуть бути реалізовані в медіашлюзі | en signalling gateway [3] ru шлюз сигнализации [3] |
| 4.3.11 медіашлюз Технічний засіб, який перетворює формат сигналів мультимедійної інформації (мова, відео, дані тощо), передаваних мережею з комутуванням каналів, у формат сигналів для передавання мережею з комутуванням пакетів і, відповідно, здійснює зворотне перетворення | en media gateway [6], [11] ru медиа-шлюз [6] |
| 4.3.12 брандмауер міжмережний екран Апаратно-програмний комплекс, який створює захисний бар’єр між двома або декількома мережами для запобігання несанкціонованого доступу в мережу, що захищається, та контролю вхідних і вихідних даних Примітка. Брандмауер установлюється на межі мережі, що захищається, причому його присутність не повинна бути помітною для мережних вузлів | en firewall [1], [3] ru брандмауэр [1], [3] |
| 4.3.13 регенератор Пристрій, що здійснює приймання спотвореного в процесі передавання цифрового сигналу, відновлення його форми та часових співвідношень та подальше передавання і призначений для збільшення довжини лінії зв’язку (див.також ДСТУ2616) | en regenerator repeater [1], [10] | ru регенератор [1], [10] |
| 4.3.14 ретранслятор Пристрій або сукупність пристроїв, що здійснють приймання, перетворення (підсилювання або перетворювання за частотою тощо) та подальше передавання електромагнітних сигналів і призначені для збільшення довжини лінії зв’язку або зони обслуговування користувачів телекомунікаційними послугами (див.також ДСТУ 3785) | en retransmitter; repeater [1], [10] ru ретранслятор [1], [10] |
| 4.3.15 сервер Технічний засіб, що надає послуги користувачам та/або мережним об'єктам (пристроям, процесам тощо) за їхніми запитами (див.також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en server [1], [10] ru сервер [1], [10] |
| 4.3.16 сервер викликів Сервер, який виконує функції керування викликами в телекомунікаційній мережі | en call server [11] ru сервер вызовов [9] |
| 4.3.17 сервер віддаленого доступу Сервер мережі доступу, що забезпечує мультиплексування сигналів терміналів, ідентифікування, автентифікування користувачів, облік надаваних послуг та забезпечує політику обслуговування окремих користувачів | en remote access server [1] RAS [1] ru сервер удаленного доступа [1] |
| 4.3.18 поштовий сервер Сервер, що здійснює приймання, зберігання і передавання повідомлень електронної пошти з виконанням процедур ідентифікації та автентифікації користувачів | en mail server [14] ru почтовый сервер [11] |
| 4.3.19 сервер-посередник проксі-сервер Сервер з функціями клієнта, який обслуговує запити інших клієнтів та за необхідності здійснює запити від їхнього імені або пересилає ці запити до інших серверів | en proxy server [1], [11] ru сервер-посредник [1] прокси-сервер [1] |
| 4.3.20 веб-сервер Сервер у мережі Інтернет, призначений для обробляння запитів користувачів і надавання їм запитуваних гіпертекстових документів | en web server [1] ru веб-сервер [1] |
| 4.3.21 медіасервер Сервер, призначенням якого є приймання, накопичування, обробляння та надання користувачам мультимедійної інформації (мови, відео, даних тощо) | en media server [1] ru медиасервер [1] |
| 4.3.22 сервер застосувань Сервер, що виконує певні застосовні (прикладні) програми за запитом користувача або мережного об'єкта | en application server [14] ru сервер приложений [11] |
| 4.3.23 контролер Технічний засіб, що здійснює функції керування підімкненими до нього пристроями (див.також ДСТУ 4361) | en controller [10] ru контроллер [10] |
| 4.3.24 пристрій інтегрованого доступу Пристрій, що забезпечує взаємодію різних видів термінального обладнання з вузлом доступу через абонентську лінію | en integrated access device [3] ru устройство интегрированного доступа [3] |
| 4.3.25 кабельний виріб Електротехнічний виріб, призначений для передавання по ньому електричної енергії, електричних сигналів або для виготовлення обмоток електричних пристроїв, що відрізняється гнучкістю (див. також ГОСТ 15845-80) | en cable product [2] ru кабельное изделие [2] |
| 4.3.26 електричний кабель Кабельний виріб, що містить одну чи більше ізольованих жил (провідників), укладених в металеву або неметалеву оболонку, поверх якої, в залежності від умов прокладання й експлуатування, може бути відповідний захисний покрив, в який може входити броня, і придатний, у тому числі, для прокладання в землі й під водою (див. також ГОСТ 15845-80) | en electric cable [10] ru электрический кабель [10] |
| 4.3.27 оптичний кабель Кабельний виріб, що містить одне або більше оптичних волокон (ОВ) чи пучків ОВ всередині спільної оболонки, поверх якої, в залежності від умов експлуатування, може знаходитись відповідне захисне покриття, в тому числі броня, силові та тримальні елементи. Примітка.Оптичний кабель може мати в своєму складі також електричні провідники (див.також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ГСТУ 45.019-2001) | en optical cable [10] ru оптический кабель [10] |
| 4.3.28 автоматична телефонна станція АТС Обладнання, що забезпечує автоматичне встановлення та завершення телефонних з'єднань Примітка. Телефонні станції розрізняють за типом: офісні, відомчі, вузлові, сільські, міські, міжміські, міжнародні тощо (див.також ДСТУ 2621) | en automatic telephone exchange [10] ru автоматическая телефонная станция[10] АТС [10] |
| 4.3.29 апаратура почасового обліку тривалості телефонних розмов АПОР Апаратура для визначення номера абонентського телефонного пристрою (термінала) викликаючого абонента, а також - категорії й тривалості телефонних розмов для забезпечення нарахування почасової плати за надані телекомунікаційні послуги | ru аппаратура повременного учета длительности телефонных разговоров [15] АПУС [15] |
| 4.3.30 радіостанція Сукупність технічних засобів та інженерних споруд або окремий технічній засіб, призначені для забезпечення радіозв'язку (див.також ДСТУ 3254) | en radio station [10] ru радиостанция [10] |
| 4.3.31 базова радіостанція базова приймально-передавальна радіостанція Радіостанція, що виконує функції вузла доступу мережі рухомого зв’язку або мережі безпроводового доступу (див.також ДСТУ 3254) | en base radiostation [10] ru базовая радиостанция [10] |
| 4.3.32 антена Технічний засіб (пристрій), призначений для перетворення електричних сигналів, що передаються, в радіосигнали та/або для перетворення радіосигналів, що приймаються, в електричні сигнали (див. також ДСТУ 3560; ДСТУ 3801; ДСТУ 4361) | en antenna [10] ru антенна [10] |
| 4.3.33 прикінцеве обладнання термінальне обладнання термінал Обладнання, що підмикається до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, перетворює інформацію користувачів у електромагнітні сигнали для передавання їх цією мережею та здійснює зворотне перетворення (див.також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 2938) | en terminal equipment [9] ru терминальное оборудование [9], [10] оконечное оборудование [9], [10] терминал [9], [10] |
| 4.3.34 телефонний апарат Прикінцевий технічний засіб, призначений для приймання й передавання мови телекомунікаційними мережами | en telephone set [10] ru телефонный аппарат [10] |
| 4.3.35 таксофон Телефонний апарат загального користування з оплатою разової розмови | en payphone [3] ru таксофон [1] |
| 4.3.36 факсимільний апарат Прикінцевий технічний засіб, призначений для передавання й приймання статичних зображень і текстів, виконаних на паперових носіях, телекомунікаційними мережами (див.також ДСТУ 2618) | en facsimile set [10] facsimile machine [2] ru факсимильный аппарат [10] |
| 4.3.37 телеграфний апарат Прикінцевий технічний засіб документального зв’язку, призначений для приймання та передавання літерно-цифрової інформації телеграфними мережами (див.також ДСТУ 2622) | en telegraph set [10] ru телеграфный аппарат [10] |
| 4.3.38 безшнуровий телефонний апарат Телефонний апарат, що складається з двох частин: стаціонарного пристрою (бази), що підмикається до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, та мікротелефонної трубки (слухавки), що взаємодіє з базою через радіоканал Примітка. Максимальна відстань між мікротелефонною трубкою та базою може досягати декількох сотень метрів | en cordless telephone set [1] ru бесшнуровой телефонный аппарат [1] |
| 4.3.39 мультимедійний термінал Термінал, який підтримує одночасний обмін інформацією більш ніж одного виду (відео, голос, дані тощо) | en multimedia terminal [10] ru мультимедийный терминал [10] |
| 4.3.40 адаптер Пристрій, що дозволяє двом або більше несумісним об'єктам взаємодіяти один з одним | en adapter [10] ru адаптер [10] |
| 4.3.41 передавач Технічний засіб, що формує сигнал для передавання через певне середовище передавання (див.також ДСТУ 3785) | en transmitter [10] ru передатчик [10] |
| 4.3.42 приймач Технічний засіб, що здійснює приймання сигналів-носіїв інформації та відтворення цієї інформації (див.також ДСТУ 3785) | en receiver [10] ru приёмник [10] |
| 4.3.43 телевізійний приймач Технічний засіб, призначений для приймання на відстані телевізійних сигналів і відтворення зображення та звуку (див. також ДСТУ 3807) | en television set [9], [11] TV set [9], [11] ru телевизионный приёмник [10] |
| 4.3.44 телефон-IP Телефонний апарат, що підмикається до мережі, яка використовує стек протоколів TCP/IP | en phone-IP [11] ru телефон-IP [11] |
| 4.3.45 термінал мобільного зв’язку Прикінцевий пристрій, який надає користувачеві можливість користуватися послугами рухомого (мобільного) зв'язку | en mobile telecommunication terminal [10] ru терминал мобильной связи [10] |

4.4 Сигнали та їх обробляння

| 4.4.1 електромагнітний сигнал Сигнал, у якого носієм інформації є електромагнітний процес | en electromagnetic signal [11] ru электромагнитный сигнал [11] |
| --- | --- |
| 4.4.2 електричний сигнал Електромагнітний сигнал, який поширюється в ланцюгах (з зосередженими або розподіленими параметрами), електромагнітні процеси в яких описуються в поняттях теорії електромагнітного поля, таких як струм, напруга, опір тощо | en electrical signal [10] ru электрический сигнал [10] |
| 4.4.3 радіосигнал Електромагнітний сигнал, який поширюється в середовищах без штучних напрямних систем, електромагнітні процеси в яких описується в поняттях теорії електромагнітного поля, таких як напруженість електричного поля, напруженість магнітного поля тощо (див. також ДСТУ 3592) | en radiosignal [2] ru радиосигнал [2] |
| 4.4.4 оптичний сигнал Електромагнітний сигнал оптичного діапазону хвиль, який поширюється в оптично прозорих середовищах | en optical signal [10] ru оптический сигнал [10] |
| 4.4.5 параметр сигналу Одна із властивостей сигналу, яка є фізичною величиною (див. також ДСТУ 3592) | en signal parameter [10] ru параметр сигнала [10] |
| 4.4.6 аналоговий сигнал Сигнал, параметри якого протягом інтервалу часу його існування являють собою безперервні функції часу і приймають значення з припустимого діапазону значень (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 3592) | en analogue signal [2], [10] ru аналоговый сигнал [2], [10] |
| 4.4.7 дискретний у часі сигнал дискретний сигнал Сигнал, який складається із послідовно слідуючих у часі елементів (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en discretely-timed signal [10] discrete signal [10] ru дискретный по времени сигнал [10] дискретный сигнал [10] |
| 4.4.8 цифровий сигнал 1 Дискретний у часі сигнал, елементи якого являють собою сигнали з обмеженого за числом сигналів ансамблю (набору), які відрізняються між собою формою, амплітудою, фазою або частотою тощо 2 Дискретний у часі сигнал, інформаційний(-і) параметр(-и) кожного елемента якого може приймати одне з обмеженого набору визначених значень (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en digital signal [2], [10] ru цифровой сигнал [2], [10] |
| 4.4.9 двійковий сигнал 1 Цифровий сигнал, елементи якого являють собою сигнали з ансамблю, що складається з двох сигналів 2 Цифровий сигнал, інформаційний(-і) параметр(-и) кожного елемента якого може приймати одне з двох можливих значень (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en binary signal [10] ru двоичный сигнал [10] |
| 4.4.10 дискретний багатотональний сигнал Цифровий сигнал, кожний елемент якого складається з множини ортогональних гармонічних частот-носіїв, які незалежно модулюються передаваними сигналами | en discrete multitone signal [9] ru дискретный многотональный сигнал [9] |
| 4.4.11 телевізійний сигнал ТВ-сигнал Електромагнітний сигнал, який несе інформацію про зображення рухомих або нерухомих сцен (об'єктів) із звуковим супроводом чи без нього й можливо додаткові дані (див. також ДСТУ 3807) | en television signal [10] ru телевизионный сигнал, ТВ-сигнал [10] |
| 4.4.12 елемент сигналу Обмежений у часі сигнал, що формується, передається і обробляється як одиничний відокремлений носій інформації | en signal element [10] ru элемент сигнала [10] |
| 4.4.13 модуляція Процес змінювання одного або декількох параметрів сигналу-носія інформації згідно з передаваним сигналом (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 3592-97) | en modulation [10] ru модуляция [10] |
| 4.4.14 демодуляція Процес відтворення переданого модулювального сигналу із прийнятого модульованого сигналу (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en demodulation [10] ru демодуляция [10] |
| 4.4.15 мультиплексування Об'єднання декількох окремих сигналів у один складений (груповий) сигнал з можливістю подальшого розділення на його складники (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ 2615) | en multiplexing [10] ru мультиплексирование [10] |
| 4.4.16 демультиплексування Процес розділення складеного сигналу, сформованого шляхом мультиплексування, на окремі його складники (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9) | en demultiplexing [10] ru демультиплексирование [10] |
| 4.4.17 інкапсуляція Процес включення пакетів даних, сформованих для передавання за правилами одного протоколу, у пакети даних, сформованих для передавання за правилами іншиого протоколом Примітка. Формування інкапсульованого пакету здійснюється шляхом добавлення до нього заголовка (-ів) та іншої допоміжної інформації | en encapsulation [1], [3] ru инкапсуляция [1], [3] |
| 4.5 Обслуговування, служби та послуги |
| 4.5.1 обслуговування Діяльність оператора або оператора й постачальника послуг, спрямована на задоволення потреб користувачів у процесі придбавання ними відповідних послуг, користування цими послугами та проведення розрахунків (див.також ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en service [10], [11] ru обслуживание [10], [11] |
| 4.5.2 загальне обслуговування Пропозиція деякого мінімального набору телекомунікаційних послуг певної якості, доступного всім користувачам на індивідуальній основі за прийнятними цінами (див. також ДСТУ 4361) | en universal service [3], [11] ru всеобщее обслуживание [3] |
| 4.5.3 загальний доступ Пропозиція деякого мінімального набору телекомунікаційних послуг певної якості, доступного всім користувачам на колективній основі, а певній множині користувачів – на індивідуальній основі за прийнятними цінами | en universal access [6], [11] ru всеобщий доступ [6], [11] |
| 4.5.4 клас обслуговування Інтегральна характеристика рівня наскрізної якості обслуговування користувачів телекомунікаційними послугами, що визначається сукупністю значень (або діапазоном значень) показників якості, що стосуються, власне, обслуговування, мережі та керування ресурсами Примітка. Стосовно обслуговування - це час установлення з’єднання, доступність послуги, переривання обслуговування, функційна надійність, готовність, безпека даних тощо; стосовно мережі - це доступність мережі, доступність з'єднання, коефіцієнт помилок, втрата пакетів, затримки, ймовірність невірної маршрутизації тощо; стосовно керування ресурсами – це ідентифікація класу обслуговування, розподіляння пропускної здатності, пріоритезація, керування взаємовідносинами з клієнтами, скарги тощо (див. також ДСТУ 4361) | en class of service [1], [11] CoS [1], [11] ru класс обслуживания [1] |
| 4.5.5 якість обслуговування Інтегральна характеристика обслуговування користувача телекомунікаційними послугами, яка відображає рівень його задоволеності цим обслуговуванням (див. також ДСТУ 3560) | en quality of service [1], [11] QoS [1], [11] ru качество обслуживания [1], [11] |
| 4.5.6 телекомунікаційна служба Організаційно-технічна структура на базі телекомунікаційної мережі (сукупності мереж), що забезпечує обслуговування користувачів з метою задоволення їхніх потреб у певному наборі телекомунікаційних послуг (див. також ДСТУ 4361) | en telecommunication service [6], [11] ru телекоммуникационная служба [6], [11] |
| 4.5.7 інформаційно-довідкова служба Телекомунікаційна служба, яка забезпечує надання довідкової інформації, що зберігається в базах даних спеціальних центрів обслуговування | en information retrieval service [3] ru информационно-справочная служба [3] |
| 4.5.8 загальнодоступні телекомунікаційні послуги Телекомунікаційні послуги, перелік яких установлюється законом і тарифи на які регулюються державою (див. також ДСТУ 4361) | en public telecommunication services [11] ru общедоступные телекоммуникационные услуги [11] |
| 4.5.9 послуга доступу Продукт діяльності оператора телекомунікаційної мережі, орієнтований на забезпечення користувачів можливістю доступу до мережних ресурсів з метою задоволення їхніх потреб у певному(их) виді(ах) телекомунікації | en access service [6] ru услуга доступа [6] |
| 4.5.10 послуга з пропуску трафіка Діяльність, спрямована на задоволення потреб операторів у пропуску трафіка між телекомунікаційними мережами, що взаємодіють | en traffic carrying service [11] ru услуга пропуска трафика [11] |
| 4.5.11 додаткові послуги Послуги зв’язку, які окремо не надаються, а є доповненням до основних видів послуг, розширюючи їх функційні можливості Примітка. Прикладами таких послуг є: визначення номера абонента, що викликає, переадресація виклику, переведення виклику, послуга на вимогу, повідомлення про оплату тощо (див. також ДСТУ 2620) | en supplementary servises [3], [10] ru дополнительные услуги [3], [10] |
| 4.5.12 роумінг Послуга, яка забезпечує можливість користувачеві послугами мереж рухомого (мобільного) зв'язку, приписаному до однієї з них, отримувати також доступ до мережних ресурсів інших аналогічних мереж, взаємоз'єднаних з цією мережею (Див. також ДСТУ 4361) | en roaming [3], [10] ru роуминг [3], [10] |
| 4.5.13 послуга з передоплатою Послуга, за якої абонент телекомунікаційної мережі може отримувати послуги доти, поки на його рахунку є певна сума | en prepaid service [3] PPS [3] ru услуга с предоплатой [3] |
| 4.5.14 безоплатний виклик (послуга) Послуга довідкових, суспільних, аварійних та інших спеціальних служб, надавана користувачеві без стягнення плати (див. також ДСТУ 4361) | en no-charge call (service) [10] ru бесплатный вызов (услуга) [10] |
| 4.5.15 конференцзв'язок Послуга, яка забезпечує багатосторонній зв’язок між учасниками територіально розподіленої групи користувачів з можливістю діалогового спілкування у реальному часі (див. також ДСТУ 2227; ДСТУ 2620; ДСТУ 4361) | en conferencing [1], [10] ru конференцсвязь [3], [10] |
| 4.5.16 відео за запитом Послуга, що забезпечує за запитом користувача показ телевізійних програм і надання інформації, що зберігається на відеосервері | en video-on-demand [1] ru видео по запросу [1] |
| 4.5.17 мультимедійні послуги Телекомунікаційні послуги, які передбачають передавання та/або приймання інформації більш ніж одного виду: відео, аудіо, дані тощо (див. також ДСТУ 4361) | en multimedia services [10] ru мультимедийные услуги [10] |
| 4.5.18 якість телекомунікаційної послуги Інтегральна характеристика телекомунікаційної послуги, яка відображає рівень задоволеності користувача цією послугою | en quality of a telecommunication service [11] ru качество телекоммуникационной услуги [10] |
| 4.6 Суб’єкти сфери телекомунікацій |
| 4.6.1 користувач (телекомунікаційними послугами) Фізична або юридична особа, яка отримує від постачальника телекомунікаційних послуг право на використання і використовує мережні ресурси для задоволення власних потреб в обміні, передаванні або прийманні інформації (див. також ДСТУ 2229; ДСТУ ISO/IEC 2382-32; ДСТУ 2615; ДСТУ 2938) | en user (telecommunication services) [3], [11] ru пользователь (телекоммуникационными услугами) [3], [11] |
| 4.6.2 абонент Користувач телекомунікаційними послугами, з яким постачальником послуг укладено договір на надання таких послуг (див. також ДСТУ 2229; ДСТУ 4361) | en subscriber [3], [10] ru абонент [3], [10] |
| 4.6.3 клієнт Користувач, якому надаються телекомунікаційні послуги в пунктах колективного доступу (див. також ДСТУ ISO/IEC 2382-9; ДСТУ ISO/IEC 2382-18) | en client [1], [11] ru клиент [1], [11] |
| 4.6.4 споживач Фізична або юридична особа, яка отримує матеріальні блага, послуги для забезпечення власних потреб | en consumer [3], [11] ru потребитель [3], [11] |
| 4.6.5 оператор (телекомунікаційної мережі) Суб'єкт господарювання, який здійснює експлуатування мережі (ж) з метою надання користувачам телекомунікаційних послуг (див. також ДСТУ 2229; ДСТУ 4361) | en network operator [10] ru оператор (телекоммуникационной сети) [10] |
| 4.6.6 домінуючий оператор Оператор телекомунікаційної (их) мережі (еж), обсяг послуг якого на даному ринку телекомунікаційних послуг перевищує рівень, встановлений законодавством як допустимий для забезпечення розвитку конкуренції | en dominant operator [11] ru доминирующий оператор [9] |
| 4.6.7 постачальник послуг сервіс-провайдер Суб'єкт господарювання, який уклав угоду з оператором(ами) телекомунікаційної(ами) мережі(мереж) на надання користувачам певного набору платних послуг(див. також ДСТУ 4361) | en service provider [3], [11] ru сервис-провайдер [3], [11] поставщик услуг [3], [11] |
| 4.6.8 постачальник (технічних засобів) Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з постачання технічних засобів для побудови телекомунікаційних систем | en suppier [11] vendor [11] ru поставщик (технических средств) [11] |
| 4.6.9 системний інтегратор Суб’єкт господарювання, який надає комплексні послуги з проектування об’єкта зв’язку, постачання і монтажу обладнання, інсталяції програмного забезпечення, здачі об’єкта замовнику, навчання персоналу тощо | en system integrator [1], [11] ru системный интегратор [1], [11] |
| 4.6.10 суб’єкт сфери телекомунікацій Юридична або фізична особа, яка здійснює свою діяльність у сфері телекомунікацій: оператор телекомунікаційної мережі, постачальник телекомунікаційних послуг, постачальник технічних засобів та обладнання, користувач телекомунікаційними послугами, орган державного управління і регулювання з питань зв’язку тощо | en telecommunication sphere subject [16] ru субъект сферы телекоммуникаций [17] |

# ДОДАТОК А

(обов’язковий)

### ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ

| А.1 зв’язок комунікація Обмін інформацією або процес односпрямованого передавання та приймання інформації за допомогою телекомунікаційних засобів або засобів поштового зв’язку відповідно до узгоджених правил | en communication [1], [10] ru связь [1], [10] коммуникация |
| --- | --- |
| А.2 система Сукупність взаємопов'язаних елементів, що мають єдність цілей та режимів функціювання | en system [1], [10] ru система [1], [10] |
| А.3 інформація Відомості про осіб, предмети, факти, події, явища та процеси незалежно від форми їх подання | en information ru информация [1], [10] |
| А.4 біт 1 Знак, символ, елемент сигналу, що представляє одне з двох можливих значень, приміром, у двійковій системі числення – цифра 0 або цифра 1 2 Одиниця вимірювання кількості інформації Примітка. Один біт дорівнює кількості інформації, що міститься в одному елементі двійкового сигналу за умови рівноймовірності прийманих ним значень | en bit [1], [10] ru бит [1], [10] |
| А.5 сигнал 1 Фізичний процес-носій інформації в часі або в просторі 2 Фізичне явище, наявність, відсутність або зміна якого розглядається як подання інформації | en signal [3], [10] ru сигнал [3], [10] |
| А.6 процес Процес у широкому сенсі - це послідовне змінювання в розвитку явищ, станів; процес у вузькому сенсі - це сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату | en process [10] ru процесс [10] |
| А.7 послуга Особлива споживча вартість, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу, суспільства | en service [10] ru услуга [10] |
| А.8 величина Те, що можна вимірити або обчислити | en quantity [10] value [10] ru величина [10] |
| А.9 якість Філософська категорія, що відображує сукупність суттєвих ознак, особливостей та властивостей, що відрізняють один предмет або явище від інших і додають йому визначеність | en quality [10] ru качество [10] |
| А.10 характеристика Одна чи декілька властивостей, ознак об’єкта (процесу, явища, пристрою, системи, виробу тощо), якими можна його описати та/або розпізнати | en characteristic [10] ru характеристика [10] |
| А.11 параметр Величина, що визначає будь-яку властивість або стан об’єкта (процесу, явища, пристрою, системи, виробу тощо) | en parameter [10] ru параметр [10] |
| А.12 показник Міра вираження певної властивості об’єкта (процесу, явища, пристрою, системи, виробу тощо) – кількісний показник, а його властивість, яка фіксується в ньому своєю наявністю чи відсутністю – якісний показник | en index [10] ru показатель [10] |

# ДОДАТОК Б

(довідковий)

# АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

| абонент | 4.6.2 |
| --- | --- |
| автентифікування | 4.2.29 |
| авторизування | 4.2.30 |
| адаптер | 4.3.40 |
| адреса | 4.2.26 |
| антена | 4.3.32 |
| апарат телеграфний | 4.3.37 |
| апарат телефонний | 4.3.34 |
| апарат телефонний безшнуровий | 4.3.38 |
| апарат факсимільний | 4.3.36 |
| апаратура почасового обліку тривалості телефонних розмов | 4.3.29 |
| АПОР | 4.3.29 |
| архітектура клієнт-сервер | 4.2.46 |
| архітектура телекомунікаційної мережі | 4.2.45 |
| АТС | 4.3.28 |
| безпека інформаційна телекомунікаційної мережі | 4.2.47 |
| біт | А.4 |
| брандмауер | 4.3.12 |
| веб-сервер | 4.3.20 |
| величина | А.8 |
| взаємодія телекомунікаційних мереж | 4.2.27 |
| взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж | 4.2.34 |
| виклик (послуга) безоплатний | 4.5.14 |
| виріб кабельний | 4.3.25 |
| відео за запитом | 4.5.16 |
| вузол (надання) послуг | 4.2.49 |
| вузол доступу | 4.2.50 |
| вузол мережі | 4.2.48 |
| ГНН | 4.2.36 |
| година найбільшого навантаження | 4.2.36 |
| дані | 4.1.17 |
| демодуляція | 4.4.14 |
| демультиплексор | 4.3.5 |
| демультиплексування | 4.4.16 |
| доступ безпроводовий | 4.2.41 |
| доступ до ресурсів | 4.1.39 |
| доступ загальний | 4.5.3 |
| доступ множинний | 4.2.42 |
| екран міжмережний | 4.3.12 |
| електрозв’язок | 4.1.1 |
| елемент сигналу | 4.4.12 |
| живучість мережі | 4.2.40 |
| засоби зв’язку засоби телекомунікації | 4.1.12 4.1.12 |
| зв’язок | А.1 |
| зв’язок мобільний | 4.1.36 |
| зв’язок проводовий | 4.1.26 |
| зв’язок рухомий | 4.1.36 |
| зв’язок телеграфний | 4.1.27 |
| зв’язок телефонний | 4.1.28 |
| зв’язок факсимільний | 4.1.34 |
| зв’язок супутниковий | 4.1.32 |
| здатність пропускна | 4.2.38 |
| з’єднання | 4.2.33 |
| ідентифікатор | 4.2.25 |
| ідентифікування | 4.2.28 |
| інкапсуляція | 4.4.17 |
| інтегратор системний | 4.6.9 |
| інтерактивність | 4.2.43 |
| інфокомунікації | 4.1.3 |
| інформатизація | 4.1.37 |
| інформація | А.3 |
| інфраструктура інфокомунікаційна | 4.1.3 |
| інфраструктура телекомунікаційна | 4.1.2 |
| ІТ | 4.1.20 |
| кабель електричний | 4.3.26 |
| кабель оптичний | 4.3.27 |
| канал доступу | 4.2.65 |
| канал зв’язку | 4.2.64 |
| канал передавання канал телекомунікації | 4.2.58 4.2.64 |
| клас обслуговування | 4.5.4 |
| клієнт | 4.6.3 |
| комунікація | А.1 |
| комутатор | 4.3.6 |
| комутування | 4.2.31 |
| конвергенція | 4.1.38 |
| контролер | 4.3.23 |
| конференцзв’язок | 4.5.15 |
| концентратор | 4.3.7 |
| користувач (телекомунікаційними послугами) | 4.6.1 |
| лінія абонентська | 4.2.54 |
| лінія зв’язку | 4.2.53 |
| лінія передавання лінія телекомунікації | 4.2.52 4.2.53 |
| маршрутизатор | 4.3.8 |
| медіасервер | 4.3.21 |
| медіашлюз | 4.3.11 |
| мережа виділена | 4.2.13 |
| мережа відомча | 4.2.12 |
| мережа доступу | 4.2.15 |
| мережа загального користування | 4.2.9 |
| мережа загального користування телекомунікаційна | 4.2.9 |
| мережа звукового мовлення | 4.2.3 |
| мережа Інтернет | 4.2.8 |
| мережа інфокомунікаційна | 4.1.9 |
| мережа кабельного телебачення мережа керування (телекомунікаційною мережею) | 4.2.6 4.2.62 |
| мережа комп’ютерна | 4.2.7 |
| мережа комутовна | 4.2.21 |
| мережа міжміська | 4.2.16 |
| мережа міжнародна | 4.2.10 |
| мережа місцева | 4.2.17 |
| мережа мобільного зв’язку | 4.2.18 |
| мережа мультисервісна | 4.2.23 |
| мережа наступного покоління | 4.2.24 |
| мережа національна | 4.2.11 |
| мережа оптична пасивна | 4.2.20 |
| мережа передавання даних | 4.2.5 |
| мережа рухомого зв’язку | 4.2.18 |
| мережа сигналізації | 4.2.60 |
| мережа синхронізації | 4.2.61 |
| мережа телевізійного мовлення | 4.2.4 |
| мережа телеграфна | 4.2.1 |
| мережа телекомунікаційна | 4.1.8 |
| мережа телекомунікаційна єдина | 4.2.22 |
| мережа телефонна | 4.2.2 |
| мережа транкінгова | 4.2.19 |
| мережа транспортна | 4.2.14 |
| мережний вузол | 4.2.48 |
| міст | 4.3.2 |
| мовлення | 4.1.30 |
| модель взаємодії відкритих систем еталонна | 4.2.44 |
| модем | 4.3.1 |
| модуляція | 4.4.13 |
| мультимедіа | 4.1.21 |
| мультиплексор | 4.3.3 |
| мультиплексор введення/виведення | 4.3.4 |
| мультиплексування | 4.4.15 |
| навантаження | 4.2.35 |
| номер (у телекомунікаційній системі) | 4.1.13 |
| обладнання прикінцеве | 4.3.33 |
| обладнання термінальне | 4.3.33 |
| обслуговування | 4.5.1 |
| обслуговування загальне | 4.5.2 |
| оператор (телекомунікаційної мережі) | 4.6.5 |
| оператор домінуючий | 4.6.6 |
| пакет | 4.1.19 |
| параметр | А.11 |
| параметр сигналу | 4.4.5 |
| передавання даних | 4.1.33 |
| передавач | 4.3.41 |
| плата абонементна | 4.1.24 |
| плата абонентна | 4.1.25 |
| повідомлення | 4.1.18 |
| показник | А.12 |
| послуга | А.7 |
| послуга доступу | 4.5.9 |
| послуга з передоплатою | 4.5.13 |
| послуга з пропуску трафіка | 4.5.10 |
| послуга інфокомунікаційна | 4.1.11 |
| послуга телекомунікаційна | 4.1.10 |
| послуги додаткові | 4.5.11 |
| послуги мультимедійні | 4.5.17 |
| послуги телекомунікаційні загальнодоступні | 4.5.8 |
| постачальник (технічних засобів) | 4.6.8 |
| постачальник послуг | 4.6.7 |
| пошта електронна | 4.1.35 |
| приймач | 4.3.42 |
| приймач телевізійний | 4.3.43 |
| пристрій інтегрованого доступу | 4.3.24 |
| проксі-сервер | 4.3.19 |
| протокол | 4.1.22 |
| процес | А.6 |
| пункт доступу | 4.2.50 |
| пункт закінчення мережі | 4.2.55 |
| радіозв’язок | 4.1.29 |
| радіосигнал | 4.4.3 |
| радіостанція | 4.3.30 |
| радіостанція базова | 4.3.31 |
| радіостанція базова приймально-передавальна | 4.3.31 |
| регенератор | 4.3.13 |
| ресурс номерний | 4.1.14 |
| ресурс радіочастотний | 4.1.15 |
| ретранслятор | 4.3.14 |
| роумінг | 4.5.12 |
| сеанс зв’язку сеанс телекомунікації | 4.2.32 4.2.32 |
| сервер | 4.3.15 |
| сервер викликів | 4.3.16 |
| сервер віддаленого доступу | 4.3.17 |
| сервер застосувань | 4.3.22 |
| сервер поштовий | 4.3.18 |
| сервер-посередник | 4.3.19 |
| сервіс-провайдер | 4.6.7 |
| сигнал | А.5 |
| сигнал аналоговий | 4.4.6 |
| сигнал двійковий | 4.4.9 |
| сигнал дискретний | 4.4.7 |
| сигнал дискретний багатотональний | 4.4.10 |
| сигнал дискретний у часі сигнал | 4.4.7 |
| сигнал електричний | 4.4.2 |
| сигнал електромагнітний | 4.4.1 |
| сигнал оптичний | 4.4.4 |
| сигнал телевізійний | 4.4.11 |
| сигнал цифровий | 4.4.8 |
| система | А.2 |
| система зв’язку | 4.1.4 |
| система Інтернет | 4.1.7 |
| система інфокомунікаційна | 4.1.5 |
| система інформаційна | 4.1.6 |
| система комутування цифрова | 4.2.59 |
| система передавання | 4.2.56 |
| система телекомунікаційна система телекомунікації сільсько-приміський вузол зв’язку | 4.1.4 4.1.4 4.2.51 |
| служба інформаційно-довідкова | 4.5.7 |
| служба телекомунікаційна | 4.5.6 |
| спектр радіочастотний | 4.1.16 |
| споживач | 4.6.4 |
| станція телефонна автоматична | 4.3.28 |
| стійкість телекомунікаційної мережі | 4.2.39 |
| суб’єкт сфери телекомунікацій | 4.6.10 |
| сумісність електромагнітна | 4.1.40 |
| таксофон | 4.3.35 |
| тариф | 4.1.23 |
| ТБ | 4.1.31 |
| ТВ-сигнал | 4.4.11 |
| телебачення | 4.1.31 |
| телеграфія | 4.1.27 |
| телекомунікації | 4.1.2 |
| телекомунікація | 4.1.1 |
| телефон-IP | 4.3.44 |
| телефонія | 4.1.28 |
| термінал | 4.3.33 |
| термінал мобільного зв’язку | 4.3.45 |
| термінал мультимедійний | 4.3.39 |
| технологія інформаційна | 4.1.20 |
| топологія мережі | 4.2.37 |
| тракт передавання | 4.2.57 |
| трафік | 4.2.35 |
| характеристика | А.10 |
| центр технічної експлуатації | 4.2.62 |
| ЦСК | 4.2.59 |
| ЦТЕ | 4.2.62 |
| швидкість передавання інформації | 4.1.41 |
| швидкість передавання сигналів | 4.1.42 |
| шлюз | 4.3.9 |
| шлюз сигналізації | 4.3.10 |
| якість | А.9 |
| якість обслуговування | 4.5.5 |
| якість телекомунікаційної послуги | 4.5.18 |

# ДОДАТОК В

(довідковий)

# АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

| access channel | 4.2.65 |
| --- | --- |
| access network | 4.2.15 |
| access node | 4.2.50 |
| access service | 4.5.9 |
| adapter | 4.3.40 |
| add-drop multiplexer | 4.3.4 |
| address | 4.2.26 |
| analogue signal | 4.4.6 |
| antenna | 4.3.32 |
| application server | 4.3.22 |
| audio broadcasting network | 4.2.3 |
| authentication | 4.2.29 |
| authorization | 4.2.30 |
| automatic telephone exchange | 4.3.28 |
| base radiostation | 4.3.31 |
| binary signal | 4.4.9 |
| bit | А.4 |
| bridge | 4.3.2 |
| broadcasting | 4.1.30 |
| busy hour | 4.2.36 |
| cable product | 4.3.25 |
| cable television network | 4.2.6 |
| call server | 4.3.16 |
| capacity | 4.2.38 |
| characteristic | А.10 |
| class of service | 4.5.4 |
| client | 4.6.3 |
| client-server architecture | 4.2.46 |
| communication | А.1 |
| communication channel | 4.2.64 |
| communication line | 4.2.53 |
| communication session | 4.2.32 |
| computer network | 4.2.7 |
| concentrator | 4.3.7 |
| conferencing | 4.5.15 |
| connection | 4.2.33 |
| consumer | 4.6.4 |
| controller | 4.3.23 |
| convergence | 4.1.38 |
| cordless access | 4.2.41 |
| cordless telephone set | 4.3.38 |
| CoS | 4.5.4 |
| data | 4.1.17 |
| data network | 4.2.5 |
| data transmission | 4.1.33 |
| dedicated network | 4.2.13 |
| demodulation | 4.4.14 |
| demultiplexer | 4.3.5 |
| demultiplexing | 4.4.16 |
| digital signal | 4.4.8 |
| digital switching system | 4.2.59 |
| discrete multitone signal | 4.4.10 |
| discrete signal | 4.4.7 |
| discretely-timed signal | 4.4.7 |
| dominant operator | 4.6.6 |
| e-mail | 4.1.35 |
| electric cable | 4.3.26 |
| electrical signal | 4.4.2 |
| electromagnetic compatibility | 4.1.40 |
| electromagnetic signal | 4.4.1 |
| electronic mail | 4.1.35 |
| encapsulation | 4.4.17 |
| facsimile | 4.1.34 |
| facsimile machine | 4.3.36 |
| facsimile set | 4.3.36 |
| firewall | 4.3.12 |
| gateway | 4.3.9 |
| identification | 4.2.28 |
| identifier | 4.2.25 |
| index | А.12 |
| info-communication service | 4.1.11 |
| infocommunication network | 4.1.9 |
| infocommunication system | 4.1.5 |
| infocommunications | 4.1.3 |
| infocommunications infrastructure | 4.1.3 |
| information | А.3 |
| information rate | 4.1.41 |
| information retrieval service | 4.5.7 |
| information system | 4.1.6 |
| information technology | 4.1.20 |
| informatization | 4.1.37 |
| integrated access device | 4.3.24 |
| interactivity | 4.2.43 |
| international network | 4.2.10 |
| internet | 4.1.7 |
| Internet | 4.2.8 |
| local network | 4.2.17 |
| mail server | 4.3.18 |
| media gateway | 4.3.11 |
| media server | 4.3.21 |
| message | 4.1.18 |
| mobile network | 4.2.18 |
| mobile telecommunication | 4.1.36 |
| mobile telecommunication terminal | 4.3.45 |
| modem | 4.3.1 |
| modulation | 4.4.13 |
| multimedia | 4.1.21 |
| multimedia services | 4.5.17 |
| multimedia terminal | 4.3.39 |
| multiple access | 4.2.42 |
| multiplexer | 4.3.3 |
| multiplexing | 4.4.15 |
| multiservice network | 4.2.23 |
| national network | 4.2.11 |
| NGN | 4.2.24 |
| network node | 4.2.48 |
| network operator | 4.6.5 |
| network survivability | 4.2.40 |
| network termination point | 4.2.55 |
| network topology | 4.2.37 |
| next generation network | 4.2.24 |
| no-charge call (service) | 4.5.14 |
| number | 4.1.13 |
| numbering resource | 4.1.14 |
| OMC | 4.2.63 |
| open system interconnection reference model | 4.2.44 |
| operation and maintenance center | 4.2.63 |
| optical cable | 4.3.27 |
| optical signal | 4.4.4 |
| packet | 4.1.19 |
| parameter | А.11 |
| passive optical network | 4.2.20 |
| payphone | 4.3.35 |
| phone- IP | 4.3.44 |
| PPS | 4.5.13 |
| prepaid service | 4.5.13 |
| private network | 4.2.12 |
| process | А.6 |
| protocol | 4.1.22 |
| proxy server | 4.3.19 |
| public network | 4.2.9 |
| public telecommunication services | 4.5.8 |
| QoS | 4.5.5 |
| quality | А.9 |
| quality of a telecommunication service | 4.5.18 |
| quality of service | 4.5.5 |
| quantity | А.8 |
| radio frequency resource | 4.1.15 |
| radio spectrum | 4.1.16 |
| radio station | 4.3.30 |
| radiocommunication | 4.1.29 |
| radiosignal | 4.4.3 |
| RAS | 4.3.17 |
| receiver | 4.3.42 |
| regenerator | 4.3.13 |
| remote access server | 4.3.17 |
| repeater | 4.3.13 |
| repeater | 4.3.14 |
| resource access | 4.1.39 |
| retransmitter | 4.3.14 |
| roaming | 4.5.12 |
| router | 4.3.8 |
| rural and suburban connection’s node | 4.2.51 |
| satellite communication(s) | 4.1.32 |
| server | 4.3.15 |
| service | 4.5.1 |
| service | А.7 |
| service node | 4.2.49 |
| service provider | 4.6.7 |
| signal | А.5 |
| signal element | 4.4.12 |
| signal parameter | 4.4.5 |
| signalling gateway | 4.3.10 |
| signalling network | 4.2.60 |
| signalling rate | 4.1.42 |
| subscriber | 4.6.2 |
| subscriber line | 4.2.54 |
| subscriber rental | 4.1.24 |
| subscriber’s fee | 4.1.25 |
| suppier | 4.6.8 |
| supplementary servises | 4.5.11 |
| switch | 4.3.6 |
| switched network | 4.2.21 |
| switching | 4.2.31 |
| synchronization network | 4.2.61 |
| system | А.2 |
| system integrator | 4.6.9 |
| tariff | 4.1.23 |
| telecommunication | 4.1.1 |
| telecommunication facilities | 4.1.12 |
| telecommunication network | 4.1.8 |
| telecommunication network architecture | 4.2.45 |
| telecommunication network information security | 4.2.47 |
| telecommunication network stability | 4.2.39 |
| telecommunication networks interconnection | 4.2.34 |
| telecommunication networks interworking | 4.2.27 |
| telecommunication service | 4.1.10 |
| telecommunication service | 4.5.6 |
| telecommunication sphere subject | 4.6.10 |
| telecommunication system | 4.1.4 |
| telecommunications | 4.1.2 |
| telecommunications infrastructure telecommunications management network | 4.1.2 4.2.62 |
| telegraph network | 4.2.1 |
| telegraph set | 4.3.37 |
| telegraphy | 4.1.27 |
| telephone network | 4.2.2 |
| telephone set | 4.3.34 |
| telephony | 4.1.28 |
| television | 4.1.31 |
| television broadcasting network | 4.2.4 |
| television set | 4.3.43 |
| television signal | 4.4.11 |
| terminal equipment | 4.3.33 |
| throughput | 4.2.38 |
| toll lines network | 4.2.16 |
| traffic | 4.2.35 |
| traffic carrying service | 4.5.10 |
| transfer channel | 4.2.58 |
| transfer link | 4.2.52 |
| transfer path | 4.2.57 |
| transmission line | 4.2.52 |
| transmission system | 4.2.56 |
| transmitter | 4.3.41 |
| transport network | 4.2.14 |
| trunking network | 4.2.19 |
| TV | 4.1.31 |
| TV set | 4.3.43 |
| unified telecommunication network | 4.2.22 |
| universal access | 4.5.3 |
| universal service | 4.5.2 |
| user (telecommunication services) | 4.6.1 |
| value | А.8 |
| vendor | 4.6.8 |
| video-on-demand | 4.5.16 |
| web server | 4.3.20 |
| wire communication | 4.1.26 |

# ДОДАТОК Г

(довідковий)

# АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

| абонент | 4.6.2 |
| --- | --- |
| авторизация | 4.2.30 |
| адаптер | 4.3.40 |
| адрес | 4.2.26 |
| антенна | 4.3.32 |
| аппарат телеграфный | 4.3.37 |
| аппарат телефонный | 4.3.34 |
| аппарат телефонный бесшнуровой | 4.3.38 |
| аппарат факсимильный | 4.3.36 |
| аппаратура повременного учета длительности телефонных разговоров | 4.3.29 |
| АПУС | 4.3.29 |
| архитектура клиент-сервер | 4.2.46 |
| архитектура телекоммуникационной сети | 4.2.45 |
| АТС | 4.3.28 |
| аутентификация | 4.2.29 |
| безопасность информационная телекоммуникационной сети | 4.2.47 |
| бит | А.4 |
| брандмауэр | 4.3.12 |
| веб-сервер | 4.3.20 |
| величина | А.8 |
| вещание | 4.1.30 |
| взаимодействие телекоммуникационных сетей | 4.2.27 |
| взаимосоединение телекоммуникационных сетей | 4.2.34 |
| видео по запросу | 4.5.16 |
| вызов (услуга) бесплатный | 4.5.14 |
| данные | 4.1.17 |
| демодуляция | 4.4.14 |
| демультиплексирование | 4.4.16 |
| демультиплексор | 4.3.5 |
| доступ беспроводный | 4.2.41 |
| доступ всеобщий | 4.5.3 |
| доступ к ресурсам | 4.1.39 |
| доступ множественный | 4.2.42 |
| живучесть сети | 4.2.40 |
| идентификатор | 4.2.25 |
| идентификация | 4.2.28 |
| изделие кабельное | 4.3.25 |
| инкапсуляция | 4.4.17 |
| интегратор системный | 4.6.9 |
| интерактивность | 4.2.43 |
| инфокоммуникации | 4.1.3 |
| информатизация | 4.1.37 |
| информация | А.3 |
| инфраструктура инфокоммуникационная | 4.1.3 |
| инфраструктура телекоммуникационная | 4.1.2 |
| ИТ | 4.1.20 |
| кабель оптический | 4.3.27 |
| кабель электрический | 4.3.26 |
| канал доступа | 4.2.65 |
| канал передачи | 4.2.58 |
| канал связи | 4.2.64 |
| качество | А.9 |
| качество обслуживания | 4.5.5 |
| качество телекоммуникационной услуги | 4.5.18 |
| класс обслуживания | 4.5.4 |
| клиент | 4.6.3 |
| коммуникация | А.1 |
| коммутатор | 4.3.6 |
| коммутация | 4.2.31 |
| конвергенция | 4.1.38 |
| контроллер | 4.3.23 |
| конференцсвязь | 4.5.15 |
| концентратор | 4.3.7 |
| линия абонентская | 4.2.54 |
| линия передачи | 4.2.52 |
| линия связи | 4.2.53 |
| маршрутизатор | 4.3.8 |
| медиасервер | 4.3.21 |
| медиа-шлюз | 4.3.11 |
| модель взаимодействия открытых систем | 4.2.44 |
| модем | 4.3.1 |
| модуляция | 4.4.13 |
| мост | 4.3.2 |
| мультимедиа | 4.1.21 |
| мультиплексирование | 4.4.15 |
| мультиплексор | 4.3.3 |
| мультиплексор ввода/вывода | 4.3.4 |
| нагрузка | 4.2.35 |
| номер | 4.1.13 |
| оборудование оконечное | 4.3.33 |
| оборудование терминальное | 4.3.33 |
| обслуживание | 4.5.1 |
| обслуживание всеобщее | 4.5.2 |
| оператор (телекоммуникационной сети) | 4.6.5 |
| оператор доминирующий | 4.6.6 |
| пакет | 4.1.19 |
| параметр | А.11 |
| параметр сигнала | 4.4.5 |
| передатчик | 4.3.41 |
| передача данных | 4.1.33 |
| плата абонементная | 4.1.24 |
| плата абонентная | 4.1.25 |
| показатель | А.12 |
| пользователь (телекоммуникационными услугами) | 4.6.1 |
| поставщик (технических средств) | 4.6.8 |
| поставщик услуг | 4.6.7 |
| потребитель | 4.6.4 |
| почта электронная | 4.1.35 |
| приёмник | 4.3.42 |
| приёмник телевизионный | 4.3.43 |
| прокси-сервер | 4.3.19 |
| протокол | 4.1.22 |
| процесс | А.6 |
| пункт доступа | 4.2.50 |
| пункт окончания сети | 4.2.55 |
| радиосвязь | 4.1.29 |
| радиосигнал | 4.4.3 |
| радиостанция | 4.3.30 |
| радиостанция базовая | 4.3.31 |
| регенератор | 4.3.13 |
| ресурс номерной | 4.1.14 |
| ресурс радиочастотный | 4.1.15 |
| ретранслятор | 4.3.14 |
| роуминг | 4.5.12 |
| связь | А.1 |
| связь мобильная | 4.1.36 |
| связь подвижная | 4.1.36 |
| связь проводная | 4.1.26 |
| связь спутниковая | 4.1.32 |
| связь телеграфная | 4.1.27 |
| связь телефонная | 4.1.28 |
| связь факсимильная | 4.1.34 |
| сеанс связи сельско-пригородный узел связи | 4.2.32 4.2.51 |
| сервер | 4.3.15 |
| сервер вызовов | 4.3.16 |
| сервер почтовый | 4.3.18 |
| сервер приложений | 4.3.22 |
| сервер удаленного доступа | 4.3.17 |
| сервер-посредник | 4.3.19 |
| сервис-провайдер | 4.6.7 |
| сеть ведомственная | 4.2.12 |
| сеть выделенная | 4.2.13 |
| сеть доступа | 4.2.15 |
| сеть звукового вещания | 4.2.3 |
| сеть инфокоммуникационная | 4.1.9 |
| сеть Інтернет | 4.2.8 |
| сеть кабельного телевидения | 4.2.6 |
| сеть коммутируемая | 4.2.21 |
| сеть компьютерная | 4.2.7 |
| сеть междугородная | 4.2.16 |
| сеть международная | 4.2.10 |
| сеть местная | 4.2.17 |
| сеть мобильной связи | 4.2.18 |
| сеть мультисервисная | 4.2.23 |
| сеть общего пользования | 4.2.9 |
| сеть общего пользования телекоммуникационная | 4.2.9 |
| сеть оптическая пассивня | 4.2.20 |
| сеть передачи данных | 4.2.5 |
| сеть подвижной связи | 4.2.18 |
| сеть связи национальная | 4.2.11 |
| сеть сигнализации | 4.2.60 |
| сеть следующего поколения | 4.2.24 |
| сеть тактовой сетевой синхронизации | 4.2.61 |
| сеть телевизионного вещания | 4.2.4 |
| сеть телеграфная | 4.2.1 |
| сеть телекоммуникационная | 4.1.8 |
| сеть телекоммуникационная единая | 4.2.22 |
| сеть телефонная | 4.2.2 |
| сеть транкинговая | 4.2.19 |
| сеть транспортная сеть управления (телекоммуникационной сетью) | 4.2.14 4.2.62 |
| сигнал | А.5 |
| сигнал аналоговый | 4.4.6 |
| сигнал двоичный | 4.4.9 |
| сигнал дискретний | 4.4.7 |
| сигнал дискретный многотональный | 4.4.10 |
| сигнал дискретный по времени | 4.4.7 |
| сигнал оптический | 4.4.4 |
| сигнал телевизионный | 4.4.11 |
| сигнал цифровой | 4.4.8 |
| сигнал электрический | 4.4.2 |
| сигнал электромагнитный | 4.4.1 |
| система | А.2 |
| система Интернет | 4.1.7 |
| система инфокоммуникационная | 4.1.5 |
| система информационная | 4.1.6 |
| система коммутации цифровая | 4.2.59 |
| система передачи | 4.2.56 |
| система телекоммуникационная | 4.1.4 |
| скорость передачи информации | 4.1.41 |
| скорость передачи сигналов | 4.1.42 |
| служба информационно-справочная | 4.5.7 |
| служба телекоммуникационная | 4.5.6 |
| совместимость электромагнитная | 4.1.40 |
| соединение | 4.2.33 |
| сообщение | 4.1.18 |
| спектр радиочастотный | 4.1.16 |
| способность пропускная | 4.2.38 |
| средства электросвязи | 4.1.12 |
| станция телефонная автоматическая | 4.3.28 |
| субъект сферы телекоммуникаций | 4.6.10 |
| таксофон | 4.3.35 |
| тариф | 4.1.23 |
| ТВ | 4.1.31 |
| ТВ-сигнал | 4.4.11 |
| телевидение | 4.1.31 |
| телеграфия | 4.1.27 |
| телекоммуникации | 4.1.2 |
| телекоммуникация | 4.1.1 |
| телефон- IP | 4.3.44 |
| телеграфия | 4.1.28 |
| терминал | 4.3.33 |
| терминал мобильной связи | 4.3.45 |
| терминал мультимедийный | 4.3.39 |
| технология информационная | 4.1.20 |
| топология сети | 4.2.37 |
| тракт передачи | 4.2.57 |
| трафик | 4.2.35 |
| узел (предоставления) услуг | 4.2.49 |
| узел доступа | 4.2.50 |
| узел сети | 4.2.48 |
| услуга | А.7 |
| услуга доступа | 4.5.9 |
| услуга инфокоммуникационная | 4.1.11 |
| услуга пропуска трафика | 4.5.10 |
| услуга с предоплатой | 4.5.13 |
| услуга электросвязи | 4.1.10 |
| услуги дополнительные | 4.5.11 |
| услуги мультимедийные | 4.5.17 |
| услуги телекоммуникационные общедоступные | 4.5.8 |
| устойчивость телекоммуникационной сети | 4.2.39 |
| устройство интегрированного доступа | 4.3.24 |
| характеристика | А.10 |
| центр технической эксплуатации | 4.2.63 |
| ЦСК | 4.2.59 |
| ЦТЭ | 4.2.62 |
| час наибольшей нагрузки | 4.2.36 |
| ЧНН | 4.2.36 |
| шлюз | 4.3.9 |
| шлюз сигнализации | 4.3.10 |
| электросвязь | 4.1.1 |
| элемент сигнала | 4.4.12 |

# ДОДАТОК Д

(довідковий)

# БІБЛІОГРАФІЯ

| 1 | Л.М. Невдяев Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под ред. Ю.М. Горностаева. М.: МЦЕТИ, ООО “ Мобильные коммуникации”, 2002 (Л.М. Невдяєв Телекомунікаційні технології. Англо-російський тлумачний словник-довідник. Під ред. Ю.М. Горностаєва. М.: МЦЄТІ, ТОВ “Мобільні комунікації”, 2002) |
| --- | --- |
| 2 | Толковый русско-английско-украинский словарь по электро – и радиосвязи. Под редакцией М.Д.Гинзбурга, Г.И.Загария. Из-во “Регион -информ”, ХФИ, “Транспорт Украины” (Тлумачний російсько- англійсько-український словник з електро – і радіозв’язку. Під редакцією М.Д.Гінзбурга, Г.І.Загарія. Вид-во “Регіон-інформ”, ХФІ, “Транспорт України”, 2002) |
| 3 | Англо-русский словарь по информационным технологиям. Составитель Суменко Л.Г., М.: ГП ЦНИИС, 2003. – 784 с. (Англійсько-російський словник з інформаційних технологій. Склав Суменко Л.Г., М.: ДП ЦНДІЗ, 2003. – 784 с.) |
| 4 | Англо-русский словарь по инфокоммуникациям, С. А. Анфилофьев, Л. Г. Суменко, М.: Международная академия связи МАС, 2001 (Англо-російський словник з інфокомунікацій, С.А. Анфілоф’єв, Л.Г. Суменко, М.: Міжнародна академія зв’яку, МАЗ, 2001) |
| 5 | N.A. Sokolov Series of lectures “Telecommunication networks”, The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, 2003 (М.О. Соколов Цикл лекцій “Телекомунікаційні мережі”, Санк-петербугський Державний Університет ім. Бонч-Бруєвича) |
| 6 | Н.А. Соколов Телекоммуникационные сети. Монография в 4-х главах. М.: Альварес Паблишинг, 2003 (М.О. Соколов, Телекомунікаційні мережі. Монографія в 4-х главах. М.: Альварес Паблішинг, 2003) |
| 7 | ITU-T E.164.1 (09/2008) Criteria and procedures for the reservation, assignment and reclamation of E.164 country codes and associated identification codes (ICs) Рекомендация МСЭ-T E.164.1 (09/2008) Критерии и процедуры по резервированию, присвоению и возврату кодов стран E.164 и связанных идентификационных кодов (IC) (Рекомендації МСЕ-Т 164.1 (09/2008) Критерії та процедури з резервування, присвоєння й повернення кодів країн і зв’язаних ідентифікаційних кодів (IC)) |
| 8 | Котов В.И. Эффективность использования радиочастотного ресурса и подходы к ее оценке. Электросвязь, 2009, № 7. (Котов В.І. Ефективність використання радіочастотного ресурсу та підходи до її оцінки. Електрозв’язок, 2009, №7) |
| 9 | Е.К. Масловский Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию, © ABBYY Software House, 2002 г. (Масловський Є.К. Англо-український словник з обчислювальної техніки і програмування , © ABBYY Software House, 2002 ) http://www.lingvo.ru/ |
| 10 | М.О.Чумак, О.Я.Савченко. Російсько-українсько-англійський словник з електрозв’язку – Одеса: УДАЗ, 2001 |
| 11 | ITU-R / ITU-T Terms and Definitions. http://www.itu.int/publ/R-TER-DB/en (МСЕ-Р/МСЕ-Т Терміни та визначення. http://www.itu.int/publ/R-TER-DB/en) |
| 12 | IMT-2000. Report of the Fifteen Meeting of ITU Task Group 8/1/– Jersey, Channel Island, 1998 (Проект міжнародних систем рухомого зв’язку. Матеріали 15-ї зустрічі Робочої Групи 8/1 МСЕ) |
| 13 | Горохов П.К. Информационная безопасность. Англо-русский словарь. – М.:Радио и связь, 1995 (Горохов П.К. Інформаційна безпека. Англо-російський словник. –М.: Радіо та зв’язок, 1995) |
| 14 | Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький. Англо-український тлумачний слокник з обчислювальної техніки і програмування. Київ 2006. СофтПрес |
| 15 | Сборник “Телекоммуникации. Аудио- и Видеотехника. Термины и определения. Часть 2.” М.: Стандартинформ, 2005 (Збірник Телекомунікації. Аудіо- та Відеотехніка. Терміни та визначення. Частина 2. М.: Стандартінформ, 2005) |
| 16 | Tatiana Daniltseva A Handbook For Foreign Yuridicheskaya Practika Publishing, Communications, 2008 (Тетяна Данільцева Довідник з іноземних публікацій щодо законодавства у сфері телекомунікацій) |
| 17 | Волков Ю.В Cубъекты телекоммуникационного права. Екатеринбург, 2007 (Cуб’єкти телекомунікаційного права. Єкатеринбург, 2007) |

КОД УКНД    01.040.33

Ключові слова: абонент, автентифікація, мультиплексування, засоби зв’язку, з'єднання, мережа телекомунікаційна, пакет, послуга, сигнал електричний, телекомунікація, якість обслуговування

РОЗРОБНИКИ:

| Директор Державного підприємства “Одеський науково-дослідний інститут зв’язку “ |  | В. Балашов |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора з НР |  | В. Петров |
| Нач. лабораторії |  | А. Баєв |
| Нач. лабораторії |  | Л. Ляховецький |
| С.н.с |  | Т. Бурлака |
| С.н.с |  | Р. Кім |
| С.н.с |  | М. Чумак |
| інженер 1 категорії |  | В. Гринюк |