ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ЧЕРГОВО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА

СЛУЖБА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Дніпропетровськ – 2010

Посібник склали:

1.Сипко В. Г.;

2.Кучiн С.О. – управління з питань НС ОДА;

3. Кусакін О.Ю. – магістр ДНУ.

Художній дізайн обкладенки- Сипко В.Г,

комп’ютерне оформлення обкладенки -Феценко С.А.

Комп’ютерна  верстка тексту: Брень Н.З.

Чергово-диспетчерська служба місцевих органів виконавчої влади та потенційно небезпечних об’єктів

Навчальний посібник складений педагогічними працівниками обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області і спеціалістами управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської облдержадміністрації. В цьому посібнику викладені основні вимоги нормативно-правових актів щодо організації радіаційного та хімічного спостереження керівниками, диспетчерами потенційно-небезпечних об’єктів, основні напрямки дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо поліпшення безпечного стану в області.

Навчальний посібник призначений для викладачів та слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, начальників штабів і диспетчерів  хімічно небезпечних та потенційно небезпечних об’єктів.

Навчальний посібник відповідає навчальним програмам МОН і МНС України, рекомендований методичною радою НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області для використання в навчальному процесі центру.

Цей посібник не може бути повністю або частково передрукованим, тиражованим та поширеним без дозволу авторів.

Зміст

Вступ

- Чергово-диспетчерська служба в системі ЦЗ її призначення і завдання.

Організація чергово-диспетчерської служби. Нормативні документи, функціональні обов’язки, обладнання та оснащення робочих місць чергового диспетчера.

- Особливості організації чергово-диспетчерської служби на ХНО та ПНО.

Методика прогнозування обстановки черговим диспетчером та її оцінка

при аварії.

- Організація та порядок оповіщення персоналу об’єкта, керівного складу, організацій, установ та підприємств, населення, які попадають в зону НС.

- Порядок дій чергового диспетчера при отриманні повідомлення про аварію на ПНО.

Табло чергового диспетчера ПНО й порядок його розроблення.

Висновки

Нормативно-правове посилання

В с т у п

Друга половина ХХ сторіччя ознаменувалась бурхливим науково-технічним прогресом. На лідируючі позиції вийшла промислова хімічна галузь. Зростання обсягів виробництва, і як наслідок, підвищення об’ємів зберігання і перевезення хімічних речовин, у тому числі небезпечних хімічних речовин (НХР), тягнуть за собою чимало техногенних небезпек. Загрози створюють нафтоперегінні та нафтопереробні заводи, газопроводи, водоочисні станції та підприємства харчової промисловості.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується збільшенням суперечностей між людиною і оточуючим її природним середовищем. У результаті економічного розвитку рівень антропогенних навантажень на біосферу наблизився до критичного і загрожує незворотними наслідками.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не буде комплексно вирішене питання захисту населення, об’єктів економіки, національного надбання від наслідків НС техногенного та природного характеру.

Великою бідою для людства були і залишаються пожежі. У випадку їх виникнення найбільшу шкоду людині наносить  дим – суміш продуктів горіння (газоподібних парів і твердих частинок). Однією із самих небезпечних речовин, які виділяються при горінні, - є окис вуглецю – СО (чадний газ).

Понад 80 відсотків випадків загибелі людей, або втрати здоров’я під час пожеж, технічних аварій і катастроф пов’язані з отруєнням токсичними продуктами горіння або парами отруйних речовин та супроводжуються опіками верхніх дихальних шляхів.

Одними з найбільш вогненебезпечних речовин є хімічні і реакції, які відбуваються всередині сполук. Їх важко передбачити, тому слід дуже ретельно спостерігати за їх взаємодією. В результаті цього у групі ризику опиняються промислові підприємства, які зберігають, виготовляють або використовують хімічні речовини.

Слід зазначити, що соціально-економічні та екологічні наслідки потенційно-небезпечних виробництв можуть виникати тільки при техногенних аваріях і катастрофах. При цьому прогноз виникнення екстремальних ситуацій є величиною імовірнісною, тому до числа потенційно-небезпечних виробництв відносяться такі, які або можуть викликати локальні екологічні кризи у короткий строк і спричиняти істотні збитки, або існує, пов’язана з ними, імовірність виникнення техногенних аварій і катастроф з тяжкими наслідками. Але ці галузі є базовими для народногосподарського комплексу країни, бо вони щільно інтегровані в його загальну структуру, їх неможливо виключити із соціальної сфери та матеріального виробництва.

Якщо людство і кожна людина окремо не усвідомить, що без духовності його розум  всього лише механізм, а сама людина всього лише розумна біомаса – кінець зрозумілий,  тобто людство все більше і більше перетворюється в суспільство знищувача. Будь-які технічні досягнення будуть тільки прискорювати процеси деградації, агресії та вимирання.

Безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів залежить від багатьох факторів: фізико-хімічних властивостей сировини, від характеру технологічного процесу, від конструкції та надійності обладнання, умов зберігання та транспортування хімічних речовин, стану контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації, ефективності засобів проти аварійного захисту, підготовленості персоналу. Крім того, безпека виробництва в значній мірі залежить від рівня підготовленості, знань та практичних навичок диспетчерського складу, спрямованого на виявлення хімічного зараження у випадку аварій з викидом (виливом) та своєчасне оповіщення персоналу об'єктів, керівників підприємств, місцевих органів влади, закладів, організацій та населення, яке знаходиться в небезпечній зоні.

1. Чергово-диспетчерська служба в системі ЦЗ, її призначення і завдання. Організація чергового-диспетчерської служби. Нормативні документи, функціональні обов’язки, обладнання та оснащення робочих місць чергового диспетчера.

1.1. Організація чергово-диспетчерської служби. Нормативні документи, функціональні обов’язки, обладнання та оснащення робочих місць чергового диспетчера.

Диспетчерська служба - це передбачений штатним розписом підприємства, організації або установи в разі потреби (виробничої, службової) підрозділ, який здійснює цілодобове чергування силами однієї або декількох осіб (далі – черговий об’єкта).

На чергово-диспетчерську службу покладено оповіщення персоналу хімічно-небезпечних об'єктів, а також керівників підприємств, установ, організацій і населення, які знаходяться в небезпечній зоні. Воно здійснюється черговим диспетчером (особою, яка виконує ці обов'язки).

Для виконання завдань під час виникнення аварії з НХР на робочому місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені відповідні документи та технічні засоби, в т. ч. табло чергового диспетчера ХНО (додаток № 8).

Диспетчерська служба підприємств, організацій та закладів організується на підставі наказу керівника об’єкта господарської діяльності (ОГД) – начальника цивільного захисту (НЦЗ) та штатного розпису. Крім основних обов'язків, пов'язаних з виробничою діяльністю, на диспетчерську службу покладаються обов'язки з постійного радіаційного та хімічного спостереження з метою отримання своєчасної інформації про зміни радіаційної та хімічної обстановки для своєчасного реагування на них.

Правовими актами, які регламентують діяльність ХНО і ПНО, визначена відповідна термінологія, а саме:

Керівник об’єкта – посадова особа, на яку функціональними обов’язками або статутом покладені функції управління об’єктом.

Посадові особи (відповідальні особи) – працівники підприємств, на яких покладено відповідні функції з організації виконання вимог техногенної безпеки.

Суб’єкт господарської діяльності – юридична або фізична особа, у власності або у користуванні якої є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки.

Потенційно-небезпечний об’єкт - об’єкт (ПНО),на якому можуть використовуватись я або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Хімічно небезпечний об’єкт(ХНО)- промисловий об’єкт (підприємство)або його структурні підрозділи, на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться, (пересуваються), завантажуються або розвантажується, виконуються у виробництві, розміщуються або складуються(постійно  або тимчасово), знищуються тощо) одне  або декілька НХР (до ХНО не належать залізниці.

Об’єкти підвищеної небезпеки - об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або де -кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Небезпечна речовина – хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Небезпечна хімічна речовина (НХР) – хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей і (чи) завдати шкоди довкіллю.

Хмара НХР – суміш парів і дрібних капель НХР з повітрям в обсягах (концентраціях), небезпечних для довкілля (уражаючих концентраціях).

Первинна хмара – це пароподібна частина НХР, яка є в будь-якій ємності над поверхнею зрідженої НХР і яка виходить в атмосферу безпосередньо при руйнуванні ємності без випару з підстильної поверхні.

Вторинна хмара – це хмара НХР, яка виникає протягом певного часу внаслідок випару НХР з підстильної поверхні (для легко летучих речовин час розвитку вторинної хмари після закінчення дії первинної хмари відсутній, для інших речовин він залежить від властивостей НХР, стану обвалування та температури повітря).

Зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) – територія, у межах якої під впливом напрямку вітру може виникнути переміщення хмари НХР з небезпечними для людей концентраціями.

Зона хімічного забруднення НХР (ЗХЗ) – територія, яка включає осередок хімічного забруднення, де фактично розлита НХР і ділянки місцевості, над якими утворилась хмара НХР.

Порогова маса небезпечних речовин – нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, сумарна маса небезпечних речовин різних категорій.

Ризик – ступень імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами.

Прийнятний ризик – ризик, який не перевищує на території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами гранично допустимого рівня.

Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій – планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

Хімічно-небезпечна адміністративно-територіальна одиниця (ХАТО) – адміністративно-територіальна одиниця, до якої зараховуються області, райони, а також будь-які населені пункти областей, які потрапляють у ЗМХЗ при аваріях на ХНО.

Аварія на об’єкті підвищеної небезпеки (далі аварія) – небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами.

Аварія з НХР – це подія техногенного характеру, що сталася на хімічно небезпечному об’єкті внаслідок виробничих, технологічних чи експлуатаційних причин або від випадкових зовнішніх впливів, що призвела до пошкодження технологічного обладнання, пристроїв, споруд, транспортних засобів з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю та здоров’ю людей.

Місцева аварія - аварія, хімічні наслідки якої обмежуються виробничим майданчиком підприємства або його санітарно-захисною зоною і створюють загрозу поразки виробничого персоналу всього підприємства.

Локальна аварія - аварія хімічні наслідки якої обмежуються одним спорудженням (агрегатом) підприємства, призводять до зараження в цьому спорудженні повітря і обладнання і створюють загрозу поразки працюючого в ньому виробничого персоналу.

Ядерна шкода – втрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров’ю людини, або будь-яка втрата майна або шкода, заподіяна майну, або будь-яка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному засобу, яким здійснювалося перевезення.

Спостереження-це планомірне, науково обґрунтоване збирання масових даних про явища і процеси суспільного життя та про явища, які виникають в цьому суспільстві  (рівень та масштаби радіаційного і хімічного забруднення, стан довкілля і інші).

Мета (спостереження) визначається конкретними потребами в статистичних даних про НС. Вона має бути чітко і конкретно та зрозуміло сформульована і обґрунтована. Основною метою-визначити площу  зону можливого  забруднення РР або глибину розповсюдження (зараження) хмари НХР, можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинились в зонах забруднення (зараження), визначення ч асу  підходу  зараженого повітря до об’єкту, час випарювання.

ПРОГРАМА спостереження включає  в себе параметри про НС, шляхом сбору, узагальнення та  аналізу даних радіаційного, хімічного спостереження, подання інформації (інформаційно-розрахункових) даних з оцінкою масштабів і наслідків радіаційних та хімічно небезпечних аварій про факти їх виявлення через д о н е се н н я  вищим інстанціям (це передбачає  п. 4 Положення про обласну систему спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на ХНО області).

Під об’єктом спостереження розуміють сукупність суспільних явищ і процесів, які досліджуються. При дослідженні аварій і катастроф з’ясовуються і визначаються всі ознаки: людський фактор, порушення технологічного виробничого циклу в цілому і зокрема з боку неправильного використання обладнання, приладів і устаткування.

Об’єктами спостереження є заводи, фабрики і інші підприємства незалежно від форм власності. Якщо говорити мовою диспетчера: під об’єктом  необхідно розуміти конкретне підприємство.

Під одиницею спостереження розуміють той первинний елемент об’єкта дослідження, який є носієм ознак, що підлягає реєстрації. Тобто, одиниця спостереження від якої одержуємо певні відомості(ланки, бригади, цехи підприємств). Якщо говорити мовою д и с п е т ч е р а: під об’єктом необхідно розуміти к о н к р е т н е  п і д п р и є м с т в о.

Постановою КМУ від 2.03.2010.р №227 «Про затвердження порядку віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони» визначені критерії віднесення об’єктів до відповідних категорій з ЦО.

Основними критеріями віднесення об’єктів до відповідних категорій з ЦО є їх економічна та оборонна значимість.

Економічна значимість об’єкта – це його виробнича потужність, вид і призначення продукції та її вплив на життєдіяльність населення і функціонування економіки, рівень концентрації виробництва на об’єкті та роль в організації внутрішньодержавної кооперації, можливість перепрофілювання на випуск оборонної продукції.

Оборонна значимість об’єкта – це його роль у забезпеченні обороноздатності держави, що визначається ступеням задоволення потреб оборонного комплексу.

1.2. Для наведення ладу з обліком та небезпечною роботою потенційно  небезпечних об’єктів (далі ПНО) у межах завдань ЄДС НС функціонує Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів і відповідна нормативно-правова база. Це автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо ПНО.

Керівники ПНО або ОПН повинні на основі міжгалузевої і галузевої нормативної документації, рекомендацій, довідкової і науково-технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що відбувалися на них та аналогічних об’єктах, здійснювати постійний аналіз небезпеки процесів виробництва,  інформувати місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про всі небезпеки, які встановлені в процесі аналізу,та об’єкти, які можуть опинитися у  прогнозованих зонах НС, надавати їм результати виконаного аналізу  небезпеки ПНО або ОПН, а також інші матеріали, які потрібні для планування заходів цивільного захисту.

Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» передбачено, що державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи, до функцій яких відповідно до закону віднесені питання:

- охорони праці;

- забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- пожежної безпеки;

- санітарно-епідемічної безпеки;

- містобудування.

Наказ МНС України від 06.11.2003 № 425 «Про затвердження Положення про моніторинг» (зареєстрований в Мін’юсті України 26.12.2003 за № 1238/8559) визначає:

- об’єкти моніторингу ПНО;

- принципи моніторингу підсистеми ПНО;

- визначення стану ПНО за якісними та кількісними параметрами, що характеризують техногенні та природні чинники потенційної небезпеки.

До техногенних чинників потенційної небезпеки належать: небезпечні продукти та речовини (хімічні, вибухові, займисті, радіаційні, біологічні тощо).

Для здійснення моніторингу ПНО розробляється регламент моніторингу ПНО, який містить переліки якісних і кількісних параметрів, що визначають стан ПНО і підлягають систематичному спостереженню.

Організація та координація моніторингу ПНО здійснюється органами управління єдиної державної системи ліквідації НС. Виконання завдань моніторингу ПНО організаційно забезпечують на державному рівні – МНС України, Департамент Страхового фонду документації (СФД), міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні ПНО відповідно до Положення про ЄДС НС; на регіональному рівні – уповноваженні органи з питань НС та ЦЗН; на об’єктовому рівні – відповідальні особи ПНО.

Відповідальні особи ПНО у процесі моніторингу виконують згідно з Регламентом (постанова КМУ від 29.08.2002 № 1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» та Директива Начальника Цивільної оборони України  від  20.10.1999 № 28-дск «Про регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій») такі дії:

- своєчасно і у повному обсязі надають інформацію про стан ПНО до уповноважених органів з питань НС та ЦЗН;

- розробляють або коригують власні інструкції щодо експлуатації ПНО з урахуванням вимог Регламенту;

- підтримують у належному стані прилади і системи контролю за параметрами, що визначають стан ПНО;

- удосконалюють методи контролю за визначеними параметрами;

- відстежують випадки прояву небезпечних природних явищ на території ПНО;

- стежать за справністю каналів передачі даних про стан ПНО до уповноважених органів з питань НС та ЦЗН.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація має такі повноваження:

- оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони НС;

- здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

- сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон ліквідації НС та під час ліквідації НС, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

- розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесенні до її відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх діяльність.

Відповідно до ст. 27 цього Закону місцева державна адміністрація здійснює заходи, пов’язані з  цивільною обороною на відповідній території.

Згідно з чинним законодавством органи виконавчої влади, на які покладені завдання у сфері цивільного захисту, здійснюють завчасне прогнозування ще до виникнення НС. За допомогою легітимних методик визначають: зони можливих хімічних заражень, радіоактивних забруднень, сильних та слабких руйнувань, катастрофічних затоплень, повеней, підтоплень, пожеж та інших можливих небезпек.

При визначенні порядку оповіщення персоналу хімічно-небезпечних об'єктів, а також керівників підприємств, установ, організацій та населення, необхідно виходити з умов і враховувати, що час, який витрачається на доведення інформації про загрозу хімічного зараження, повинен бути завжди менший від сумарного часу підходу зараженого повітря та часу, необхідного для вживання заходів захисту.

Для своєчасного оповіщення та перевірки достовірності прийнятого сигналу на ПНО встановлюється прямий телефонний зв'язок між цехом, який використовує або зберігає НХР з черговим диспетчером та керівником підприємства, а також чергового диспетчера об'єкта з оперативним черговим управління цивільного захисту населення (на території Дніпропетровської області тел. 101, (112), 745-02-22) та міськими відділами МНС і МВС.

В області створено: РАГ-48, ПРХС-1203, ДС-866, Х Н О-117.

Наказ МНС України від 06.08.2002 №186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» (додаток 1) визначає: радіаційне та хімічне спостереження здійснюється з метою своєчасного отримання органами управління територіальних підсистем ЄСЦЗ, ЄДС НС та їх структурними підрозділами інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами, аналізу та розроблення, практичних рекомендацій щодо прийняття рішень по реагуванню та впровадження заходів захисту населення.

Обсяг заходів щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження залежить від режимів функціонування ЄДС НС, ЄСЦЗ. Згідно наказу МНС України від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» (п.4.4.5.) заборонено покладати обов’язки диспетчера на персонал потенційно небезпечних об’єктів (виробництв, цехів, ділянок тощо).

Керівник підприємства (роботодавець) повинен забезпечувати працівника робочім місцем згідно законодавства про працю і у відповідності з «Основними  санітарними нормами і правилами  України» (ОСПУ-97).

Робоче місце чергового диспетчера, доцільно, розміщувати в окремому приміщенні  з якого він міг би спостерігати за територією об’єкта та приладами, які встановлені на подвір’ї (елементи метеостанції та прилади радіаційного і хімічного спостереження та інше).

На видному місці  службового приміщення чергового диспетчера повинно бути розміщено «Табло чергового диспетчера». як  головний елемент  обладнання робочого  місця диспетчера. Виготовленого у відповідності до сучасних технічних вимог. Крім того, повинні бути : засоби зв’язку і радіомовлення для оповіщення, гучномовець, годинник, медична аптечка, місце (невеличкий сейф, столик), де знаходяться:

службова документація (робочій зошит, журнали радіаційного та хімічного спостереження, відбору проб, здачі і прийому чергувань);

- відповідна нормативно-правова база,стосовно роботи ХНО, (РНО), ПНО;

- правила-інструкції з експлуатації промислових установок з використанням хлору, аміаку, тощо;

- відповідні витяги з ПЛАСу;

- телефонний довідник;

- робочий зошит;

- засіб аварійного освітлення, (деякий інструмент);

- кнопка вмикача сирени;

- пульт дозиметричного (хімічного) приладу.

Разом з цим, необхідно, щоб була шафа для розміщення  одягу, спецодягу і взуття,місце для засобів захисту органів дихання (ЗІЗОД) і шкіри та інше.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за однією адресою, реєструється,. як один небезпечний об’єкт.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за різними адресами, реєструється, як кілька окремих небезпечних об’єктів відповідно до адрес місцезнаходження джерел небезпеки.

Особи, які зареєстрували небезпечні об’єкти, згідно із чинним законодавством несуть відповідальність за своєчасність подання інформації про небезпечні об’єкти, її обсяг і достовірність.

Згідно наказу МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» та „Положення про обласну систему спостереження та контролю за масштабами і наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області (далі – Положення), затвердженого наказом начальника Цивільного Захисту (Цивільної Оборони) області від 14.11.2008 № 3  спостереження диспетчерськими службами, постами радіаційного та хімічного спостереження, (підрозділами МНС) ведеться у режимі повсякденної діяльності у межах  зони відповідальності ОГД методом постійного приладового контролю (за допомогою стаціонарних приладів) за станом довкілля щодо індикації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози.

Спостереження здійснюється за радіаційною та хімічною  обстановкою і проводиться періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, в інших об’єктах довкілля у вигляді нехарактерного пофарбування, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних речовин або НХР (за хімічною обстановкою)  4 рази на добу (5.00, 11.00, 17.00, 23.00). У режимі підвищеної готовності та діяльності у випадку аварій на ХНО, РНО в дію вступає ПРХС.

Основні документи, які регламентують діяльність чергово- диспетчерської служби, наведені в додатках 1а, 1б, 1г.

На території хімічно небезпечного об’єкту встановлюється покажчик напрямку вітру, який добре видно з робочого місця чергового диспетчера. Підприємства, які зберігають НХР в ємностях з максимальним об'ємом більше 30 тонн, повинні мати сучасну метеостанцію або прилад для автоматичного визначення напрямку і швидкості вітру.

Для привертання уваги персоналу ХНО та населення, яке мешкає навколо об'єкта, у разі виникнення аварії з НХР встановлюється сирена, яка у разі аварії включається черговим диспетчером ХНО.

2. Особливості організації чергово-диспетчерської служби на ХНО та ПНО.

Методика прогнозування обстановки черговим диспетчером та її оцінка при аварії.

Ст.5 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» передбачає:

– збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;

– прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій (НС);

– оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення НС;

- своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка склалася, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків.

Працівники диспетчерської служби (як найнижча виробнича ланка), повинні знати порядок дій на випадок НС та володіти методикою оцінки хімічної обстановки, яка затверджена спільним наказом 4 міністерств: МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України,  Міністерство екології та природних ресурсів України наказом від 27.03.2001 №73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних  речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» (додаток 2 - далі Методика) ввело в дію методику, яка передбачає довгострокове (оперативне)  та аварійне прогнозування обстановки, що може скластися.

Одним із основних заходів запобігання НС та реагування на них є п р о г н о з у в а н н я їх виникнення і можливих наслідків від них.

За ініціативою управління з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської облдержадміністрації та з допомогою Дніпропетровського Національного Університету на підставі Методики було розроблено комп’ютерне програмне забезпечення методики прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті.

Прогнозування – це науковий метод передбачення перспективи наслідків аварій і катастроф (при допущенні). Воно здійснюється, як завчасне (довгострокове - на перспективу) та аварійне тобто, по факту  виникнення аварії, катастрофи.

Форми і розміри «зон реагування», як наслідки надзвичайних ситуацій, пов’язані з метеорологічними умовами, залежать від напрямку та швидкості вітру, вертикальної стійкості повітря, маси викинутої (вилитої) небезпечної речовини.

А в а р і й н е (тобто по факту виникнення аварії) прогнозування здійснюється під час виникнення аварії за даними розвідки для визначення встановлених наслідків аварії і порядку дій в зоні виявленого зараження.

Для аварійного прогнозування використовуються такі вихідні дані:

- загальна кількість НХР на момент аварії в ємності (трубопроводі, цистерні, ресивері, танку), на якій виникла аварія;

- характер розливу НХР на підстильній поверхні («вільно» або «у піддон»), враховується висота обвалування (піддону);

- реальні метеорологічні умови: температура повітря (0С), швидкість (м/с) і напрямок вітру у приземному шарі, ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП: інверсія, конвекція, ізотермія, (таб. 7,  додаток № 9);

- середня щільність населення для місцевості, над якою розповсюджується хмара НХР;

- площа зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ, SЗМХЗ= 8,72•10-3Г2φ, км2);

- площа прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ,  SПРОГ.=К•Г2•N0,2, км2; де К – коефіцієнт, (таб.4), N – час, на який розраховується глибина ПЗХЗ; (ширина ПЗХЗ : ШІНВЕР = 0,3•Г0,6 км, ШІЗОТ = 0,3•Г0,75 км, ШКОНВ = 0,3•Г0,95 км), де Г – глибина зони забруднення, яка визначається таблицями № 8-19 Методики. Аварійне прогнозування здійснюється на термін не більше, ніж  на 4 години, після чого прогноз має бути уточнений.

Час підходу хмари НХР до визначеного об’єкту залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком і визначається за формулою: t = x\v год., (де х – відстань від джерела зараження до заданого об’єкта, км; v – швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від швидкості вітру (таб.2 Методики) км/год.

Для прогнозування за цією Методикою розлив «вільно» приймається, якщо вилита НХР і розливається підстильною поверхнею при висоті шару (h) не вище 0,05м. Розлив у «піддон» приймається, якщо вилита НХР і розливається поверхнею, яка має обвалування, при цьому висота шару розлитої НХР має бути h = h – 0,2м, де (h – висота обвалування).

При аварії з ємностями, які містять НХР менше від нижчих меж, що вказані в таблиці, глибини розраховуються методом інтерполяції між нижчим значенням та нулем.

Д о в г о с т р о к о в е ( оперативне)  прогнозування (завчасно, в режимі повсякденної діяльності,до виникнення аварії) здійснюється для визначення можливих масштабів забруднення сил і засобів, які залучаються для ліквідації аварії, складання довгострокових планів роботи та інших (довідкових) матеріалів.

За Методикою визначаються зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ) та прогнозовані зони хімічного зараження (ПЗХЗ). Форма та площа ЗМХЗ залежить від швидкості вітру (Vв) та максимальної глибини розповсюдження зараженої хмари. При швидкості вітру менше 1 м/с форма  ЗМХЗ – к о л о (= 360), при 1 м/с – п і в к о л а ( = 180), при 2 м/с – с е к т о р ( = 90), при швидкості вітру більшій 2 м/с – ч в е р т ь  с е к т о ра ( = 45).

Зони можливого хімічного зараження

Умови такі:                 Vв < 1м/с    Vв = 1м/с    Vв = 2м/с   Vв >2 2м/с;

напрямок вітру 270° (західний)

Мал. 1. Прогнозована зона хімічного зараження

Якщо вітер с л а б к и й, то він має н е с т і й к и й   н а п р я м о к. У будь-який час цей напрямок може змінюватись навіть на протилежний. Тому при швидкості вітру Vв < 1 м/с зоною реагування на аварію є територія, яка визнається площею кола. На цій площі в будь-який час може опинитись реальна заражена хмара. Отже, ця територія є "зоною реагування".

Коли вітер сильнішає, він набуває більш стійкого характеру, при цьому ЗМХЗ звужуються, як це показано на мал. 1.

Наприклад: визначити глибину ЗМХЗ хлором при таких вихідних даних: кількість речовини – 12 тон, швидкість вітру – 1 м/с, СВСП – інверсія, t°C+20°.

Інтерполяція проводиться з використанням величин таб.8 Методики.

Якщо: - 10 т при даних метео – 19,3км;

- 20 т при даних метео – 29,7км;

а 12 т при даних метео – х км, то формула розрахунку глибини зони буде такою:

Графічно це буде виглядати так:

10 т            11       12       13                                               19       20т      21т

19,3км              х                                                                         29,7км

Після отримання даних з урахуванням усіх коефіцієнтів отримане значення порівнюється з максимальним значенням переносу повітряних мас за 4 години.

Г=4V, де V- швидкість переносу повітряних мас; Г – глибина зони.

Для подальшої роботи береться найменше з двох значень, що порівнюються. Глибина розповсюдження для НХР, які не визначені таблицями 8-19, розраховуються з використанням коефіцієнтів таблиці 20 Методики.

Для проведення розрахунків невизначених НХР в таб. 8-19 беруться значення глибин розповсюдження хмари забрудненого повітря по Х Л О Р У, за умовами (швидкість вітру, СВСП, температура повітря, кількість НХР) і множаться на коефіцієнт, отриманий з таб.20 даної НХР.

При отриманні цих інформаційних даних, напрямку вітру тощо, визначаються: хмара, первинна хмара і вторинна хмара, ЗМХЗ, ПЗХЗ, хімічно-небезпечна адміністративно-територіальна одиниця, хімічно небезпечний об’єкт, аварія НХР, загальна аварія, місцева аварія, локальна аварія.

Наслідки виливу (викиду) НХР (кислот, лугів тощо) при аваріях на промислових об’єктах і транспорті характеризуються ступенем небезпеки  (небезпека для персоналу, для населення, довкілля) і масштабом хімічного зараження.

Оперативне прогнозування здійснюється за Методикою, яка враховує:

- Масштаб хімічного зараження визначається:

- радіусом і площею району аварії;

- глибиною і площею зон розповсюдження первинної і вторинної хмари НХР;

- глибиною і площею зараженості місцевості НХР з небезпечними чинниками (СВСП – інверсія, ізотермія, конвекція).

  - Ступінь небезпеки хімічного зараження визначається:

- кількістю уражених у районі аварії та в зонах розповсюдження НХР;

- кількістю площ ураженої території, техніки обладнання, майна тощо.

  - Тривалість хімічного зараження характеризується:

- часом випаровування НХР у районі аварії та в зонах розповсюдження, протягом якого існує небезпека ураження;

- часом підходу хмари НХР;

- часом дегазації місцевості, техніки, обладнання;

- часом хімічного зараження відкритих джерел водозабезпечення.

Всі розрахунки, зроблені відповідно з Методикою, проводяться завчасно, зводяться в таблиці, діаграми, які постійно повинні бути доступними для диспетчера (можливі глибини розповсюдження зараженої хмари для кожної із визначених ємностей з конкретними НХР для різних температур і СВСП відповідно пори року).

Приклад дій чергового диспетчера у випадку розливу гексану:

Диспетчер визначає сектор розповсюдження хмари НХР і максимальну глибину зараженого повітря, згідно Методики (додатки № 3,5).

При швидкості вітру 1м/с ЗМХЗ буде півколо, бісектриса якого є напрямком вітру. Вона і є  зоною реагування, в цьому півколі буде «плавати» реально забруднена хмара. На цій території потрібно приймати заходи керівниками місцевих органів виконавчої влади щодо захисту населення і територій від дії НХР.

Для визначення радіусу цього півкола потрібно визначити глибину максимального розповсюдження хмари зараженого повітря.

За таб. 8 розраховуємо, як для хлору, тому що в даній Методиці визначені не всі НХР, тому й передбачено, що при невизначеній в ній НХР розрахунки проводяться по хлору.

Знаходимо, що для 120 т Cl2 показників немає, але є для 100 т і 300 т. Тому методом інтерполяції використовуємо показники в таблиці при швидкості повітря 1м/с, температурі +20°C, СВПВ – інверсії, буде для: 100 т = 82,2 км, для 300 т = 164 км.

=82,2 км 164 км = 246,2 км.

246,2 км:2 = 123,1км123 км.

Таким чином, маємо максимальну розраховану глибину по Cl2 =123 км.

За таб. 20 знаходимо перекладний коефіцієнт для визначення глибини розповсюдження хмари забрудненого повітря для конкретної речовини, або схожої за своїми властивостями, яку ми оцінюємо. В даному випадку, це може бути, диметиламін. К = 0,24.

Тоді множимо показник mах глибини за Cl2 на коефіцієнт 0,24 і отримуємо – 123км•0,24= 29,5230 км.

За результатами розрахунків максимальна глибина розповсюдження зараженої хмари гексану складає біля 30 км. Отже, радіус півкола ЗМХЗ дорівнює близько 30 км.

Оскільки, за технічними умовами при виливі НХР «у піддон», таб.1 передбачає висоту обвалування 3 м, тоді глибина (радіус) розповсюдження гексану дорівнює: L (r) = 30:3 = 10 км.

А якщо врахувати коефіцієнт умов міської забудови К = 3 таб.3, тоді глибина складе: 10:3=3,33 3,5 км.

Диспетчер у випадку аварії вмикає локальну систему оповіщення і діє згідно інструкції та за схемою щодо оповіщення керівництва ОГД та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів МНС і МВС, населення.

3. Організація та порядок оповіщення персоналу об’єкта, керівного складу, організацій, установ та підприємств, населення, які попадуть в зону НС.

Оповіщення на ХНО організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях", а в частині вимог щодо оповіщення та раннього виявлення хімічної небезпеки необхідно керуватися законодавчою базою НАОП 1.3.10-6.05-86. (Національні акти охорони праці).

Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, негайно оповіщає керівництво та персонал ХНО, оперативного чергового спеціально уповноваженого територіального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі - оперативний черговий), міський (районний) відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, що залучаються до проведення робіт в умовах аварії з викидом НХР, та керівників (чергових диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у зону можливого хімічного зараження.

Оповіщення організовується відповідним органом ЦЗ та НС за схемою, яка затверджується начальником цивільного захисту відповідного рівня.

Сигнали оповіщення ЦЗ, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників підприємства, установ, організацій, населення всіма наявними засобами зв'язку, мовлення.

Для забезпечення роботи системи оповіщення використовуються:

-   місцеві мережі зв'язку;

- мережі проводового (ефірного) радіомовлення та телебачення (канали звукового супроводження);

-   постійнодіючі мережі радіозв'язку;

-   системи пейджерного і мобільного зв'язку;

-  електросирени та інші технічні засоби оповіщення (ата,тлф, факс, Інтернет).

(Крім того, можуть використовуватись: цифрова відомча мережа зв’язку МНС, орендовані прямі проводові цифрові канали первинної мережі та виділені (фізичні) лінії кабельних абонентських мереж міського та сільського електрозв’язку, телекомунікаційні ресурси (послуги) телефонної мережі фіксованого зв’язку загального користування (приєднання та підключення), телекомунікаційні ресурси (послуги) мережі стільникового зв’язку (приєднання та підключення).

Оповіщення персоналу ХНО і населення у межах 1,5 – 2,5 км зони здійснюється диспетчерською службою ХНО, інше населення оповіщають органи управління з питань НС різних рівнів та місцеві підрозділи органів МВС.

На ПНО або ОПН створюються локальні (об'єктові) системи оповіщення.

Керівники об'єктів визначають своїм рішенням (наказом) осіб та структурні ланки, які відповідають за експлуатаційно-технічне обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення .і виконання завдань з оперативного оповіщення.

Загальний контроль за технічним станом систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення покладається на керівника об'єкта.

Оповіщення керівників та інших працівників ПНО, а також   керівників   та    працівників   об'єктів і  населення,  які знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або особа, яка виконує його обов'язки.

Оповіщення працівників об’єктів, які знаходяться за межами дії локальної системи оповіщення, покладається на оперативних чергових структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та МВС.

Усі місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності і господарювання зобов'язані:

- забезпечити встановлення електросирен з можливістю централізованого запуску (місце їх встановлення визначає відповідний орган ЦЗ та НС з урахуванням необхідного озвучення території);

- забезпечити встановлення вуличних гучномовців у місцях масового скупчення працівників та населення (за погодженням з відповідним органом ЦЗ та НС);

- забезпечити всі виробничі, службові та адміністративні приміщення, а також приміщення навчальних і лікувальних закладів радіотрансляційними точками (радіоприймачами відповідного діапазону для районів, де немає проводового мовлення) для гарантованого приймання програм державного радіомовлення;

- безперешкодно допускати працівників, які здійснюють експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ, за пред'явленими ними посвідченнями особи на територію та в приміщення своїх підприємств, установ і організацій для проведення ремонту або інших робіт, пов'язаних з технічною експлуатацією та обладнанням систем оповіщення.

Забороняється відключати радіотрансляційні точки та абонентські лінії, через які здійснюється запуск електросирен від мереж державного радіомовлення, демонтовувати вуличні гучномовці без погодження з відповідними органами ЦЗ та НС.

З метою своєчасного оповіщення і перевірки достовірності прийнятого повідомлення (розпорядження) потенційно небезпечний об’єкт (виробництво, цех, ділянка тощо) обладнується за власний рахунок підприємства прямим телефонним зв’язком з черговим диспетчером і керівником підприємства, а черговий диспетчер - прямим зв’язком з оперативним черговим (начальником чергової зміни) структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій місцевого органу виконавчої влади, відповідного територіального органу управління МНС, органу МВС України.

Оперативне оповіщення здійснюється за схемами оповіщення, які розробляються посадовими особами цивільного захисту об’єктів і затверджуються їх керівниками.

Схеми    оповіщення    розташовуються    в    приміщенні диспетчерської служби на видному місці (на табло).

На ПНО  або  ОПН   розробляються  і  зберігаються  в приміщенні диспетчерської служби:

- фонограми текстів - звернень до  персоналу об'єктів та осіб,  яких вони оповіщають;

- бланки регламентів надання інформації про аварію (додаток 1 в, г), повідомлень про надзвичайну ситуацію, форми та зміст яких розробляються за погодженням з територіальними органами управління МНС.

Об’єктові системи оповіщення повинні бути працездатними і ввімкнутими постійно.

Поруч з телефонними апаратами вивішуються таблички із зазначенням номера телефонів для виклику аварійно-рятувальних служб.

Для інформування населення про небезпеку, яка безпосередньо загрожує населенню від об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) повинні забезпечити встановлення покажчиків  (попереджувальних знаків, інформаційних табло тощо) по їх периметру.

Будь-які інформаційні знаки та написи, нанесені на покажчиках, повинні бути чітко зрозумілими для населення.

Оповіщення охоплює всі підприємства і населенні пункти, які знаходяться у межах площі, обмеженої радіусом, що дорівнює максимально можливій глибині розповсюдження НХР за конкретних метеорологічних умов.

Після надходження сигналу про хімічно небезпечну аварію приводяться в готовність до використання засоби індивідуального і колективного захисту, а в деяких випадках можуть проводитися і підготовчі заходи щодо проведення негайної евакуації персоналу і населення, (додаток 9).

За сигналом оповіщення у всіх приміщеннях вентиляційні системи без фільтрів В И М И К А Ю Т Ь С Я  або переводяться в режим внутрішньої циркуляції, а з фільтрами – вмикаються в режим фільтровентиляції.

Для інформування населення про розвиток аварії та хід ліквідації наслідків НС, надання інформації щодо правил поведінки населення в умовах зараження НХР організується інформаційна служба, яка забезпечує оповіщення і подальше інформування:

- чергових служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади службовими телефонами;

- чергових служб місцевих органів виконавчої влади;

- чергових аварійно-рятувальних служб.

Терміновій мовній інформації, що передається територіальними органами ЦЗ та НС, ПНО, передує уривчасте звучання електросирен на відповідній території, а також передача у запису мережею радіомовлення сигналу  «Увага всім!»

Тексти звернення до населення передаються  державною мовою і мовою, якою користується більшість населення в регіоні.

Тексти звернень записуються на магнітних стрічках на весь обсяг касети з обох сторін або інші новітні засоби. Фонограми і друковані тексти звернень зберігаються в запечатаних конвертах у оперативних чергових ЦЗ, які в необхідних випадках доводять їх до населення. Дублікати фонограм і друкованих текстів-звернень зберігаються в запечатаних конвертах на радіотрансляційних вузлах, в апаратних радіомовлення, студіях телебачення і використовуються у разі виходу з ладу апаратури оповіщення або аварії на з'єднувальній лінії зв'язку.

Оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації на атомних електростанціях здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення, що створюються за кошти станцій (АЕС).

Оповіщення населення у 30-кілометровій зоні навколо атомної електростанції здійснюється оперативним черговим відповідного територіального органу ЦЗ та НС.

Уздовж аміакопроводів, магістральних і відвідних нафто - і газопроводів за рахунок їх власників створюються спеціальні системи централізованого оповіщення чергових служб територіальних органів ЦЗ та НС і органів внутрішніх справ, населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи мають бути сполученими з відповідними регіональними системами централізованого оповіщення. Запуск цих систем здійснює оперативний черговий відповідного територіального органу ЦО та НС.

На випадок виникнення надзвичайної ситуації безпосередньо на потенційно небезпечних підприємствах за їх рахунок створюються локальні або об'єктові системи оповіщення, які мають бути сполученими з регіональними системами централізованого оповіщення.

Вимоги до оснащення локальних або об'єктових систем оповіщення визначаються проектом, погодженим з відповідними територіальними органами ЦЗ та НС.

Локальні системи оповіщення створюються на потенційно небезпечних об'єктах, зона ураження від яких, у разі виникнення на них НС, досягає заселених територій або інших підприємств, установ, організацій. До їх складу входять абонентські радіоточки мережі радіомовлення та відомчих радіотрансляційних вузлів, вуличні гучномовці, пристрої запуску електросирен та самі електросирени, система централізованого виклику, магнітофони, магнітні стрічки із записаними текстами звернень.

Локальні системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

- керівників та інших працівників потенційно небезпечного об'єкта;

- оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦЗ та НС, територіальних органів внутрішніх справ по прямих телефонах;

- керівників та інших працівників підприємств, установ (насамперед дитячих, навчальних,

медичних закладів, що знаходяться в межах зони можливого ураження), організацій і  населення.

На потенційно небезпечних підприємствах, на яких зона ураження не виходить за їх територію, створюються об'єктові системи оповіщення. До їх складу входять абонентські радіоточки і вуличні гучномовці державної мережі радіомовлення та відомчих радіовузлів, пристрої запуску електросирен та самі електросирени, телефони, включені до системи централізованого виклику, та інші технічні засоби (у разі необхідності).

( Об'єктові системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

- керівників та інших працівників підприємства;

- оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦО та НС, територіальних органів МВС по прямих телефонах.

Контроль за технічний стан спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення покладається на головних інженерів підприємств, де створені ці системи.

- Порядок дій чергового диспетчера при отриманні повідомлення про аварію на ПНО. Табло чергового диспетчера ПНО і порядок його розроблення.

На підприємстві цілодобово діють чергові сили і засоби, які слідкують за роботою техніки, агрегатів, обладнання, де використовуються небезпечні хімічні речовини.

Якщо виникає загроза виникнення аварії з розливом хлору (аміаку), то сигнал небезпеки  подається через локальну автоматизовану систему виявлення і оповіщення. У цьому випадку черговий диспетчер по засобам зв'язку передає розпорядження структурним підрозділам на дії, які вони зобов'язані виконати. Це може бути застосування індивідуальних заходів захисту, герметизація приміщень з відповідним режимом праці, а також евакуація в безпечне місце. Про можливу загрозу аварії від сусідніх підприємств інформація надходить від оперативного чергового пункту управління ЦЗ області. Черговий диспетчер підприємства негайно доповідає начальнику цивільного захисту або технічному директору (він же голова комісії з НС) і діє за їх вказівками.

На робочому місці чергового диспетчера вивішується схема виклику чергових аварійних змін. Після закінчення оповіщення диспетчер виконує свої обов'язки відповідно до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані локалізації і ліквідації аварії, (додаток 14, наказ НЦЗ області від 14.10.2008 № 3 «Положення про обласну систему спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварії на ХНО Дніпропетровської області»).

Порядок дій оперативних чергових (чергових на ОГД) визначається інструкціями та планами реагування на надзвичайні ситуації.

Порядок виявлення (індикації) НХР та визначення меж зон хімічного зараження здійснюється згідно з планом локалізації та ліквідації аварії (ПЛАС),

З метою прискорення оцінки обстановки, яка може скластися у разі виникнення аварії

з НХР на ХНО розробляється табло чергового диспетчера ХНО (додаток 1 Методики)

Табло чергового диспетчера ХНО (далі – табло - оформлюється як стенд).

На табло у вигляді детальної схеми наносяться на географічну карту,схему,план:

1) межі зони можливого хімічного забруднення з розбивкою за секторами (додаток, варіант зразок табло 7,5);

2) усі технологічні будівлі ХНО, де працюють люди;

3) місця зберігання НХР з позначенням кількості ємностей, їх розташування та об'єму кожної ємності;

4) підприємства, установи та організації, які розташовані в зоні можливого хімічного забруднення на всю глибину цієї зони.

5) дислокація сил ЦЗ.

Якщо на одному табло неможливо відобразити детальне розташування території ХНО і території, яка опиняється у ЗМХЗ, то робиться окреме табло для ХНО та окреме - для цієї території. На табло може бути розміщено будь-яку іншу додаткову інформацію, яка дає змогу скоротити термін прийняття рішення черговим диспетчером.

(Табло може бути зроблено з використанням найсучасніших технологій.)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ДИСПЕТЧЕРА:

Черговий диспетчер зобов’язаний

знати:структуру СГД, план території об’єкту , технологічний комплекс, систему оповіщення і звязку, прилади радіаційної та хімічної розвідки і систему оповіщення, основні нормативно-правові акти ЦЗ стосовно роботи об’єкту, свої обов’язки.

вміти користуватися: прилади радіаційної та хімічної розвідки засобами зв’язку та системи оповіщення, методикою оцінки хімічної обстановки.

Черговий диспетчер після того, як заступив на чергування уточнює метеорологічні умови, температуру повітря, швидкість вітру у навколоземному шарі та визначає ступінь вертикальної стійкості повітря за графіком (додаток 8), для чого одержує відомості від дистанційно розташованої метеостанції про напрямок та швидкість вітру, візуально визначає хмарність та знімає показники температури повітря.

Одержавши інформацію про аварію з викидом (виливом) НХР, черговий диспетчер хімічно-небезпечного об'єкту зобов'язаний:

1. Уточнити вид, кількість НХР, яка викинута (вилита), характер її розливу на підстилаючій поверхні (вільно, у піддон, з обваловуванням).

2. Знаючи ступень вертикальної стійкості повітря, швидкість вітру, температуру повітря та маючи відомості про кількість викинутої (вилитої) НХР, виходячи з Методики визначає по заздалегідь розрахованими таблицями глибину зони зараження. Якщо кількість викинутої (вилитої) НХР невідома, тоді за величину викиду приймають вміст НХР максимальної за об'ємом однієї ємності (технологічної, складської, транспортної і т.п.), а для сейсмічно-небезпечних районів - загальний запас НХР на об'єкті (на випадок землетрусу).

3. Терміново провести прогнозування масштабів зараження НХР, для чого:

нанести глибину зони зараження на план (карту, схему) об'єкту та визначити цехи, підприємства, установи, організації, житловий сектор, що попадають до зони зараження в межах санітарно-захисної зони об'єкту та здійснювати оповіщання за встановленою схемою. При наявності на об'єкті господарської діяльності декількох НХР, то прогнозування масштабів зараження і оцінку ступеню хімічної небезпеки необхідно проводити по тій речовині, аварія з викидом (виливом) якої може представляти найбільшу небезпеку для працюючого персоналу та населення.

Щодо оцінки небезпеки для людей, то  в таблиці 22 Методики визначені критерії адміністративно-територіальних одиниць хімічно небезпечних об’єктів (крім залізниць).

Залежно від того, скільки людей потрапляє до ПЗХЗ, виділяють чотири ступені хімічної небезпеки:

І – понад 30 тис. осіб, ІІ – більше 0,3 тис. осіб, ІІІ – від 0,1 до 0,3 тис. осіб, ІV – менше 0,1 тис. осіб.

Залежно від виду НХР, викинутих  у наслідок аварії, розрізняють чотири види осередків хімічного ураження:

- Осередок ураження нестійкими швидкодіючими НХР (кислота синильна, аміак, бензол, водно-фторид, дихлоретан тощо).

- Осередок ураження нестійким повільно діючими НХР (фосген, метил бромід, гранозан тощо).

- Осередок ураження стійкими швидко діючими НХР (деякі ФОС -фосфорно-органічні сполуки), аміак, анілін, фурфурол тощо).

- Осередок ураження стійкими повільно діючими НХР (кислота сульфатна тощо).

Для полегшення спостереження за територією об’єкту вона може поділятися на сектори (додаток 2).

Відомість оцінки хімічної обстановки черговий диспетчер доповідає керівному складу цивільного захисту об'єкту та повідомляє усередненні результати вимірів начальникам відділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (далі – НС та ЦЗ) райдержадміністрацій, виконкомів у містах та міст, оперативного чергового управління цивільного захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації та чергового міського (районного) відділу внутрішніх справ.

Далі результат прогнозу хімічного зараження уточнюються за даними розвідки, до яких віддаються відповідні розпорядження.

Для прогнозування масштабів зараження НХР та оповіщення на робочому місці чергового диспетчера повинні бути:

- Інструкція черговому диспетчеру хімічно-небезпечного об'єкту на випадок аварії з викидом (виливом) НХР.

- План – карта, (схема) території об'єкта та території, що до нього прилягає.

- Документи, які вказані в додатках 2,4,5 (таблиці з орієнтовним часом підходу зараженого повітря до різних об'єктів, рубежів та з розрахунковими даними глибини зони можливого зараження НХР).

- Довідкові дані про загальну кількість НХР на об'єкті та дані по розміщенню їх запасів у ємностях та технологічних комунікаціях.

- Характеристика основних властивостей НХР, що використовуються у виробництві, заходи першої медичної допомоги та засоби захисту від НХР, (додатки 10,11,12).

- Схема оповіщення персоналу об'єкта, керівників підприємств, установ, організацій та населення, яке знаходиться у санітарно-захисній зоні об'єкта на випадок аварії з викидом (виливом) НХР.

- Текст звернення до персоналу об'єкта та населення при аварії з викидом (виливом) ХНР (додаток 9).

Заключна частина

Володіючи величезними можливостями, хімія створює небачені в природі матеріали, примножує плодовитість землі, полегшує працю людини, економить його час, вдягає і лікує. Це є причиною широкої хімізації господарства і розвитку хімічної промисловості. Питома вага хімічної і нафтохімічної промисловості в загальному промисловому виробництві впродовж останнього часу утримується на рівні 6-9%. Окрім цього, товарна продукція хімічного комплексу в загальному обсязі експорту ще у 2008 році склала 12-13%. Тобто мова йде про вагому складову господарського комплексу країни.

Хімічний комплекс країни акумулює в собі ряд промислових підприємств, що належать до об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) чи потенційно небезпечних об’єктів (ПНО). Загальна ж кількість підприємств, що використовують хімічні речовини перевищує нині 10 000 господарських об’єктів. В зв’язку з цим зростають об’єми виробництва, використання, зберігання і перевезення хімічних продуктів (16.07.2008р. було перекинуто на залізниці біля ст. Ожидів Львівської залізниці 15 вагонів з жовтим фосфором… і т. д.)

Таким чином, небезпечна діяльність виробництва підлягає оцінці дії на оточуюче середовище в техногенному контексті. Оцінка наслідків техногенних аварій і катастроф включає соціальні, економічні і екологічні втрати.

При ідентифікації потенційно небезпечних виробництв необхідно враховувати сукупність факторів, що збільшують або зменшують імовірність реалізації потенційної небезпеки, а також факторів, посилюючих або послаблюючих її негативні наслідки. Відомо, що фактичною обставиною, яка збільшує ризик від промислової діяльності, є збільшення густоти різнорідних об'єктів та виробництв, їх взаємодія в аварійних ситуаціях. Прагнення сучасних керівників ПНО, одержати найвищі економічні показники для максимального використання зроблених раніше капіталовкладень в енергетику, транспортні комунікації, соціальну інфраструктуру будь-якого регіону приводить до насичення його різноманітними підприємствами без належного вивчення їх взаємовпливу. І може трапитися так, що аварія на одному із них і не була б значною за наслідками, якби не її вплив на сусідній об'єкт з можливим значним посиленням вражаючих факторів. За таких умов різко збільшилась частота і потужність пожеж і вибухів при аваріях і катастрофах, кількість отруйних хімічних речовин, що викидаються, сила дії сучасних токсикантів, аж до виготовлення у значних кількостях найнебезпечніших отрут типу диоксинів і потужного радіаційного забруднення. У зв'язку з цим безперервно зростає  не тільки рівень ризику і тяжкість наслідків при аваріях,  а й факторів цих аварій.

Йдеться про те н, що ризик – комплексна характеристика небезпеки, залежить від імовірності виникнення небезпечної події – аварії, тобто розгерметизації ємностей та можливих наслідків НС, які можуть бути, і в цьому випадку також розраховується за відомою формою:

R = P•U

Якщо підприємець піклується про безпеку, він обов’язково буде знаходити засоби зменшення ризику, а саме запобігати виникненню аварій – ймовірності Р, та її наслідків – кількості потерпілих або завданих збитків – U. Якщо ризик малий, знаходиться у межах припустимого рівня, то і небезпеки не існує, не має потреби відносити об’єкт до категорії ХНО (ПНО), хоча там і знаходиться певна кількість хімічно небезпечних речовин. У критеріях класифікації НС (постанова КМУ від 24.03.2004 №368) також повинно фігурувати значення ризику, а не просто кількість можливих постраждалих за територією їх розташування, бо на одному підприємстві нового покоління більш сучасне та надійне обладнання, а на другому - старе та зношене обладнання – ймовірність (Р) відмови дуже велика. Таке підприємство навіть у побутовому розумінні ми вважаємо небезпечним, що також підтверджується наведеною формулою – при більшій імовірності  буде й більший ризик. Така ж саме залежність існує й від рівня підготовки персоналу. Не дуже добре навчений персонал створює більші ризики, при тій же кількості хімічно небезпечних речовин.

За технічними і технологічними особливостями виробництва можна виділити певне коло підприємств, які слід розглядати, як потенційні джерела техногенних аварій і катастроф, таких галузей: енергетики, паливного комплексу, металургії, хімії, нафтохімії і хіміобіології. Особливу небезпеку становлять електростанції: теплові, атомні, гідравлічні, а також комбінати з виробництва і переробки ядерного палива, металургійні, хімічні, біотехнологічні комбінати та ін. Підприємства харчової промисловості (великі м'ясокомбінати, бойні, консервні заводи, міськмолзаводи), що мають холодильні установки, з використанням аміаку, є також потенційно небезпечні. Обсяги аміаку тут невеликі, але небезпека полягає в тому, що ці підприємства розташовані дуже близько до житлових забудов. Певну небезпеку становлять об'єкти комунального господарства, що мають хлораторні станції, оскільки у більшості випадків вони, особливо водозабори, розміщені теж поблизу житлових масивів.

Аналіз структури підприємств, що виробляють або що споживають НХР, показує, що в їхніх технологічних лініях обертається, як правило, незначна кількість небезпечних хімічних продуктів. Значно більша по обсягу кількість їх міститься на складах підприємства. Це призводить до того, що при аваріях в цехах підприємства в більшості випадків має місце локальне зараження повітря, обладнання цехів, території підприємств. При цьому ураження в таких випадках може отримати в основному працюючий персонал.

Нині потенційно небезпечні виробництва щільно інтегровані у загальну структуру виробничого комплексу і є базовими для народногосподарського комплексу країни. Вони пов'язані прямо або опосередковано з усіма видами людської діяльності і їх неможливо виключити із сфери матеріального і нематеріального виробництва.

Але при цьому треба пам’ятати, що потенційно небезпечні виробництва у їх нинішньому вигляді є результатом технічного прогресу, а їх характеристики визначені вимогами суспільства до умов їх функціонування (технологічність, економічність і т. інше.), тобто вони певною мірою є продуктом історичного розвитку суспільства.

Значна частина з них трудомістка, отже дуже щільно пов'язана з єдиною системою розселення. При сучасному рівні розвитку технологій їх важко територіально віддалити від місць проживання працюючих.

Слід зазначити, що соціально-економічні та екологічні наслідки роботи потенційно небезпечних виробництв можуть проявитися тільки у випадках техногенних аварій і катастроф. При цьому прогноз виникнення екстремальних ситуацій є величиною імовірнісною, тому до числа потенційно небезпечних виробництв відносять такі, які або можуть викликати локальні екологічні кризи у короткий строк і спричиняти істотні збитки, або існує пов'язана з ними, імовірність виникнення техногенних аварій і катастроф з тяжкими наслідками.

Тому, при плануванні заходів захисту населення від хімічної небезпеки беруться до уваги характер можливих аварій та масштаби зон хімічного зараження, що розраховуються згідно з вищезазначеною Методикою…, і слід вважати, що для міста доцільна евакуація населення із ЗМХЗ, а для ХНО – локалізація осередку зараження силами спеціалізованих (і невоєнізованих) формувань ЦЗ та евакуація персоналу за межі санітарно-захисної зони об’єкта.

ВИСНОВОК:

Від того, як спрацює черговий диспетчер (спостерігач ПРХС , черговий органів управління системи МНС) залежить оперативність і мобільність в оповіщенні, зборі керівного складу місцевих органів управління, комісій ТЕБ та НС,(НС), штабу з ліквідації наслідків НС для прийняття рішення щодо захисних заходів працюючого і непрацюючого населення, вінцем чого є показник найменших людських втрат. Все це перераховане має пряме відношення до безпечної життєдіяльності людини. Але, слід сказати, більшість населення, що проживає в житлових масивах міст або в сільській місцевості, не знають про потенційні загрози для них тому, що місцеві органи влади, органи управління у сфері цивільного захисту не дають їм інформації про ці загрози.

Аварії (катастрофи) на підприємствах  атомної енергетики і хімічної промисловості, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію РР, НХР, таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для здоров’я населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи, загибель людей, тварин,  знищення посівів та інше.

Додаток 1

Наказ Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  населення від наслідків чорнобильської катастрофи від  06.08.2002  №186 « Про введення в дію Методики  спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки»

З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до статей 9 та 15 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" і постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити   Методику   спостережень   щодо   оцінки   радіаційної   та хімічної обстановки (далі - Методика), що додається.

2. Начальникам територіальних підрозділів МНС відповідно до Методики: забезпечити на місцях контроль за виконанням цього наказу;-   у протягом двох місяців сформувати  перелік диспетчерських служб для здійснення постійного радіаційного та хімічного спостереження, узагальнити дані про них і подати до Міністерства;

до 1 лютого 2003 року вжити заходів щодо розробки інструкцій з організації радіаційного та хімічного спостереження диспетчерськими службами;

вжити заходів щодо підготовки та оснащення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження (далі - ПРХС) і розрахунково-аналітичних груп (далі - РАГ) необхідним обладнанням, положеннями та іншою відповідною документацією.

забезпечити своєчасну передачу інформації від диспетчерських служб до оперативних чергових територіальних підрозділів МНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій з радіоактивними та хімічними речовинами з визначенням для них завдань та зон відповідальності;

підвищити організацію навчання населення вмілим діям у зонах радіаційного та хімічного забруднення.

Перегляд наявності диспетчерських служб, ПРХС та РАГ здійснювати кожні 3 роки.

3. Начальнику Департаменту цивільного захисту генерал-майору Зозулі С.Л. унести зміни до табелю термінових та строкових донесень МНС України форми 9/рхз з включенням пунктів 3.6.3 "диспетчерські служби, де здійснюється постійне радіаційне та хімічне спостереження" і 3.6.4 "пости радіаційного та хімічного спостереження".

4. Заступнику начальника Департаменту цивільного захисту - начальнику управління захисту населення і території полковнику Могильниченку В.В. та начальнику

юридичного  управління  Новікову  А.С.   забезпечити  подання  на  державну реєстрацію до Міністерства юстиції цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника

Державного секретаря Марченка Г.Б.

Додаток 1а

До пункту 3.3 Методики

спостережень щодо оцінки РХО,

(додаток 2)

Ж У Р Н А Л

радіаційного та хімічного спостереження

Розпочато ____________20____р.

Закінчено ____________20____р.

Зміст  журналу:

| № п/п | Метеорологічна обстановка станом на (дата, час) | Дата спостереження, час проведення вимірів | Потужність експозиційної дози випромінювання | Вид, тип небезпечної хімічної речовини та тип приладу | Кого повідомлено через повідомлення | Місце проведення вимірювання | Прізвище, ім’я та по батькові чергового | підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.02.02 14.00 вітер південний 2м/с СВСП-ізотермія | 20.10.02. 9.00 | 20мР/год | - | - | Територія підприємства | Захаренко Віталій Іванович |  |
| 3 |  | 20.10.02. 17.00 | 19мР/год | - | - | Територія підприємства | Захаренко Віталій Іванович |  |
| 4 | 20.02.02 1.00 вітер південний 4м/с СВСП-інверсія | 21.10.02. 1.00 | 1Р/год | - | Оперативного чергового з питань НС 21.10.02 в1.10 | Територія підприємства | Захаренко Віталій Іванович |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 1б

Форма 4

Наказ НЦЗ обл. від 14.10.08 №3

Про обл. систему спостереження…

ЖУРНАЛ

в і д б о р у  п р о б

| № з/п | Вид проби /тип ОР/ | Характер аварії | Місце відбору проб | Час, год., хв. | Посада, прізвище, ініціали відправника | Кому і коли доставлена, ким одержана проба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аварії | Узяття проб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примітка:Відбір проб здійснюється у 	відповідності з діючими нормативними документами:

1.Атмосферного повітря - РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы;

2.Викидів забруднюючих речовин - КНД 211.2.3.063-98.

3.Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів;

4.Поверхневих вод - ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;

5.Зворотних вод - КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод;

6.Грунтів - ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почви. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

Зразок

РЕГЛАМЕНТ

надання інформації про аварію

| Хто інформує | Кого інформує | Порядок інформування |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер АК «Злагода» (у нічний час, святкові та вихідні дні - черговий оператор АТС) | Голову правління АК «Злагода» 371-67-78 | 1. Усно не пізніше 3 хвилин за формою 1 (усно) |
|  | Оперативного чергового Індустріального районного управління ГУ МНС України в Дніпропетровській області (тел.23-83-12(14)) | 1. Усно не пізніше 5 хвилин за формою 1 (усно) 2. Письмово факсом 23-83-14 не пізніше 30 хвилин від початку аварії |

ПОВІДОМЛЕННЯ

про надзвичайну ситуацію

| № з/п | Параметри донесення | Зміст інформації |
| --- | --- | --- |
|  | Код НС | 10201 (визначається завчасно на кожний вид аварії) |
|  | Дата | _____день ____місяць _____рік |
|  | Вид | пожежа, вибух (написати точно або підкреслити необхідне) |
|  | Місце, де виникла НС | На АЗС підприємства (вказати точно місце/об'єкт, на якому сталась аварія/ і характер аварії) |
|  | Найменування об'єкта і його відомча належність | АК «Злагода» |
|  | Масштаби НС | Охоплено територію АЗС (200 кв.м.) (перелічити всі об'єкти, що охоплені аварією, з визначенням меж аварії) |
|  | Склад сил і засобів, що знаходяться в районі НС | 2 бригади швидкої медичної допомоги, 3 пожежних підрозділи |
|  | Вжиті заходи | Забезпечено гасіння пожежі, із зони аварії виведено 20 осіб, до лікарні відправлено 2 особи у легкому стані ураження |
|  | Необхідність у залученні додаткових сил і засобів (що необхідно, кількість) | Немає необхідності |
|  | Прізвище, ім'я та по батькові начальника штабу ліквідації наслідків НС (керівника робіт), його телефон | Лопушенко Олександр Васильович, 245-34-21 |
|  | Керівник об'єкта | АК комбінат «Придніпровський» «Злагода» Веретенніков Андрій Вікторович |

Додаток 1в

Форма № 2/16 ос

ДОНЕСЕННЯ

про факт виявлення радіаційного та хімічного зараження

| № Форми | Дата | Час | Район, об’єкт (координати) | Вид зараження ОР або НХР | Рівень радіоактивного зараження, р/год. Концентрація ОР або НХР мг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Зразки заповнення донесень: |  |
| 2/16 ос | 6.04 | 16.25 | Компресорний цех | Аміак | 22,1 |
| ~2/16ос | 14.04 | ~835 ' | Іванівна | Хлор | 5 |

1-.група - номер форми донесення;

2-.група - дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц - цифра /перші дві цифри - день, другі - місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

3група - час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц - цифра /перші дві цифри - години, другі - хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

4-група - район, об'єкт, координати, довільна послідовність символів координати в будь-якій системі координат;

5-група - вид зараження (тип ОР або НХР), довільна послідовність символів;

6-група - рівень радіоактивного зараження в р/год.., концентрація ОР або НХР в мг/м3, довільна послідовність цифр (ціла частина числа відокремлюється від дрібної частини крапкою).

Зразок донесення: №2/16 ос 6.04 16.25 Компресорний цех аміак 22,1=

Додаток 2

ОРІЄНТОВНИЙ ЧАС

підходу зараженого повітря до різних рубежів (об’єктів)

(ступінь вертикальної стійкості повітря-інверсія)

| Відстань від джерела зараження, км | Час підходу зараженого повітря при швидкості вітру, м/с |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20 хв. | 10 хв. | 6 хв. | 4хв. |
| 2 | 40 хв. | 20 хв. | 13 хв. | 10 хв. |
| 3 | 1 год. | 30 хв. | 19 хв. | 14хв. |
| 4 | 1 год. 20 хв. | 40 хв. | 25 хв. | 19 хв. |
| 5 | 1 год. 40 хв. | 50 хв. | 31 хв. | 24 хв. |
| 6 | 2 год. | 1 год. | 38 хв. | 29 хв. |
| 7 | 2 год. 20 хв. | 1 год. 10 хв. | 44 хв. | 33 хв. |
| 8 | 2 год. 40 хв. | 1 год. 20 хв. | 50 хв. | 38 хв. |
| 9 | 3 год. | 1 год. 30 хв. | 56 хв. | 43 хв. |
| 10 | 3 год. 20 хв. | 1 год. 40 хв. | 1 год. 03 хв. | 48 хв. |

ГЛИБИНА ЗОНИ МОЖЛИВОГО ЗАРАЖЕННЯ

на випадок аварії з викидом (впливом) НХР

(ємкості не обваловані, швидкість вітру 1 м/с, інверсія)

| Кількість НХР тон | Температура повітря | Небезпечна хімічна речовина |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хлор | Аміак | Сірнистий ангідрид | Сірко-водень | Хлорпікрин | Сірко-вуглець | Соляна кислота | Нормаль-дегід |
| 0,5 | -20 0 +20 | 2,65 2,85 3,15 | 0,5 0,5 0,5 | 1,35 1,45 1,55 | 0,5 0,5 0,5 | 1,30 2,35 5,00 | 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 1,35 | 2,65 2,90 3,25 |
| 1,0 | -20 0 +20 | 4,25 4,65 4,80 | 0,5 0,5 0,5 | 1,95 2,10 2,30 | 0,5 0,5 0,5 | 1,85 3,65 7,40 | 0,5 0,5 0,5 | 0,5 1,25 1,95 | 4,10 4,65 4,90 |
| 3,0 | -20 0 +20 | 8,35 8,75 9,20 | 1,15 1,25 1,30 | 3,85 4,40 4,85 | 0,95 1,05 1,10 | 3,70 6,90 14,70 | 0,5 0,5 0,5 | 1,25 2,15 3,90 | 7,75 8,85 9,45 |
| 5,0 | -20 0 +20 | 11,60 12,20 12,80 | 1,50 1,60 1,65 | 5,20 5,83 6,45 | 1,40 1,50 1,60 | 5,00 9,70 20,20 | 0,5 0,5 0,6 | 1,55 3,05 5,25 | 10,80 12,30 13,10 |
| 10,0 | -20 0 +20 | 17,70 18,50 19,20 | 2,30 2,45 2,65 | 7,85 9,25 10,90 | 2,25 2,50 2,60 | 7,40 14,70 31,30 | 0,5 0,6 1,30 | 2,30 4,65 7,95 | 16,40 18,70 19,70 |
| 20,0 | -20 0 +20 | 27,10 28,30 29,70 | 3,80 4,05 4,30 | 12,20 14,10 15,20 | 3,80 3,95 4,05 | 11,50 22,50 48,20 | 0,60 1,30 1,80 | 3,60 6,80 12,30 | 25,10 28,50 30,40 |
| 30,0 | -20 0 +20 | 35,00 36,70 38,50 | 4,90 5,25 5,45 | 15,40 18,10 19,40 | 4,80 5,00 5,10 | 14,70 29,30 62,60 | 1,15 1,55 2,25 | 4,65 8,75 15,60 | 32,70 37,10 39,40 |
| 50,0 | -20 0 +20 | 48,20 50,40 52,90 | 6,60 6,85 7,20 | 21,20 24,70 26,40 | 6,35 6,70 6,95 | 20,20 40,30 86,00 | 1,40 2,05 3,25 | 6,10 12,20 21,50 | 44,90 50,90 54,10 |
| 100,0 | -20 0 +20 | 75,00 78,70 82,20 | 10,20 10,80 11,30 | 32,90 38,40 41,10 | 9,80 10,30 10,60 | 31,30 62,60 133 | 2,05 3,25 4,85 | 9,50 18,70 33,30 | 69,90 79,20 84,20 |

Для інших ступенів вертикальної стійкості повітря та швидкості вітру розклад орієнтованого часу підходу  зараженого повітря до різних рубежів (об’єктів) та глибини зони зараження проводиться за «Методикою прогнозування наслідків впливу (викиду) НХР при аваріях на промислових об’єктах і транспорті»

Розрізнюють три випадки розподілу температури по вертикалі або три ступені вертикальної стійкості повітря(СВСП) приземного шару:

інверсія, ізотермія, конвекція.

Додаток 3

Характеристика інверсії

Інверсія характеризується великою вертикальною стійкістю повітря, повітря обумовленого підвищенням температури його шарів з висотою і сильним охолодженням ґрунту. При цьому більш холодне  (більш важке повітря), знаходиться внизу, а більш тепліше повітря – зверху. Інверсія спостерігається в нічний час (від заходу до сходу сонця) при вітрі. Висота розповсюдження інверсії незначна – звичайно 10 – 12м.

Інверсія перешкоджає розсіюванню хмари забрудненого повітря і сприяє довгостроковому збереженню високих концентрацій ОР, НХР, РР, бактеріологічних засобів у приземному шарі.

При інверсії складаються найбільш несприятливі умови для захисту людей при виливі (викиді) НХР, використанні ОР.

Характеристика ізотермії

Ізотермія характеризується стабільним станом вертикальної рівноваги повітря, яка зумовлена однаковою температурою повітря на всіх висотах приземного шару повітря. Ізотермія виникає в ранкові і вечірні часи влітку,  але найбільш тепличною є похмура погода.

Влітку навіть при сонячній погоді спостерігається  ізотермія. Ізотермія створює складні умови для захисту людей при викиді (виливі) ОР, НХР (хімічної зброї) з метою зараження повітря.

Характеристика конвекції

Конвекція характеризується великою вертикальною нестійкістю повітря, яка обумовлена різкими перепадами температури повітря з висотою і сильним нагрівом ґрунту.

Конвекція – це виникнення різноманітних повітряних потоків або вертикальних  повітряних струменів, які створюють багатошарові підносні потоки повітря. Конвекція спостерігається в літній ясний день, коли при інтенсивному нагріві нижнього шару повітря він стає більшого об’єму і витискається наверх, а верхні шари, більш прохолодні та важчі, опускаються донизу, відбувається вертикальна циркуляція повітря. Конвекція визиває сильне зниження концентрації ОР, НХР в приземному шарі повітря.

При конвекції створюються найбільш сприятливі умови для захисту при розливі (викиді) НХР.

Залежність СВСП від градієнта (різниці) температури.

Ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП) залежить від градієнта температури (∆t) і від швидкості вітру (V, м/сек.). Для визначення градієнта в приземному шарі повітря необхідно із температури (t1), виміряної на висоті 50 см від поверхні землі, відрахувати температуру (t2), виміряну на висоті 200см

∆t = t1 – t2

Перед числовим значенням цієї різниці ставляться знак мінус (-), якщо температура внизу менша, ніж наверху; від’ємний (-) градієнт свідчить про інверсію, нульовий – ізотермію, позитивний – конвекцію.

h      200см                      t2=3°                              t2= 2°                    t2= 2°

∆t = t1 – t2= -1°         ∆t =0°                    ∆t =+1°

50см                              t1= 2°                          t1= 2°                     t1= 3°

інверсія                       ізотермія               конвекція

Вітер. Як виникає  і чим характеризується?

Вітер – горизонтальне переміщення повітря. Він спричиняється  нерівномірним нагрівом земної поверхні та мас повітря променями сонця. Вітер характеризується напрямком, швидкістю і

структурою: ламінарні потоки, турбулентні. Напрямок вітру визначається тією стороною горизонту, звідкіля він дме (північний - 360°/0°, південний - 180° … і т.д.),(див. цей додаток)

Середній вітер – це середнє значення за показниками швидкості, напрямку для всіх шарів повітря.

Для зручності визначення напрямку вітру: коло горизонту ділять на 16 частин, які мають назву – РУМБИ (північ-Пн, північно-північно східний - ПнПнС, північно-східний -ПнС, східно-північно- східний-СПнС, східний - С… і т.д.), (Див. сторінку 16.)

В приземному шарі розрізняють:

- стійкий вітер, якщо коливання напрямку вітру виникає переважно біля одного з румбів і окремі відхилення не виходять за  межі загального кута коливання в 40-50° (тобто 2-3 румби);

- нестійкий вітер, якщо зміни напрямку вітру виникають в межах кута більше 50° (4-5румбів), тобто вітер не зберігає стійкого напрямку;

- поривчастий вітер, якщо спостерігаються різкі зміни швидкості вітру за малий проміжок часу в одному напрямку.

Залежність СВСП від динамічного критерію

Для характеристики вертикальної стійкості приземного шару повітря (СВСП) використовується динамічний критерій, який рівний частці від ділення градієнта температури на квадрат швидкості вітру, виміряний на висоті 1м від поверхні землі

| Величина динамічного критерію | С В С П |
| --- | --- |
|  | Інверсія |
|  | Ізотермія |
|  | Конвекція |

Визначення погоди

Погода – це стан атмосфери у певному місці у певний час, який характеризується сукупністю метеорологічних величин і явищ. Про погоду можна говорити, яку ми спостерігаємо в дану хвилину або спостерігали в період часу в минулому, в конкретний день, місяць, сезон і т.д.

Прикмети погіршення погоди

- Барометричний тиск знижується. Чим різкіше пониження, тим вірніша прикмета.

- Весною при високому тиску і ясній погоді температура підвищується.

- Влітку, після ясного тихого дня настає тепла ніч, в порівнянні з минулою. Роси немає.

- Вітер до вечора посилюється – можливо чекати зміну погоди не пізніше, ніж через день.

- Сильний вітер (частіше ПнЗ, Пн. або ПнС)

- При тривалій засусі постійне падіння атмосферного тиску до вечора – посилення вітру та збільшення хмарності, жаркий і паркий день.

- Північно-східний вітер при низькому, але зростаючому тиску.

- Рух хмар перпендикулярно напрямку приземного вітру або в протилежному напрямку.

- Кількість хмар  на протязі дня збільшується.

- Пір’ясті хмари відносно щільні, різноманітних форм, вони швидко рухаються.

- Куле подібні щільні хмари, крізь які туманною плямою проглядає сонце.

- Тонкі пір’ясті хмари – «смушкові»

- Зоря яскраво-червоного кольору.

- Зірки сильно мерехтять.

- Сонце заходить за хмари з пурпурними краями.

- Смеркає довше ніж звичайно.

Прикмети покращання погоди

- При тривалій непогоді поступово прояснюється небо, підвищується атмосферний тиск, різко знижується температура, дме сильний холодний вітер.

- Знижується температура при низькому атмосферному тиску.

- Тонкі пір’ясті хмари химерної форми  повільно рухаються і до вечора зникають.

- Хмарність мінлива, з’являються прояснення.

- До вечора, після похмурого дня на заході з’являються смуги ясного неба.

- Ввечері стелеться туман.

- Присмерки короткі.

Прикмети грози

- Вдень дуже жарко при великій вологості (парко).

- Окремі кочеві хмари ростуть у вигляді великих башт.

- Потепління під час дощу призводить до посилення дощу та грози.

- При задушливому теплому вечорі небо затягнуте суцільною пеленою хмар.

- Вечірня зоря при червоному забарвленні після денної грози не передвіщає грози вночі.

- При південному вітрі зниження тиску передвіщає  дощ, часто з грозою.

- Виразно чутно окремі слабкі віддалені звуки.

Додаток 4.

Шкала  швидкості  вітру (Бофорта)

На  рубежі  ХХIII в Англії  мешкав  Френсис  Бофорт (1774-1857).  Він  був військовим гідрографом  і  картографом,  контр-адміралом.  У 1829-53  роках  він,  коли  керував  гідрографічною  службою  Великобританії,  розробив  балову  шкалу  швидкості  вітру,  заснував  на  спостереженнях  за  природними  явищами:

| Бал | Швидкість вітру | Характеристика | Видимі явища |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (м/с) | (км/год.) |  |  |
| 0 | 0.0-0.2 | 0.0-0.7 | Штиль | Дим піднімається вгору, листя на деревах нерухомі. |
| 1 | 0.3-1.5 | 0.8-5.4 | Тихий вітер | Дим злегенька відхилюється, легкий рух повітря. |
| 2 | 1.6-3.3 | 5.5-11.9 | Легкий вітер | Вітер відчувається лицем, листя шелестять. |
| 3 | 3.4-5.4 | 12.0-19 | Слабкий вітер | Колихаються листя і тонкі дерева. |
| 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | Помірний вітер | Верхів дерев гнуться, рухаються невеликі сучки, піднімається пил. |
| 5 | 8.0-10.7 | 29-39 | Свіжий вітер | Коливаються сучки і тонкі стовпи дерев. |
| 6 | 10.8-13.8 | 40-50 | Сильний вітер | Колихаються сучки, гудять телефонні дроти. |
| 7 | 13.9-17.1 | 51-61 | Кріпкий вітер | Розгойдуються стовпи, гнуться великі сучки, йти проти вітру тяжко. |
| 8 | 17.2-20.7 | 62-75 | Дуже кріпкий. вітер | Розгойдуються великі дерева, ломляться невеличкі сучки, дуже тяжко ходить. |
| 9 | 20.8-24.4 | 76-88 | Шторм | Незначні пошкодження будівель, ломляться товсті сучки. |
| 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | Сильний шторм | Дерева ломляться або вириваються з коренем, великі пошкодження будівель. |
| 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | Жорст. шторм | Великі руйнування. |
| 12 | 32.7-36.9 | 118-133 | Ураган | Спустошувальні руйнування. |

Ш К А Л А

орієнтовної оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря

Додаток 5

ТИПОВА  ІНСТРУКЦІЯ

по діям чергового диспетчера хімічно небезпечного об’єкту на випадок аварії

на ньому з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин (НХР)

1. Загальні положення

1. 1. Інструкція визначає порядок дій чергового диспетчера (особи, яка виконує його обов'язки по виявленню хімічного зараження на випадок аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом (виливом) НХР та оповіщення про це персоналу об’єкту, а також керівників підприємств, установ, організацій та людей, що знаходяться у санітарно-захисній зоні цього об'єкту.

- Рішення на оповіщення приймається черговим диспетчером самостійно.

- Для прогнозування масштабів зараження НХР та оповіщення про нього на робочому місці чергового диспетчера повинні бути:

- інструкція по діям чергового диспетчера хімічно небезпечного об'єкту на випадок аварії на ньому з викидом (виливом) НХР;

- план (схема) об'єкту та території, що до нього прилягає, а також таблиці з орієнтовним часом підходу зараженого повітря до різних рубежів (об'єктів) і розрахунковими даними глибини зони можливого зараження НХР;

- довідкові дані по загальній кількості НХР на об'єкті та дані по розміщенню їх запасів у ємностях і технологічних трубопроводах; характеристики основних властивостей НХР, що використовуються у виробництві; заходи першої медичної  допомоги і засоби захисту від НХР;

- схема оповіщення персоналу об'єкту, керівників підприємств, установ, організацій і людей, які знаходяться у санітарно-захисній зоні об'єкту на випадок аварії з викидом (виливом) НХР;

- текст звернення до персоналу об'єкту та населення при аварії з викидом (виливом) НХР.

1.4.	Робоче місце чергового диспетчера оснащується також дистанційною метеостанцією для визначення напрямку і швидкості вітру у навколоземному шарі повітря, приладом вимірювання температури повітря та кінцевим пристроєм технічних засобів оповіщення і визначення НХР. Крім того, на робочому місці зберігаються підібрані за розміром комплекти засобів індивідуального захисту для кожного чергового диспетчера.

2. Дії чергового диспетчера по прогнозуванню хімічного зараження.

  - Черговий диспетчер після того, як заступив на чергування уточнює метеорологічні умови (температуру повітря у градусах С, швидкість вітру у навколоземному шарі повітря у метрах за секунду та визначає ступінь вертикальної стійкості повітря за графіком (додаток № 6), для цього отримує відомості від дистанційної метеостанції про напрямок та швидкість вітру, візуально визначає хмарність і знімає показники температури повітря.

- Одержавши інформацію про аварію з викидом (виливом) НХР, черговий диспетчер хімічно небезпечного об'єкту зобов'язаний:

- уточнити вид, кількість НХР що викинуто та характер їх розливу на підстилаючій поверхні ("вільно", "у піддон", "у обвалування");

- знаючи ступінь вертикальної стійкості повітря, швидкість вітру, температуру повітря та маючи відомості про кількість викинутого (що вилилося) НХР визначає за заздалегідь розрахованими таблицями глибину зони зараження, виходячи із "Методики прогнозування масштабів зараження НХР на випадок аварій на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті". Якщо кількість викинутого (що вилилося) НХР невідомо, тоді за величину викиду приймають вміст НХР максимальної за об'ємом однієї ємності (технологічної, складської, транспортної і т. д.), а для сейсмічно небезпечних районів - загальний запас НХР на об'єкті (на випадок землетрусу);

- терміново провести прогнозування масштабів зараження НХР, для чого нанести глибину зони зараження на план (схему) об'єкту і визначити цехи, підприємства, установи, організації, житловий сектор, що попадають до зони зараження у межах санітарно-захисної зони об'єкту і здійснювати оповіщення за встановленою схемою.

2.3.	Відомості оцінки хімічної обстановки черговий диспетчер доповідає керівному складу цивільної оборони об'єкту та повідомляє оперативному черговому відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста обласного  підпорядкування, області) та чергового міського (районного) відділу (управління) внутрішних справ МВС України.

2.4.	Відомості прогнозу хімічного зараження уточнюються за даними розвідки, відповідно до яких віддаються відповідні розпорядження.

3. Дії чергового диспетчера по оповіщенню персоналу об'єкту, а також керівників підприємств, установ, організацій та людей, які знаходяться у межах, санітарно-захисної зони об'єкту.

3.1.	В залежності від масштабу аварії на хімічно небезпечному об'єкті та відомостей прогнозу глибини зони зараження НХР оповіщення здійснюється за двома варіантами:

- для аварії, масштаби якої не виходять за межі санітарно-захисної зони об'єкту, оповіщаються чергові зміни аварійних служб  з п(газорятівної, протипожежної, медичної), воєнізована охорона, цехи, що попадають до зони хімічного зараження, керівний склад та штаб цивільної оборони об'єкту, керівники підприємств, установ, організацій і населення в межах санітарно-захисної зони. Оповіщення здійснюється черговим диспетчером за об'єктовою системою оповіщення з використанням гучномовців та електросирен. Про аварію, яка сталася, черговий диспетчер доповідає оперативному черговому відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста обласного підпорядкування, області)

- для аварії, масштаби якої виходять за межі санітарно-захисної зони об'єкту  черговий диспетчер у першу чергу оповіщає чергові зміни аварійних служб (газорятівної, протипожежної, медичної), цехи, які попадають до зони хімічного зараження, керівний склад та штаб ЦЗ об'єкту, органи держадміністрації та оперативного чергового відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста обласного підпорядкування, області, міст Києва та Севастополя), чергового міського (районного) відділу (управління) внутрішних справ МВС України для оповіщення підприємств, установ, організацій (в першу чергу дитячих закладів та шкіл) і населення, які знаходяться за межами санітарно-захисної зони об'єкту.

Текст звернення до персоналу і населення, яке попадає в зону хімічного зараження, повинен бути розроблений завчасно та затверджений начальником цивільної оборони району (міста обласного підпорядкування, області). Варіант тексту наведений в додатку 5а. Варіант схеми оповіщення персоналу об'єкта, керівників підприємства, установи, організації і населення, які попадають в зону хімічного зараження наведений в додатку ____.

3.2.	Для привертання уваги персоналу об'єкту та населення до інформації про аварію, яка сталася на хімічно небезпечному об'єкті з викидом (виливом) НХР, перед передачею тексту звернення подається сигнал "УВАГА ВСІМ!" шляхом увімкнення об'єктових електросирен.

Додаток 6

| «Узгоджено» Начальник відділу з питань НС та ЦЗН району (міста) | «Затверджую» Начальник цивільного захисту СГД «___» ____________ 20___р. |
| --- | --- |

СХЕМА

оповіщення персоналу об’єкту, керівників підприємств, установ, організацій і населення, які попадають в зону хімічного зараження

Особа, яка перша  виявила вилив (викид)

НХР

1 Ч Е Р Г А

| 1 | Х Х 2 | 3 | Х 4 | Х Х 5 | Х Х 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Х

Х

2 Ч  Е  Р Г  А

Х

| 1 |  | Прямий телефонний зв'язок |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Через АТС |
| 3 |  | Радіотрансляційна мережа |
| 4 | Х | Мобільний зв'язок |

Додаток 7

Варіант

Додаток 8

АВАРІЙНА КАРТКА №203

| Номер ООН | Найменування вантажу | Ступінь токсин-ності | Класифікаційний шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1950 | Аерозолі з отруйним умістом, які не займаються |  |  |
| 1950 | Аерозолі отруйні | 2 | 2216 |
| 1660 | Азоту монооксид (незаймистий) |  |  |
| 2451 | Азоту трифторид |  |  |
| 1079 | Ангідрид сірчистий (Двоокис сірки зріджений; Сірки діоксид) | 3 | 2213 |
| 1955 | Аргон із домішкою отруйних газів | 1 | 2211 |
| 1008 | Бор фтористий (Бору трифторид) | 2 | 2232 |
| 1741 | Бор хлористий (Бору трихлорид) | 2 | 2233 |
| 1008 | Бору трифторид (Бор фтористий) | 2 | 2232 |
| 1741 | Бору трихлорид (Бор хлористий) | 2 | 2233 |
| 1048 | Бромоводень (Водню бромід) |  |  |
| 1052 | Водень фтористий безводний (Водню фторид безводний; Фтороводень безводний) | 1 | 8161 |
| 1050 | Водень хлористий безводний (Водню хлорид (безводний); Хлороводень) | 2 | 2232 |
| 1048 | Водню бромід (бромоводень) |  |  |
| 2197 | Водню йодид (займистий, їдкий) (безводний) |  |  |
| 1052 | Водню фторид безводний (Водень фтористий безводний; Фтороводень безводний) | 1 | 8161 |
| 1050 | Водню хлорид (безводний) (водень хлористий безводний; Хлороводень) | 2 | 2232 |
| 2196 | Вольфраму гексафторид |  |  |
| 2420 | Гексафторацеток |  |  |
| 1079 | Двоокис сірки зріджений (ангідрид сірчистий; сірки діоксид) | 3 | 2213 |
| 3070 | Дифтордихлорметан і етилену оксид, суміші, які містять не більше 12% етилену оксиду від маси (Дифтордихлорметан і етиленоксид суміші, які містять не більше 12% етиленоксиду від маси; Етилену оксид і дифтордихлорметан, суміші) |  |  |
| 3070 | Дифтордихлорметан і етиленоксид, суміші, які містять не більше 12% етиленоксиду від маси (Дифтордихлорметан і етилену оксид, суміші, які містять не більше 12% етилену оксиду від маси; Етилену оксид і дифтордихлорметан, суміші) |  |  |
| 3070 | Етилену оксид і дифтордихлорметан, суміші (Дифтор-дихлорметан і етилену оксид, суміші, які містять не більше 12% етилену оксиду від маси; Дифтордихлорметан і етиленоксид, суміші, які містять не більше 12% етиленоксиду від маси) |  |  |
| 2037 | Картуш з отруйним вмістом, що не займається |  |  |
| 1859 | Кремнію тетрафторид (стиснений, їдкий) |  |  |
| 1581 | Метилбромід і хлорпікрин суміші (з тиском пари 0,3 МПа при 50 °С) |  |  |
| 1089 | Нітрозилхлорид |  |  |
| Номер ООН | Найменування вантажу | Ступінь токсин-ності | Класифікаційний шифр |
| 1079 | Сірки діоксид | 3 | 2213 |
| 1079 | Сірки діоксид (Ангідрид сірчистий; Двоокис сірки, зріджений) | 3 | 2213 |
| 2191 | Сульфурилфторид |  |  |
| 1076 | Фосген (Вуглецю оксихлорид) | 2 | 2232 |
| 1017 | Хлор | 2 | 2243 |
| 1749 | Хлор трифтористий (Хлору трифторид) | 2 | 2243 |
| 1749 | Хлору трифторид (Хлор трифтористий) | 2 | 2243 |
| 1050 | Хлороводень (Водень хлористий безводний; Водню хлорид (безводний)) | 2 | 2232 |
| 1589 | Хлорціан стабілізований (інгібований) | 2 | 2232 |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |
| Основні властивості | Гази. Безбарвні, нітрозилхлорид — жовто-бурого, хлор — жовто-зеленого кольору. Різкий, подразнювальний запах. Хлор трифтористий — зеленувато-жовта рідина із запахом фтору. Розчинні у воді, сульфурилфторид — слаборозчинний, бору трифторид, бору трихлорид, вольфраму гексафторид і нітрозилхлорид розкладаються водою зі створенням корозійних газів. За умов виходу в атмосферу парують. Важчі за повітря. Накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або скрапленому стані. Корозійні. Забруднюють водоймища. |
| Вибухо- та пожежонебезпека | Негорючі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. Взаємодія з металами при зволоженні може викликати утворення займистих (горючих) газів. |
| Небезпека для людини | Можливий смертельний наслідок (від набряку легень)! Небезпечні при: І — вдиханні, III — попаданні на шкіру, IV— попаданні в очі. І — при високих концентраціях — задишка, задуха, синюшність шкіри, збудження, гучне клекотливе дихання, непритомність, при середніх і низьких концентраціях — різкий загрудинний біль, болісний сухий кашель, задишка, багато пінистого мокротиння, серцебиття; III, IV — хімічний опік. При вибухах можливі травми. |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |
| Для хімрозвідки та керівника робіт — ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад — ізолювальний протигаз ІП-4М, УІП-12 і спецодяг. |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |
| Загального характеру | Сповістити чергового по станції або маневрового диспетчера. Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. У небезпечну зону входити в засобах захисту. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. |
| У разі витоків, розливів та розсипів | Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути витікання з дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні дати газу цілком вийти. Ізолювати район, поки газ не розсіється. Не торкатися до розлитої речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. |
| У разі пожежі | Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані (не допускати попадання води в ємкості з хлором). |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |
| Для осадження (розсіювання, ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу хлору, хлору трифториду обробити розчином сульфіду калію (5%) та карбонату натрію. Місце розливу промити великою кількістю води, лужними розчинами. Ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Пошкоджені ємкості (балони) винести із зони аварії, перекинути в ємкість із водою, слабким лужним розчином. |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |
| Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Потерпілим — свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою не менше 15 хвилин. При попаданні всередину —давати пити ковтками олію. При отруєнні фосгеном не можна проводити форсований подих. При отруєнні бору фторидом, водню фторидом промиті водою уражені ділянки шкіри помістити в сильно охолоджений насичений розчин сульфату магнію (або зрошувати цим розчином). |

Додаток9

АВАРІЙНА КАРТКА №208

| Номер ООН | Найменування вантажу | Ступінь токсин-ності | Класифікаційний шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1005 | Аміак безводний (зріджений) (Аміак) | 2 | 2413 |
| 2073 | Аміаку розчин у воді, який містить від 35 до 40% аміаку |  |  |
| 2073 | Аміаку розчин у воді, який містить від 40 до 50% аміаку |  |  |
| 1032 | Диметиламін (безводний) | 2 | 2413 |
| 1026 | Діціан |  |  |
| 1036 | Етиламін безводний (Моноетиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1061 | Метиламін безводний (Монометиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1061 | Монометиламін безводний (Метиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1036 | Моноетиламін безводний (Етиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1083 | Триметиламін (безводний) | 2 | 2413 |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |
| Основні властивості | Гази. Безколірні. Різкий запах. Розчинні у воді, диціан погано розчиняється. Корозійні. Важчі за повітря, за винятком аміаку. Гази, які важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або зрідженому стані. Забруднюють водоймища. |
| Вибухо- та пожежонебезпека | Горючі. Займаються від іскор і полум'я. Аміаку розчин у воді — негорючий, але пари над поверхнею рідини здатні до загоряння. 3 повітрям створюють вибухонебезпечні суміші на відкритому просторі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях створюються вибухонебезпечні суміші, Горять з утворенням токсичних газів (оксиди азоту, ціан). |
| Небезпека для людини | Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: І — вдиханні, III — попаданні на шкіру, IV — попаданні в очі. Подразнення слизових оболонок, чхання, задуха. Нудота, блювання, біль у стравоході. Хімічний опік. При пожежі і вибухах можливі опіки і травми. |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |
| Для хімрозвідки та керівника робіт — ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад — ізолювальний протигаз ІП-4М або УІП-12 і спецодяг. При займанні — вогнезахисний костюм ТЗК-1 у комплекті із саморятувальником СПІ-20. |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |
| Загального характеру | Сповістити чергового по станції або маневрового диспетчера. Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Вивести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню й іскор. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. |
| Уразі витоків, розливів та розсипів | Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в небезпечній зоні. Не торкатися до розлитої речовини. Усунути течу або перекачати в цілу ємкість з додержанням заходів запобігання. В разі інтенсивної течі дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, поки газ не розсіється. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. |
| Уразі пожежі | Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння за наявності витікання. Гасити вогнегасними порошками, газовими вогнегасними речовинами. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати тонко розпиленою водою. |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |
| Для осадження (розсіювання, ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища; промити великою кількістю води; покрити повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території обробити слабким розчином кислоти. Ушкоджені балони винести з небезпечної зони і перекинути в ємкість із водою або слабким розчином кислоти. |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |
| Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Потерпілим — свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промивати водою протягом 15 хвилин. У ніс закапати олію. Накласти асептичну пов'язку на вражені ділянки шкіри. |

Додаток 10

Речовини та розчини, які застосовуються для дегазації НХР

| НХР | Нейтралізуюча речовина та розчин |
| --- | --- |
|  | Основні компоненти | Допоміжні |
|  |  | Витрати на 1 т, т | хімічні відходи у воді |
| Хлор (газ) | 10% розчин їдкого натру або кальцинованої соди | 10 | Відпрацьований розчин основи (луга) (1-20% розчин) |
|  | вода | 150 |  |
|  | Забороняється використовувати водні розчини аміаку, оскільки хлористий азот, який утворюється, може вибухнути |
| Аміак (газ) | Вода або розчин мінеральних кислот | 2 | Щавлева кислота (1-20% розчин) |
| Фосген (газ) | 10% розчин їдкого натру, або кальцинованої соди, або 25% аміачної води | 16 3 | Відходи гіпсу і вапна |
| Водню фторид (газ) | 10% водний розчин їдкого натру або кальцинованої соди | 16 | Відпрацьований розчин основи (луга) (1-30% розчин) |
| Сірчистий ангідрид | 10% водний розчин їдкого натру, або аміачної води, або просто води | 13 4 10 | Відпрацьований розчин основи (луга) |
| Сірководень | Суспензія ДТС ГК | 3 | Натрій кислий |
| Хлорпікрин | Водно-спиртові розчини сульфіду натрію | 0,75 |  |
| Кислота синильна | 10% водний розчин сульфату заліза, або гіпохлориду кальцію, або водний розчин формальдегіду | 10 45 3 | Розчин сульфату заліза |
| Акріло-нітрил | 10% водний розчин їдкого натрію, або аміачної води | 3 3 |  |
| Ртуть | - | - | Розчини хлорного заліза |
| Оксидетилену | Вода, або аміачна вода | 2 1,6 |  |
| Оксиди азоту | Вода, або 10% водний розчин їдкого натру | 10 | Відходи вапна і розчинної основи (луги) |

В а р і а н т

Особливості проведення евакуації при аварії на ХНО

У випадку аварії на хімічно небезпечному об'єкті (ХНО) проводиться екстрена евакуація населення, що попадає у зону зараження, за межі поширення хмари  небезпечної хімічної речовини (НХР). Населення, яке проживає у безпосередній близькості від ХНО, через швидке поширення хмари НХР, як правило, не виводиться з небезпечної зони, а укривається у житлових (виробничих і службових) будинках і спорудах із проведенням герметизації приміщень та з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) на верхніх або нижніх поверхах (залежно від характеру поширення НХР).

Можливий терміновий вивід (вивіз) населення повинен плануватися завчасно за даними довгострокового (попереднього) прогнозу і проводитися з тих житлових будинків і установ об'єктів економіки, які попадуть у зону можливого хімічного зараження.

Розміщення населення проводиться у будинках громадського призначення (готелі, будинки відпочинку, кінотеатри, спортивні спорудження, гуртожитки і т.п.). Порядок оповіщення і розміщення доводиться до всіх категорій населення. Реєстрація еваконаселення проводиться безпосередньо у місцях його розміщення.

Транспортне забезпечення та тимчасове розміщення евакуйованого населення може здійснюватися не тільки за заздалегідь відпрацьованими планами, а також проводитися у оперативному порядку.

При аварії на транспорті з виливом (викидом) НХР вивіз (вивід)  населення із зони зараження та тимчасове його розміщення здійснюється з урахуванням обстановки, яка склалася.

Залежно від масштабів аварії з викидом НХР у навколишнє середовище, їх виду, тривалість перебування еваконаселення у районах його тимчасового розміщення може складати від кількох годин до кількох діб.

ВАРІАНТ РОЗРАХУНКУ                                Додаток 11

Приклад А).   Для  визначення можливих втрат і  зони зараження (глибини розповсюдження хмари НХР) від 50т. Сl2, який  розлився на не обваловану поверхню при швидкості вітру-3 м/с, СВСП-і з о т е р м і я,  температура-200 С, напрямок вітру-2700, при  щільністі населення житлового масиву, в напрямку якого рухається хмара, складає-100осіб/км2 . Населення не забезпечене ЗІЗ :

1.За таб. №9  Методики… знаходимо  при заданих умовах  глибину розповсюдження  хмари зараженого повітря, яка досягає-10.0км.

2.Знаходимо  площу ПЗХЗ за формулою: S=0,133۰102۰1=13,3км2, де

0,133-коефіцієнт при СВСП, 1-час, на який розраховується глибина ПЗХЗ.

Можлива кількість постраждалих 13,3км2 ۰100 осіб/км2 =13300 осіб.

3.За таб. №6 знаходимо можливі втрати  населення, які опинилися вПЗХЗ, %:

- легкі втрати-25%  -3325осіб;

- втрати середньої тяжкості-40%-5320 осіб;

- зі смертельними наслідками-35%-4655 осіб.

Висновки і пропозиції щодо дій керівництва СГД, робочого персоналу і населення надають-г о л о в а  к о м і с і ї Н С та НШ ЦЗ-I-заступник НЦЗ.

П р и м і т к а: Для постановки водяної завіси ( розрідження Сl2 водою (Н2О) потрібно у відношенні 1т:150т , відповідно).

Приклад Б).  На підприємстві визначити втрати працівників, які опинилися в ПЗХЗ. Чисельність робочих і службовців-300 осіб. Забезпеченість ЗІЗОД:

а. без протигазів…;

б. наявність протигазів…;

в. наявність простіших ЗІЗОД.

Умови розміщення:

а)відкрита місцевість:

б) будівлі, простіші сховища.

Р О З Р А Х У Н О К

1. Робітники (службовці) з протигазами в будівлях, простіших сховищах. Загальні втрати-до 1% (3 особи). Структура втрат:    не визначається.

2.Робітники(службовці) забезпечені протигазами на 50% у будівлях, простіших сховищах.  Втрати: 27% (81особа). Структура втрат:-легкі-20 осіб; середньої і тяжкої ступені-33 особи;  зі смертельними наслідками-28 осіб.

3.Робітники (службовці) без протигазів в будівлях (простіших сховищах). Втрати:50% (150 осіб). Структура втрат: легкі-38 осіб; середньої і тяжкої ступені-60 осіб; зі смертельними наслідками-52особи.

Перелік                                              Варіант

підприємств для оповіщення, які попадають в зону враження, у випадку аварійного розливу аміаку

| Напрямок вітру, № сектору | Назва підприємств, установ | Номера телефонів |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Північний, №1 | Холодокомбінат Кондитерська фабрика Пивзавод | 27-39-75 38-00-40 27-39-75 |
| Північно-східний, №2 | Холодокомбінат Кондитерська фабрика Через РВВС: Вул. Осіння, 17, 19; ЗОСШ №29;вул.. Батумська,64 | 27-39-75 38-00-40 27-27-30 27-06-73 |
| Північно-західний, №3 | Холодокомбінат Пивзавод | 27-39-75 27-39-75 |
| Північний, №4 | Ремонтно-механічні майстерні СВПЧ-18. Через РВВС: дачний масив | 29-01-79 27-08-79 27-27-30 |
| Південно-східний, №5 | Ремонтно-механічні майстерні СВПЧ-18. Через РВВС:вул.Журналістів,17,вул. Батумська 44,54,80 | 29-01-79 27-08-79 27-27-30 |
| Південно-західний, №6 | Через РОДВ: дачний масив, гуртожиток, оранжерея | 27-27-30 |
| Західний, №7 | Завод ЗБВ і К Завод стінових матеріалів | 27-09-29 |
| Східний, №8 | Через РОДВ: вул. Журналістів,17,вул. Батумська 44,54,80 | 27-27-30 |

Додаток	12

Додаток 13

Додаток 14

Додаток 15

Г Р А Ф І К

для оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря (СВСП)

за  даними метеорогічних спостережень

Додаток 16

Додаток 17

Посібник

для користування програмним забезпеченням для прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті.  Відображення хімічної обстановки на карті, формування звіту прогнозу й наслідків аварій.

Головне вікно

Головне вікно завантажується при запуску програми. У ньому виконується вся основна робота із програмою і це вікно складається із семи частин (дивитеся малюнок).

- Головне меню - надає доступ до всіх основних функцій програми за допомогою меню, що випадають (докладніше дивитеся «Головне меню»).
2. Панель інструментів - містить кнопки, які дублюють важливі пункти головного меню й надають більш зручний спосіб роботи з ними (докладніше дивитеся розділ «Панель інструментів»).
3. Карта - вікно в якім відображається карта й усі об'єкти розташовані на ній (докладніше про роботу з картою дивитеся розділ «Робота з картою»).
4. Панель стану - Якщо курсор мишки перебуває на карті, то тут відображаються координати точки на карті, на яку вказує курсор. Якщо ж ви працюєте з головним меню або панеллю інструментів, то тут будуть відображатися підказки до пунктів на які наведений курсор мишки.

5. Навігатор - призначений для більш зручної роботи з картою (докладніше про роботу з картою дивитеся розділ « Робота з картою», опис інтерфейсу Навігатора в

розділі «Панель Навігатор»).

6. Параметри - панель на якій відображаються значення параметрів обраного об'єкта (опис інтерфейсу панелі параметрів дивитеся в розділі «Панель Параметри»).
7. Менеджер - призначений для роботи з об'єктами. Надає перелік об'єктів, пошук по них, додавання, редагування, зміна об'єктів, формування звіту по обраному об'єкту (докладний опис роботи з менеджером дивитеся в розділі Менеджер об’єктів»).
Панелі (2),(5),(6),(7) можна переміщати (розставляючи їх так, як зручніше) по робочій області Головного вікна згідно зі стандартними правилами використання інтерфейсу операційної системи (переміщення здійснюється "перетаскуванням" вікна за його заголовок).

Робота з картою

Карта займає більшу частину вікна додатка. На ній відображаються об'єкти (міста, ХНО тощо) і прогнозовані зони. 
• Навігація – здійснюється затисненням і переміщення правої кнопки миші. Курсор миші прийме вид руки й карта буде переміщатися слідом за курсором («перетаскування» карти). Навігацію по карті також зручно здійснювати на панелі «Навігатор» (зображена на малюнку). Для цього в Навігаторі є міні-карта (1), на якій червоним прямокутником (2) показане поточне положення екрана на всій карті. Для переміщення по карті в Навігаторі необхідно також як і на карті затиснути праву кнопку мишки в області червоного прямокутника (2) і, утримуючи праву кнопку, переміщати його по карті (1). Нажавши на кнопку (5) відкриється довідкова система програми на сторінці з описом інтерфейсу Навігатора.
• Масштабування – здійснюється прокручування «колеса» мишки. Рух «колеса» уперед (нагору) збільшує масштаб на 10%, назад (униз) зменшує на 10%. Масштабування також зручне здійснювати на панелі «Навігатор» (зображена на малюнку). Пересуваючи повзунка (4) (затисненням лівою кнопкою мишки) уліво - масштаб зменшується, вправо - збільшується. Відсоток масштабу від оригінального розміру карти вказується у вікні (3). Нажавши у вікні (3) лівою кнопкою мишки за значенням поточного масштабу, ви зможете вказати точне значення масштабу ввівши його в текстове поле (3) і після цього обов'язково нажавши кнопку Enter на клавіатурі. Ще масштаб можна  збільшувати й зменшувати натискаючи на кнопках і на панелі інструментів.
• Об'єкти на карті – Об'єкти на карті відображаються або значками, або просто кольоровими кружечками (далі будемо їх називати "мітки"). Над об'єктом також може бути написана його назва, або назва може з'являтися при наведенні курсору мишки на мітку, або взагалі ніколи не з'являтися. Вид відображення назви об'єкта на карті залежить від настроювань об'єкта. Об'єкт на карті можна вибрати, тоді на панелі "Параметри" з'являться всі данні про нього ( так само як і при виборі об'єкта в Менеджері об'єктів). Для цього необхідно на карті навести курсор мишки на мітку об'єкта й нажати ліву кнопку мишки. Для редагування параметрів об'єкта потрібно двічі нажати (є через подвійне натискання) по мітці необхідного об'єкта, після чого відкриється вікно для редагування властивостей об'єкта (докладніше про редагування дивитеся розділ "Редагувати об’єкт"). Коли об'єкт стає обраним його параметри відображаються на панелі параметрів, а управляти їм (редагувати, видаляти, додавати НХР, формувати звіт) можна використовуючи кнопки в Менеджерові ( так само як і при виборі об'єкта не на карті, а в списку Менеджера) (докладніше про роботу з менеджером дивитеся в розділі "Менеджер об’єктів") .

Менеджер об'єктів

На панелі Менеджер здійснюються основні дії з об'єктом. Тут можна: переглядати існуючі об'єкти й прогнози, додавати нові об'єкти, едагувати, видаляти об'єкти, формувати звіт про об'єкти та інше.
Усі створені об'єкти можна переглянути в списку (10). Усі об'єкти поділені на дві групи: Населені пункти й Об'єкти (ХНО). Об'єкти в цих двох групах різняться тільки тим, що Населений пункт - це такийже об'єкт, тільки він не містить хімічно небезпечних речовин. Розкрити список групи можна подвійним натисканням лівою кнопкою мишки по його назві. Плюсик (8) ліворуч від назви елемента списку означає, що цей елемент містить під-елементи (ХНО містить НХР, а НХР містить розрахунки оперативного та аварійного прогнозування). Відкрити список під-елементів можна натисканням лівою кнопкою мишки по плюсику  розташованому ліворуч від назви елемента.
Ліворуч від назви елемента списку також може знаходитися квадратик з галочкою  (9) або без неї . Для елементів списку, що позначають об'єкт (Населені пункти й ХНО) відсутність галочки  означає, що цей об'єкт не буде відображатися на карті. Якщо галочка існує , то буде відображатися. Для елементів списку, що позначають розрахунки (елементи "Оперативне" і "Аварійне") галочка  означає, що прогнозовані зони будуть відображатися на карті, якщо галочки немає , то небудуть. Установлювати галочку (якщо вона не встановлена) можна натисканням лівою кнопкою мишки по порожньому квадратикові . Забрати галочку (якщо вона існує) можна натисканням лівою кнопкою мишки по галочці . Таким чином здійснюється керування видимістю об'єктів на карті.
 Для того щоб переглянути властивості (які показуються у вигляді таблиці на панелі "Параметри") якогось об'єкта або робити з ним якісь маніпуляції його необхідно спочатку вибрати. Вибір об'єкта зі списку (10) здійснюється натисканням лівою кнопкою мишки по назві елемента списку. Наприклад, якщо вибирати НХР, то відобразяться дані тільки про обрану вами речовину, якщо вибрати розрахунок "Оперативне" тоді відобразяться значення розрахунків оперативного прогнозування. Кнопки вгорі панелі Менеджер (2),(3),(4) і (6) діють для обраного об'єкта (Наприклад, якщо ви виберіть НХР "Хлор,1000т" зі списку й натиснете на кнопку "Редагувати" (3), те відкриється вікно для редагування властивостей цього об'єкта). Подвійне натискання лівою кнопкою мишки по елементу списку, що позначає об'єкт, перемістить карту так, щоб на екрані був видний вибранний об'єкт.
Пошук - текстове поле (5) відповідає за ошук об'єктів за списком. Якщо воно порожнє, то в списку об'єктів (10) відображаються всі об'єкти, якщо ж у цьому полі написати якесь слово, то в списку (10) залишаться тільки ті об'єкти в назві яких є присутнім дане слово. Тобто, для пошуку об'єкта в списку необхідно задати його назву (або частина назви) у текстовім полі пошуку (5) після чого в списку (10) залишаться тільки об'єкти з подібними назвами. Для повернення до повного списку об'єктів, необхідно спустошити текстове поле пошуку (5) (тобто вилучити всі символи з нього).
Керування об'єктами:
 • Додавання об'єкта на карту здійснюється натисканням на кнопці  (Додати об'єкт). Після натискання встановлюється режим додавання об'єкта й курсор мишки в області карти здобуває вид хрестовини. Натискання курсором по карті додає в зазначене місце новий об'єкт викликавши вікно «Об’єкт» с зазначеними координатами. Повернення у звичайний режим здійснюється автоматично після додавання об'єкта або повторним натисканням на кнопці (Додати об'єкт).
• Додавання НХР – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт до якого буде додано НХР, а потім нажати на кнопку  (Додати НХР), після чого відкриється вікно «Об’єкт»  для додавання НХР.
• Редагування об'єкта (НХР) – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт (НХР), який потрібно відредагувати, а потім нажати на кнопку (Редагувати), після чого відкриється вікно «Об’єкт»  для редагування об'єкта.
• Видалення об'єкта (НХР) – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт (НХР), який потрібно вилучити, а потім нажати на кнопку  (Вилучити).
• Формування звіту – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт по якому потрібно скласти звіт, а потім нажати на кнопку (Звіт), після чого відкриється вікно «Звіт» у якім можна переглянути й роздрукувати звіт.
Якщо нажати на кнопку "Довідка" (7), тоді відкриється довідкова система програми на сторінці з описом інтерфейсу панелі Менеджер.

Додавання об'єкта

Крок 1. Додати об'єкт можна двома способами:
 • Додати об'єкт указавши його місце розташування на карті. Для цього спочатку необхідно ввійти в режим додавання об'єкта на карту, тоді курсор мишки прийме вид хрестика. Для цього необхідно нажати на кнопку  (Додати об'єкт на карту). Знайти її можна або в меню «Карта» (Мапа -> Додати об'єкт на карту), або на панелі інструментів, або на панелі «Менеджер» нопка (1). Перейти до Кроку 2.
• Додати об'єкт задавши "вручну" координати його розташування. Для цього необхідно нажати на кнопку  (Додати об'єкт), яка перебуває в пункті головного меню "Карта" (дивитеся малюнок). Перейти до Кроку 3.
Крок 2. Тепер курсор мишки в області карти приймає вид хрестика. Наведіть хрестик у те місце на карті, де необхідно розташувати об'єкт і натисніть ліву кнопку мишки.
Крок 3. На екрані з'явиться для додавання об'єкта (докладний опис елементів вікна «Об'єкт» дивитеся в розділі вікно «Об’єкт»). Укажіть необхідні властивості об'єкта, також не забудьте вказати додаткові властивості об'єкта в закладках «Регіон», «Стиль» і вказати «Значок». Після заповнення всіх властивостей можна нажати на кнопку після чого з'явиться вікно «Об’єкт»  для додавання НХР до створюваного об'єкта. Якщо ви не прагнете додавати до об'єкта НХР тоді переходите до кроку 5, і об'єкт додасться як «Населений пункт» (у групу «Міста»).
Крок 4. Якщо ви нажали на кнопку «Додати НХР», тоді дивитеся розділ довідкової системи «Додавання НХР об'єкту» на Кроці 2.
Крок 5. Для завершення процесу створення об'єкта натисніть на кнопку . Якщо ж ви передумали, натисніть кнопку , тоді об'єкт не буде створений.

Редагування об'єкта

Крок 1. Для того, щоб змінити деякі властивості раніше створеного об'єкта, цей об'єкт спочатку необхідно вибрати у списку Менеджера (10), а потім нажати на кнопку (Редагувати) (3).
Крок 2. Відкриється для редагування властивостей обраного об'єкта (докладний опис інтерфейсу вікна «Об'єкт» дивитеся в розділі вікно «Об’єкт»). 
Крок 3. Після внесення змін натисніть кнопку . Якщо ж ви передумали вносити зміни, натисніть кнопку для виходу з редактора без застосування змін.

Видалення об'єкта

Крок 1. Для того, щоб вилучити раніше створений об'єкт, цей об'єкт спочатку необхідно вибрати у списку Менеджера, а потім нажати на кнопку (Вилучити)(4) (докладний опис інтерфейсу панелі «Менеджер» дивитеся у розділі «Менеджер об’єктів»).
Крок 2. З'явиться вікно для підтвердження видалення об'єкта. Натисніть «Так» якщо ви точно прагнете вилучити обраний вами об'єкт. Натисніть «Ні», якщо ви передумали видаляти обраний об'єкт.

Додавання речовини об'єкту

Крок 1. Для того, щоб додати до раніше створеного об'єкта НХР, цей об'єкт спочатку необхідно вибрати в «Менеджері» (докладніше про роботу з Менеджером дивитеся розділ "Менеджер об’єктів"), а потім нажати на кнопку  (Додати НХР).
Крок 2.Відкриється вікно «Об’єкт» для додавання НХР. Укажіть необхідні властивості НХР, також не забудьте вказати додаткові властивості об'єкта в закладках «Прогнозування» і «Стиль» (докладний опис інтерфейсу вікна «Об'єкт» дивитеся в озділі вікно «Об’єкт»).
Крок 3. Для завершення процесу створення НХР натисніть на кнопку . Якщо ж ви передумали, натисніть кнопку, тоді НХР не буде створений.

Редагування речовини об'єкта

Крок 1. Для того, щоб змінити деякі властивості раніше створеного НХР, його спочатку необхідно вибрати в «Менеджері» (докладніше про роботу з Менеджером дивитеся розділ "Менеджер об’єктів"), а потім нажати на кнопку (Редагувати).
Крок 2. Відкриється вікно «Об’єкт»  для редагування властивостей обраного НХР (докладний опис інтерфейсу вікна «Об'єкт» дивитеся в озділі). 
Крок 3. Після внесення змін натисніть кнопку . Якщо ж ви передумали вносити зміни, натисніть кнопку для виходу з редактора без застосування змін.

Видалення речовини об'єкта

Крок 1. Для того щоб вилучити раніше створений НХР, його спочатку необхідно вибрати в «Менеджері» (докладніше про роботу з Менеджером дивитеся розділ "Менеджер об’єктів"), а потім нажати на кнопку (Вилучити).
Крок 2.З'явиться вікно для підтвердження видалення НХР. Натисніть «Так» якщо ви точно прагнете вилучити обраний вами НХР. Натисніть «Ні», якщо ви передумали видаляти обраний НХР.

Формування звіту

Крок 1. Для того щоб вивести звіт по об'єкту, необхідно спочатку вибрати об'єкт в «Менеджері» (докладний опис інтерфейсу панелі «Менеджер» дивитеся у розділі «менеджер об’єктів») і нажати на кнопку  (Звіт).
Крок 2. Відкриється вікно «Звіт».

Тут можна переглянути звіт перед його друком або збереженням, вибрати необхідний тип шаблону звіту.
1. Тип шаблону звіту – дозволяє вибрати необхідну структуру оформлення звіту. Вибираючи різні шаблони зі списку, що випадає, у вікні нижче уде ідображатися кінцевий вид звіту.
2. Прикріпити карту – друкує (зберігає) разом зі звітом видиму область карти на екрані.
3. Друкувати – відправляє на друк поточний звіт. Якщо до звіту прикріплена карта, тоді вона друкується на окремій сторінці після звіту.
4. Зберегти – зберігає в зазначене місце звіт у форматі HTML. Якщо до звіту прикріплена карта, тоді вона додається до кінця звіту й зберігається в тій же директорії, що й файл звіту.
5. Перегляд звіту – тут відображається кінцевий вид звіту, який буде збережений або роздрукований.
6. Закрити – закриває вікно «Звіт».

Крок 3.Після завершення роботи зі звітом натисніть кнопку «Закрити» для закриття вікно «Звіт».

Робота зі стилями

Стилі задають вид відображення об'єкта на карті (населений пункт, місто, ХНО, прогнозовані зони тощо). Концепція стилів була введена для більш зручного керування відображенням об'єктів. Наприклад, великим містам відповідає стиль «Великі міста», невеликим населеним пунктам – стиль «Населені пункти», Хімічно Небезпечним Об'єктам – стиль «ХНО». Таким чином, для зміни виду відображення, наприклад, усіх ХНО, досить змінити стиль «ХНО», який відповідає за відображення всіх ХНО на карті.
Стилі діляться на два типи: 
• Кольорові стилі – використовуються для відображення деяких областей на карті. Наприклад, зони можливого хімічного забруднення або регіону займаного містом. Колірні стилі також можуть привласнюватися оцінкам на карті (маленькі кружечки, що позначають місце розташування об'єкта) або відповідати за вид рамки для підпису об'єкта.
• Шрифтові стилі – використовуються для відображення написів на карті. Наприклад, назва міста або ХНО. Напис утримується в деякій області (рамці), яка має свій колірний стиль.
При додаванні або редагуванні об'єктів у вікні «Об’єкт» у закладці «Стилі» надається можливість вибору стилів (з раніше створених) для відображення того або іншого елемента об'єкта на карті. 
Додати, редагувати або видаляти стилі можна у вікні «Настроювання» у розділах «Колір» і «Шрифт» для колірних і шрифтових стилів відповідно. Зверху вікна розташований список, що містить усі існуючі стилі.

Додавання стилю

Крок 1. Відкрийте вікно «Настроювання» вибравши в меню Інструменти -> Настроювання або нажавши на кнопку (Настроювання) на панелі інструментів.
Крок 2. У вікні, що відкрилося, у списку виберете розділ Колір (Шрифт) для переходу в розділ керування колірними (шрифтовими) стилями.
Крок 3. Для додавання стилю натисніть кнопку (23), після чого стиль із назву «Новий стиль» додасться в колекцію всіх стилів (22).

Крок 4. Для редагування створеного стилю виберете його («Новий стиль») у списку, що випадає (22). Після чого у вікні відобразяться властивості обраного стилю.
Крок 5.Установите необхідні властивості стилю (елементи (25)(26)(28)(29)(30)(31)(32)(33), у графічнім вікні (27) буде відображатися вид поточного стилю)(докладніше опис цього вікна дивитеся в розділі Вікно «Настроювання»).
Крок 6.Після завершення роботи зі стилями натисніть кнопку для виходу з настроювань.

Редагування стилю

Крок 1.Відкрийте вікно «Настроювання» вибравши в меню Інструменти -> Настроювання або нажавши на кнопку (Настроювання) на панелі інструментів.
Крок 2.У вікні, що відкрилося, у списку виберете розділ Колір (Шрифт) для переходу в розділ керування колірними (шрифтовими) стилями.
Крок 3. Для редагування стилю виберете його (необхідний стиль) у списку, що випадає (22). Після чого у вікні відобразяться властивості обраного стилю.
Крок 4.Відредагуйте у вікні властивості стилю (елементи (25)(26)(28)(29)(30)(31)(32)(33), у графічнім вікні (27) буде відображатися вид поточного стилю)(докладніше опис цього вікна дивитеся в розділі Вікно «Настроювання»).
Крок 5.Після завершення роботи зі стилями натисніть кнопку для виходу з настроювань.

Видалення стилю

Крок 1. Відкрийте вікно «Настроювання» вибравши в меню Інструменти -> Настроювання або нажавши на кнопку (Настроювання) на панелі інструментів.
Крок 2.У вікні, що відкрилося, у списку виберете розділ Колір (Шрифт) для переходу в розділ керування колірними (шрифтовими) стилями.
Крок 3. Виберете зі списку, що випадає (22) необхідний для видалення стиль.
Крок 4. Для видалення стилю натисніть кнопку (24)  (Вилучити стиль), після чого обраний стиль буде вилучений з колекції стилів. Обережно: стиль не може бути вилучений, якщо він використовується якимось об'єктом.

Крок 5. Після завершення роботи зі стилями натисніть кнопку для виходу з настроювань.

Головне меню

Меню «Файл» - надає можливості керування документом 
 • Відкрити – відкрити документ (винесена на панель інструментів).

• Зберегти – зберегти зміни в поточному документі (винесена на панель інструментів).
• Зберегти як – зберегти поточний документ.
• Друкувати карту – друкувати (на принтер) видиму область карти (винесена на панель інструментів ).
• Зберегти карту – зберегти видиму область карти на диск у графічний файл.
• Вихід – вийти із програми.

Меню «Карта» - керування відображенням карти.

• Об'єкт – керування об'єктами
 Додати – відкриває вікно «Об’єкт»  для додавання нового об'єкта із вказівкою його координат розташування на карті.
 Додати на карту – включає (виключає якщо включено) режим додавання об'єкта на карту. В області карти, курсор миші приймає вид хрестовини й при натисканні лівою кнопкою на карті додає в зазначене місце новий об'єкт, тим самим викликаючи вікно «Об’єкт»  із зазначеними координатами (винесена на панель інструментів).
• Масштаб – керування масштабом карти 
Масштаб + збільшує масштаб відображення карти на 20% (винесена на панель інструментів).
Масштаб – зменшує масштаб відображення карти на 20% (винесена на панель інструментів).
• Сховати всі об'єкти – робить невидимими всі об'єкти нанесені на карту (міста, ХНО тощо). Зручно використовувати для друку (збереження) карти без об'єктів.

Меню «Інструменти» - надає можливість настроювання програми.
• Настроювання – відкриває вікно «Настроювання»   для настроювання програми (винесена на панель інструментів ).
• Таблиці – відкриває редактор таблиць (винесена на панель інструментів ).

Меню «Довідка»
 • Допомога – відкриває довідкову систему (винесена на панель інструментів ).
•  Про програму – інформація про програму.

Панель інструментів

Панель інструментів призначена для швидкого (більш зручного) доступу до найбільше часто використовуваних пунктів меню.
Панель інструментів «Файл»

• Відкрити – відкрити документ.
• Зберегти – зберегти зміни в поточному документі.
• Друкувати карту – друкувати (на принтер) видиму область карти.

Панель інструментів «Карта»

• Масштаб + збільшує масштаб відображення карти на 20%.
• Масштаб – зменшує масштаб відображення карти на 20%.
• Додати на карту – включає (виключає якщо включено) режим додавання об'єкта на карту. В області карти, курсор миші приймає вид хрестика й при натисканні лівою кнопкою на карті додає в зазначене місце новий об'єкт, тим самим викликаючи вікно «Об'єкт» із зазначеними координатами.

Панель інструментів «Інструменти»

• Настроювання – відкриває вікно «Настроювання» для настроювання програми.
• Таблиці – відкриває редактор таблиць.
• Допомога – відкриває довідкову систему.

Вікно «Об'єкт»

Це вікно використовується для додавання й редагування об'єктів і НХР. 
Інтерфейс може перебуває у двох станах: робота з об'єктом і робота із НХР.

Робота з об'єктом

Це вікно призначене для додавання або редагування об'єктів ( залежно від того як його використовувати). Усі властивості об'єкта можна вказувати в елементах інтерфейсу вікна, які поділені на чотири групи (закладки (1)). Переміщаючись між групами (натискання лівої кнопки мишки на закладках) можна одержати доступ до зміни всіх параметрів поточного об'єкта. акож вікно має три основні кнопки (3),(4),(5) і одну додаткову (2), яка з'являється тільки коли ви створюєте новий об'єкт:
 (2) Добавити НХР – з'являється при додаванні нового об'єкт. При натисканні на кнопку відкриється вікно одавання НХР до даного об'єкта. При додаванні нового ХНО, після аповнень його параметрів можна нажати на цю кнопку для того що б додати НХР до цього ХНО.
(3) Довідка – відкриває довідкову систему на цій сторінці.
(4) Скасування – закриває вікно не вносячи змін роблених у ньому (якщо ви додаєте новий об'єкт, то об'єкт не додасться).
(5) Готове – закриває вікно застосовуючи всі роблені зміни.

Закладка «Об'єкт» – тут задаються головні властивості об'єкта й утримуються елементи:
 (7) Назва – назва об'єкта (відображається на карті й в «Менеджері»)
 (10) Показувати назву – список що випадає у якому можна вибрати три види відображення назви об'єкта на карті: 
- Завжди – завжди відображати назву об'єкта на карті.
- Під курсором – Показувати назву об'єкта тільки тоді, коли на нього наведений курсор мишки.
- Ніколи - не відображати на карті назву об'єкта.
(9) Опис – містить додатковий опис об'єкта. 
(6) і (8) Координати об'єкта – координати об'єкта накарті. (6) - координакта X. (8) - координата Y.

Закладка «Регіон» – тут можна задати властивості місцевості яку займає об'єкт на карті.
(11) Населення – чисельність населення (персоналу) об'єкта.
(12) Тип місцевості – тип місцевості займаної об'єктом:
 - Міська забудова
 - Сільські забудови
 - Лісові масиви
 (13) Тип захисту – тип захисту населення (персоналу) об'єкта від НХР:
 - Без протигазів
 - У найпростіших засобах захисту
 - У протигазах
 (14) Ширина – ширина об'єкта
 (15) Довжина – довжина об'єкта

Закладка «Стиль» – тут можна задати стиль відображення об'єкта на карті, тобто колір мітки, написи, шрифт напису:
 (16) Стиль кольору мітки – тут можна вибрати один зі стилів для відображення мітки об'єкта на карті.
(17) Перегляд мітки – тут відображається те як буде виглядати місце розташування об'єкта на карті (якщо не буде заданий значок для його відображення).
(18) Розмір мітки – радіус кружка мітки об'єкта.
(19) Стиль шрифту підпису мітки – тут можна вибрати один зі стилів для відображення напису з назвою об'єкта на карті.
(17) Перегляд напису – тут відображається те як буде виглядати напис із назвою об'єкта на карті.

Закладка «Значок» – тут можна задати значок відображення об'єкта на карті:

(21) Показувати значок замість стилю – якщо галочка стоїть, то на карті в місці розташування буде розташований значок, обраний у списку (22).
(22) Список значків – тут можна вибрати значок, який буде ідображатися в місці розташування об'єкта. Значок буде оказуватися, якщо установлена галочка (21) інакше об'єкт буде ідображатися просто кружечком. Для вибору значка, просто нажніть по потрібній картинці лівою кнопкою мишки (використовуйте також смугу прокручування списку для перегляду інших значків).

Робота з речовиною (НХР)

При роботі із НХР вікно має три закладки (1) і кнопку (2) «Довідка», що відкриває довідкову систему програми на цій сторінці. Також є кнопка (3)"Готове" - яка закриває дане вікно застосовуючи всі зміни. І кнопка (4) "Скасування" - закриває вікно без змін.

Закладка «Речовина» – тут можна задати основні властивості НХР.
(5) Тип НХР – тут можна вибрати зі списку, що випадає, тип речовини.
(6) Кількість НХР - кількість речовини в тоннах.
(7) Висота загородження - у метрах.
(8) Спеціально обладнане приміщення - галочка означає, що приміщення де зберігається речовина герметична закривається й обладнане спеціальними вловлювачами.

Закладка «Прогнозування» – усе, що пов'язане із прогнозуванням.
(9) Оперативне прогнозування – виконати розрахунки для оперативного прогнозування
(10) Аварійне прогнозування – виконати розрахунки для аварійного прогнозування ( необхідно задати клімат і час для розрахунків).
(11) Час розрахунку глибини – час на який буде розраховуватися глибина зони.
(12) Швидкість вітру – м/с.
(13) Напрямок вітру – у градусах щодо півночі.
(14) Температура – у градусах по Цельсію.
(15) Хмарність – поточна хмарність ( враховуючи хмарність і час доби обчислюється ступінь вертикальної стійкості повітря)

Закладка «Стиль» – тут можна задати стилі відображення зон прогнозування на карті.
(16) Стиль для оперативної зони – тут можна вибрати один зі стилів для відображення зони оперативного прогнозування на карті.
(17) Перегляд стилю оперативної зони – тут відображається на прикладі невеликого кружечка, те як буде ідображатися на карті зона оперативного прогнозування.
(18) Стиль для аварійної зони – тут можна вибрати один зі стилів для відображення зони аварійного прогнозування на карті
(19) Перегляд стилю аварійної зони – тут відображається на прикладі невеликого кружечка, те як буде відображатися на карті зона аварійного прогнозування.

Вікно «Настроювання»

Тут можна міняти різні опції програми. Усі опції поділені на кілька груп перемикнутися між якими можна використовуючи список (4) (натисканням лівої кнопки мишки на назві потрібної категорії). Кнопка (1) (Готове) закриває вікно настроювань зі збереженням усіх змін, кнопка (2) (Скасування) закриває вікно без збереження змін. Кнопка (3) (Довідка) відкриває довідкову систему на цій сторінці.

Загальні
(5) Інтерфейс – вибір мови інтерфейсу програми (після вибору мови необхідно перезапустити програму для її застосування).
(6) Звіт – вибір мови шаблонів звітів.
(7) Довідка – вибір мови довідкової системи.
(8) Додати мова – відкриває вікно додавання мови в якому необхідно задати назву мови й шлях до каталогу (або файлу) мови.
(9) Вилучити мову – видаляє обрану мову.
(10) - галочка означає що круглі мітки будуть відображатися як об'ємні.
(11) - галочка означає, що рамка напису об'єктів на карті буде мати закруглені краї.
(12) - галочка означає, що при наведенні курсору мишки на об'єкт на карті, оруч із об'єктом буде 'являтися коротка інформація про нього.
(13) - задає масштаб значків відображення об'єктів на карті.

Документ – керування настроюваннями поточного документа.
(14) Назва – назва поточного документа.
(15) Опис – опис поточного документа.

Таблиця – керування настроюваннями таблиць використовуваних при розрахунках.
(16)(17) Таблиця – тут можна вибрати (17) інший файл із таблицями використовувані при розрахунках.
(18) Редактор таблиць – запустити редактор таблиць.
(19) Апроксимація лінійною функцією – при озрахунках прогнозування використовується лінійна інтерполяція даних (не рекомендується).
(20) Апроксимація статечною функцією – при озрахунках прогнозування використовується апроксимація даних статечною ункцією.
(21) мішана апроксимація – при озрахунках прогнозування використовується апроксимація даних і лінійної, і статечною ункцією для досягнення одержання найбільш коректних даних.

Колір – керування кольоровими стилями.
(22) Стиль – список усіх стилів. При виборі стилю його властивості стають доступними для редагування нижче.
(23) Додати – додає новий стиль.
(24) Вилучити – видаляє обраний стиль
 (25) Назва – назва стилю.
(26) Опис – опис стилю.
(27) Перегляд стилю – тут відображається на прикладі невеликого кружечка, те як буде ідображається на карті зона із цим стилем.
(28) Колір фону – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору кольору для фону.
(30) Тип фону – список різних типів малювання фону стилю.
(29) Прозорість – прозорість стилю.
(31) Колір контуру – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору кольору для контуру області стилю.
(32) Тип контуру – список різних типів малювання лінії контуру стилю.
(33) Товщина контуру – товщина лінії контуру.

Шрифт – керування шрифтовими стилями.
(34) Стиль – список усіх стилів. При виборі стилю його властивості стають доступними для редагування нижче.
(35) Додати – додає новий стиль.
(36) Вилучити – видаляє обраний стиль
(37) Назва – назва стилю.
(39) Опис – опис стилю.
(38) Перегляд стилю – тут відображатися, то як буде ідображатися на карті напис із таким стилем.
(40) Рамка – вибір кольорового стилю рамки в якій перебуває напис.
(42) Шрифт – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору типу шрифту.
(41) Колір – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору кольору шрифту.

Нормативно-правове посилання:

- Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 №15/98-ВР.

- Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21.11.2002 № 229-IV.

- Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 № 255/95-ВР.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР.

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від  09.04.1999 № 586-ХIV.

- Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій» від 03.04.2003 № 666 – ІV.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-ХІІ.

- Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-ІІІ.

- Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 № 1809-ІІІ.

- Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 №  1859-IV.

- Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 № 1908 – ІІІ.

- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-ІІІ.

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 №2707.

- Закон України «Про Цивільну оборону України» від 03.02.1993 №2974-ІІІ.

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004.

- Указ Президента України від 09.02.2001 №80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 №174 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у НС».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації НС техногенного та природного характеру за їх рівнями».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2002 №1201 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1432 «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №227 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів національної економіки до  категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)».

- Директива НЦО України від 20.10.1999 Д-28-дск «Про Регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС)».

- Наказ МНС України від 05.02.1999 №39 «Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання».

- Наказ МНС України від 20.09.1999  №63 «Порядок здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки».

- Наказ МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекології та природних ресурсів України від 27.03.2001 №73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті».

- Наказ МНС України від 23.04.2001 № 97 «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Наказ МНС України від 23.02.2006 №98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів».

- Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 №112 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)».

- Наказ МНС України від 22.04.2003 №119 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

- Наказ МНС України від 03.11.2004 №145 «Про затвердження Порядку створення і фінансування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту».

- Наказ МНС України від 06.08.2002 №186 «Про введення в дію Методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

- Рішення обласної ради від 4.12.2007 № 294 13/V «Про Програму моніторингу довкілля Дніпропетровської області».

- Наказ начальника цивільного захисту (цивільної оборони) області від 14.10.2008 № 3 «Про створення обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційної і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області».

- .Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 (БЗ №9-10-2010/417) – Держспоживстандарт України.

- ДСТУ 4933:2008, «Техногенні надзвичайні ситуації» (БЗ №3-2008/107).

- ДСТУ 5058:2008 «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (БЗ № 8- 2008/470).

- ДСТУ 7095:2009 «Захист населення у надзвичайних ситуаціях» (БЗ№ 10-2009/929).

- ДСТУ 7097:2009 «Джерела техногенних надзвичайних ситуацій» (БЗ № 10-2009/933).

48 ДСТУ 7098:2008 «Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків» (БЗ №10-2009/934).

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України

МКС-У

Дозиметр-радіометр універсальний

Призначення:

- Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

- Вимірювання амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

- Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

- Вимірювання часу накопичення амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

Основні технічні характеристики:

| Вимірювання параметрів гамма-випромінення: |
| --- |
| Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози за допомогою комбінованого блока детектування | 0,1 мкЗв/год…10 Зв/год |
| Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози за допомогою виносного детектора | 0,01 … 100 Зв/год |
| Діапазон вимірювань амбієнтного еквівалента дози за допомогою вбудованого в пульт детектора | 0,001 … 9 999 мЗв |
| Відносні основнi похибки вимірювання ПЕД та ЕД при градуюванні за 137Cs: - для вбудованого та комбінованого БД - для виносного детектора | ±15% ±15% |
| Енергетичний діапазон вимірювань | 0,05…3,0 МеВ |
| Вимірювання параметрів бета-випромінення: |
| Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення | 10…200 000 1/(см2∙хв) |
| Енергетичний діапазон вимірювань | 0,3…3,0 МеВ |
| Допустима відносна основна похибка вимірювання густини потоку частинок бета-випромінення при градуюванні за 90Sr+90Y | ±20% |

| Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" м. Львів, вул. Володимира Великого, 33 | Тел.: (032) 242-15-15 Факс: (032) 242-20-15 www.ecotest.ua |
| --- | --- |

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ" 
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України

ТЕРРА

Дозиметр-радіометр МКС-05

Призначення:

- Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

- Вимірювання амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

- Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

- Вимірювання часу накопичення амбієнтного еквівалента дози.

- Вимірювання реального часу (годинник), будильник.

Основні технічні характеристики:

| Діапазони вимірювань та відносні основні похибки: |
| --- |
| потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs) | мкЗв/год | 0,1 … 9 999; , де Н*(10) – мкЗв/год |
| амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs) | мЗв | 0,001 … 9 999; ±15% |
| густини потоку частинок бета-випромінення (90Sr+ 90Y) | 1/(см2 · хв) | 10 … 100 000; , де φβ – 1/(см2 · хв) |
| часу накопичення амбієнтного еквівалента дози та точність вимірювання | 1 хв … 9 999 год; ±0,1 с за 24 год |
| Енергетичні діапазони вимірювань та енергетична залежність: |
| гамма- та рентгенівського випромінень | МеВ | 0,05 … 3,0 ; ±25% |
| бета-випромінення | МеВ | 0,5 … 3,0 |

| Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" м. Львів, вул. Володимира Великого, 33 | Тел.: (032) 242-15-15 Факс: (032) 242-20-15 www.ecotest.ua |
| --- | --- |

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України

EcotestCARD

Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21

Призначення:

- Вимірювання потужності індивідуального еквівалента дози (ПЕД) гамма-випромінення.

- Вимірювання індивідуального еквівалента дози (ЕД) гамма-випромінення.

- Годинник, будильник.

Застосування:

Дозиметр використовується на об'єктах атомної енергетики, у фізичних лабораторіях, в   установах охорони здоров'я як електронний прямопоказуючий дозиметр для   автоматизованої системи індивідуального дозиметричного контролю АСІДК-21, а також як   автономний прилад.

Основні технічні характеристики:

| Діапазони вимірювань та відносні основні похибки: |
| --- |
| потужності індивідуального еквівалента дози гамма-випроміненя HP(10) | мкЗв/год | 0,1…1 000 000; ±15% |
| індивідуального еквівалента дози гамма-випроміненя HP(10) | мЗв | 0,001…9 999; ±15% |
| Енергетичний діапазон реєстрованого гамма- та рентгенівського випромінень та енергетична залежність | MeB | 0,05…6,0; (0,05…1,25; ±25%) |
| Дискретність запам'ятовування в енергонезалежній пам'яті історії накопичення дози | хвилини | 5…255 |
| Час збереження інформації в енергонезалежній пам'яті | роки | не менше 10 |

АСІДК-21

Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю

Призначення:

- Вимірювання потужності індивідуального еквіваленту дози HP(10) гамма-випромінення.

- Вимірювання індивідуального еквіваленту дози HP(10) гамма-випромінення.

- Ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження на персонал.

Склад системи:

- Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21 „EcotestCARD”;

- Адаптер інфрачервоного порту зчитування;

- Персональний комп'ютер автоматизованого робочого місця оператора системи з принтером;

- Програмне забезпечення з базою даних на основі Microsoft Access або SQL Server 2000.

| Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" м. Львів, вул. Володимира Великого, 33 | Тел.: (032) 242-15-15 Факс: (032) 242-20-15 www.ecotest.ua |
| --- | --- |

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України

БДБГ-09

Блок детектування гамма-випромінення

та

ІТ-09Т

Інформаційне табло

Призначення БДБГ-09:

- Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД) гамма-випромінення.

Застосування БДБГ-09:

У складі інформаційних табло та автоматизованих систем радіаційного моніторингу.

Основні технічні характеристики БДБГ-09:

| Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінення та відносна основна похибка) | 0,1 мкЗв/год…10 Зв/год; ±15% (0,1 мкЗв/год…100 Зв/год - за спеціальним замовленням) |
| --- | --- |
| Енергетичний діапазон реєстрованого гамма- та рентгенівського випромінень та енергетична залежність | MeB | 0,05…3,0; (0,05…1,25; ±25%) |
| Час інтегрування | секунди | 2…420 |
| Час установлення робочого режиму блока детектування | хв | 3 |

Призначення ІТ-09Т:

- відображення результатів вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД)    гамма-випромінення, які отримані від блока детектування гамма-випромінення БДБГ-09;

- відображення реального часу;

- відображення температури навколишнього середовища;

- звукової та світлової сигналізації при перевищенні порогових рівнів ПЕД гамма-випромінення.

Основні технічні характеристики ІТ-09Т:

- Можливість програмування трьох порогових рівнів в діапазоні від 0,01 мкЗв/год до    9,99 Зв/год з дискретністю 0,01 мкЗв/год;

- Сигналізація перевищення порогових рівнів звукова (з різним звучанням для кожного з порогових рівнів) та візуальна (зміною кольору висвічування результату вимірювання ПЕД);

- Можливість роботи в мережі по інтерфейсу RS485;

| Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" м. Львів, вул. Володимира Великого, 33 | Тел.: (032) 242-15-15 Факс: (032) 242-20-15 www.ecotest.ua |
| --- | --- |

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України

ДРГ-Т

Прилад радіаційної розвідки

Призначення:

Прилад радіаційної розвідки ДРГ-Т призначений для використання в транспортних засобах спеціального призначення з метою безперервного контролювання і вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінень, а також для забезпечення звукової і світлової сигналізації про небезпечний рівень цього випромінення та подачі команд на увімкнення виконавчих механізмів засобів захисту.

Застосування:

Прилад призначений для встановлення в транспортні засоби спеціального призначення, зокрема у підрозділах радіохімічної розвідки цивільної оборони і в збройних силах.

## Основні  технічні характеристики:

## Діапазон вимірювань ПЕД гамма-випромінення - від 1·10-5 до 1000 Р/год;

## Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється, від 0,66 до 1,25 МеВ.

## Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД гамма-випромінення (за 137Cs) з довiрчою імовірністю 0,95:

,

де  – числове значення виміряної ПЕД, еквівалентне мілірентгенам за годину.

- Енергетична залежність показів приладу при вимірюванні гамма-випромінення становить ±25 % у діапазоні від 0,66 до 1,25 МеВ.

- Прилад формує команди і сигнали за наявності (протягом не менше 3 с) в місці розташування приладу гамма-випромінення з енергією гамма-квантів 0,66 МеВ, ПЕД якого перевищує пороговий рівень „Р” (ПЕД більша за 50 мР/год);

- Прилад формує команди і сигнали за наявності (протягом не менше 0,1 с) в місці розташування приладу гамма-випромінення з енергією гамма-квантів 1,25 МеВ, ПЕД якого перевищує пороговий рівень „А” (ПЕД більша за 14400 Р/год);

| Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" м. Львів, вул. Володимира Великого, 33 | Тел.: (032) 242-15-15 Факс: (032) 242-20-15 www.ecotest.ua |
| --- | --- |

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України

СПЕКТРА

Дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11

Призначення:

Дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11 „СПЕКТРА” призначений для вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (далі ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення), визначення інтенсивності нейтронного випромінення, а також ідентифікації типу радіонуклідів. Прилад передбачає накопичення, збереження в енергонезалежній пам`яті та ідентифікацію амплітудних гамма-спектрів.

Прилад використовується для виявлення та локалізації радіоактивних та ядерних матеріалів за їх гамма- та нейтронним випроміненнями з метою запобігання їх незаконному переміщенню, а також на підприємствах та в установах, де проводяться роботи з джерелами гамма- та нейтронного випромінень.

## Особливості:

- Ідентифікація радіонуклідів з зазначенням категорії, до якої вони належать (відповідно до вимог  МАГАТЕ):

- медичні радіонукліди: 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 131I, 201Tl;

- промислові радіонукліди: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 152Eu та 241Am;

- спеціальні ядерні матеріали: 233U, 235U, Pu [реакторний плутоній (більше ніж  6 % 240Pu)];

- природні радіоактивні матеріали: 40K, 226Ra, 232Th та продукти розпаду, 238U та продукти розпаду.

Примітка: Перелік нуклідів, які здатний ідентифікувати прилад, при необхідності може бути розширений.

- Система порогової сигналізації з трьома незалежними пороговими рівнями:

- пошуковий пороговий рівень (пороговий рівень по швидкості підрахунку імпульсів від детектора фотонного іонізуючого випромінення);

- пороговий рівень безпеки (пороговий рівень по ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення);

- пороговий рівень по швидкості підрахунку імпульсів від детектора нейтронного випромінення.

| Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" м. Львів, вул. Володимира Великого, 33 | Тел.: (032) 242-15-15 Факс: (032) 242-20-15 www.ecotest.ua |
| --- | --- |

# Footnotes

Поглинена доза – енергія іонізуючого випромінювання, яка поглинається опроміненим тілом (тканинами організму) в перерахунку на одиницю маси, вимірюється в системі Si в греях (Гр.).

Інтерполяція – знаходження проміжних значень величини за деякими заданими значеннями.

# Text boxes

На ХНО стався розлив гексану Характер розливу НХР на підстильній поверхні – «у піддон».

Метеодані: напрямок вітру 315°; швидкість вітру 1м/с, t повітря +20°C,  СВСП – інверсія

Швидкі-сть вітру

м/с

Ніч

день

Служби

101, 102, 103…

ЧЕРГОВИЙ ДИСПЕТЧЕР

ХНО (ПНО, ОПН)

Вузол зв’язку

об’єкту

Чергові зміни аварійних служб

Начальник караулу воєнізованої охорони об’єкта

Керівник і керівний склад ХНО суб’єкта господарювання

Оперативний черговий управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста (району)

Оперативний черговий міського (районного) відділу МВС

Голова комісії НС

Керівники підприємств, установ, організацій, які знаходяться в межах санітарно-захисної зони об’єкту

Органи державної виконавчої влади, виконавчий орган місцевого самоврядування

Сусідні підприємства, установи, організації і населення, яке знаходиться за межами СЗЗ

Персонал об’єкту, цехи, люди, які знаходяться в межах санітарно-захисної зони об’єкту