ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ЧЕРГОВО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА

СЛУЖБА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Дніпропетровськ – 2013

Посібник склали:

1.Сипко В. Г.,

2.Рогаль П.П.,

3.Кучiн С.О. – управління з питань НС; ОДА,

4.Кусакін О.Ю. – магістр ДНУ.

Комп’ютерна

верстка: Брень Н. З.

Чергово-диспетчерська служба місцевих органів виконавчої влади та потенційно небезпечних об’єктів

Навчальний посібник складений педагогічними працівниками обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області. В цьому посібнику викладені основні вимоги нормативно-правових актів щодо організації радіаційного та хімічного спостереження керівниками, диспетчерами потенційно-небезпечних об’єктів, основні напрямки дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо поліпшення безпечного стану в області.

Навчальний посібник призначений для викладачів та слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, начальників штабів і диспетчерів  хімічно небезпечних та потенційно небезпечних об’єктів.

Навчальний посібник відповідає навчальним програмам МОН і МНС України, рекомендований методичною радою НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області для використання в навчальному процесі центру.

Зміст

Вступ

- Чергово-диспетчерська служба в системі ЦЗ, її призначення і завдання.

Організація чергово-диспетчерської служби. Нормативні документи, функціональні обов’язки, обладнання та оснащення робочих місць чергового диспетчера.

- Особливості організації чергово-диспетчерської служби на ХНО та ПНО.

Методика прогнозування обстановки черговим диспетчером та її оцінка

при аварії.

- Організація та порядок оповіщення персоналу об’єкта, керівного складу, організацій, установ та підприємств, населення, які попадають в зону НС.

- Порядок дій чергового диспетчера при отриманні повідомлення про аварію на ПНО.  Табло чергового диспетчера ПНО й порядок його розроблення.

Висновки

Список законодавчих та нормативно-правових актів

В с т у п

Друга половина ХХ сторіччя ознаменувалась бурхливим науково-технічним прогресом. На лідируючі позиції вийшла промислова хімічна галузь. Зростання обсягів виробництва, і як наслідок, підвищення об’ємів зберігання і перевезення хімічних речовин, у тому числі небезпечних хімічних речовин (НХР), тягнуть за собою чимало техногенних небезпек. Загрози створюють нафтоперегонні та нафтопереробні заводи, газопроводи, водоочисні станції та підприємства харчової промисловості.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується збільшенням суперечностей між людиною і оточуючим її природним середовищем. У результаті економічного розвитку рівень антропогенних навантажень на біосферу наблизився до критичного і загрожує незворотними наслідками.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загально-державному масштабі не буде комплексно вирішене питання захисту населення, об’єктів економіки, національного надбання від наслідків НС техногенного та природного характеру.

Великою бідою для людства були і залишаються пожежі. У випадку їх виникнення найбільшу шкоду людині наносить  дим – суміш продуктів горіння (газоподібних парів і твердих частинок). Однією із самих небезпечних речовин, які виділяються при горінні, - є окис вуглецю – СО (хатній газ).

Понад 80 відсотків випадків загибелі людей, або втрати здоров’я під час пожеж, технічних аварій і катастроф пов’язані з отруєнням токсичними продуктами горіння або парами отруйних речовин та супроводжуються опіками верхніх дихальних шляхів.

Одним з найбільш вогненебезпечних речовин є хімічні реакції, які відбуваються всередині сполуки і які важко передбачити, тому слід дуже ретельно спостерігати за їх взаємодією. В результаті цього у групі ризику опиняються промислові підприємства, які зберігають, виготовляють або використовують хімічні речовини.

Слід зазначити, що соціально-економічні та екологічні наслідки потенційно-небезпечних виробництв можуть виникати тільки при техногенних аваріях і катастрофах. При цьому прогноз виникнення екстремальних ситуацій є величиною імовірнісною, тому до числа потенційно-небезпечних виробництв відносяться такі, які або можуть викликати локальні екологічні кризи у короткий строк і спричиняти істотні збитки, або існує пов’язана з ними імовірність виникнення техногенних аварій і катастроф з тяжкими наслідками. Але ці галузі є базовими для народно-господарського комплексу країни, бо вони щільно інтегровані в його загальну структуру, їх неможливо виключити із соціальної сфери та матеріального виробництва.

Якщо людство і кожна людина окремо не усвідомить, що без духовності його розум  всього лише механізм, а сама людина всього лише розумна біомаса – кінець зрозумілий,  тобто людство все більше і більше перетворюється в суспільство знищувача. Будь-які технічні досягнення будуть тільки прискорювати процеси деградації, агресії та вимирання.

Безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів залежить від багатьох факторів: фізико-хімічних властивостей сировини, від характеру технологічного процесу, від конструкції та надійності обладнання, умов зберігання та транспортування хімічних речовин, стану контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації, ефективності засобів проти аварійного захисту, підготовленості персоналу. Крім того, безпека виробництва в значній мірі залежить від рівня підготовленості, знань та практичних навичок диспетчерського складу, спрямованого на виявлення хімічного зараження у випадку аварій з викидом (виливом) та своєчасне оповіщення персоналу об'єктів, керівників підприємств, місцевих органів влади, закладів, організацій та населення, яке знаходиться в небезпечній зоні.

1. Чергово-диспетчерська служба в системі ЦЗ, її призначення і завдання. Організація чергового-диспетчерської служби. Нормативні документи, функціональні обов’язки, обладнання та оснащання робочих мість чергового диспетчера.

1.1. Організація чергово-диспетчерської служби. Нормативні документи, функціональні обов’язки, обладнання та оснащення робочих місць чергового диспетчера.

Диспетчерська служба - це передбачений штатним розписом підприємства, організації або установи в разі потреби (виробничої, службової) підрозділ, який здійснює цілодобове чергування силами однієї або декількох осіб (далі – черговий об’єкта). (Накази МНС України від 06.08.2002 №186 «Про ведення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.08.02 №708/6996, від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.07 № 1006/14273.), від 05.02.1999 № 39 «Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.03.1999 №150/3443, від 14.10.2008 № 3 «Про створення обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів Дніпропетровської області».

На чергово-диспетчерську службу покладено оповіщення персоналу хімічно-небезпечного об'єкту, а також керівників підприємств, установ, організацій і населення, які знаходяться в небезпечній зоні. Воно здійснюється черговим диспетчером (особою, яка виконує ці обов'язки).

Для виконання завдань під час виникнення аварії з НХР на робочому місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені відповідні документи та технічні засоби, в т. ч. табло чергового диспетчера ХНО (додаток № 8).

Диспетчерська служба підприємств, організацій та закладів організується на підставі наказу керівника об’єкта господарської діяльності (ОГД) – начальника цивільного захисту (НЦЗ) та штатного розпису. Крім основних обов'язків, пов'язаних з виробничою діяльністю, на диспетчерську службу покладаються обов'язки з постійного радіаційного та хімічного спостереження з метою отримання своєчасної інформації про зміни радіаційної та хімічної обстановки для своєчасного реагування на них.

Правовими актами, які регламентують діяльність ХНО і ПНО, визначена відповідна термінологія, а саме:

Керівник об’єкта – посадова особа, на яку функціональними обов’язками або статутом покладені функції управління об’єктом.

Посадові особи (відповідальні особи) – працівники підприємств, на яких покладено відповідні функції з організації виконання вимог техногенної безпеки.

Суб’єкт господарської діяльності – юридична або фізична особа, у власності або у користуванні якої є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки.

Об’єкт підвищеної небезпеки - об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Небезпечна речовина – хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Небезпечна хімічна речовина (НХР) – хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей і (чи) завдати шкоди довкіллю.

Хмара НХР – суміш парів і дрібних капель НХР з повітрям в обсягах (концентраціях), небезпечних для довкілля (уражуючих концентраціях).

Первинна хмара – це пароподібна частина НХР, яка є в будь-якій ємності над поверхнею зрідженої НХР і яка виходить в атмосферу безпосередньо при руйнуванні ємності без випару з підстильної поверхні.

Вторинна хмара – це хмара НХР, яка виникає протягом певного часу внаслідок випару НХР з підстильної поверхні (для легко летучих речовин час розвитку вторинної хмари після закінчення дії первинної хмари відсутній, для інших речовин він залежить від властивостей НХР, стану обвалування та температури повітря).

Зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) – територія, у межах якої під впливом напрямку вітру може виникнути переміщення хмари НХР з небезпечними для людей концентраціями.

Зона хімічного забруднення НХР (ЗХЗ) – територія, яка включає осередок хімічного забруднення, де фактично розлита НХР і ділянки місцевості, над якими утворилась хмара НХР.

Порогова маса небезпечних речовин – нормативно встановлена маса оремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, сумарна маса небезпечних речовин різних категорій.

Ризик – ступень імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами.

Прийнятний ризик – ризик, який не перевищує на території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами гранично допустимого рівня.

Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій – планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

Хімічно-небезпечна адміністративно-територіальна одиниця (ХАТО) – адміністративно-територіальна одиниця, до якої зараховуються області, райони, а також будь-які населені пункти областей, які потрапляють у ЗМХЗ при аваріях на ХНО.

Аварія на об’єкті підвищеної небезпеки (далі аварія) – небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами.

Аварія з НХР – це подія техногенного характеру, що сталася на хімічно небезпечному об’єкті внаслідок виробничих, технологічних чи експлуатаційних причин або від випадкових зовнішніх впливів, що призвела до пошкодження технологічного обладнання, пристроїв, споруд, транспортних засобів з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю та здоров’ю людей.

Місцева аварія - аварія, хімічні наслідки якої обмежуються виробничим майданчиком підприємства або його санітарно-захисною зоною і створюють загрозу поразки виробничого персоналу всього підприємства.

Локальна аварія - аварія хімічні наслідки якої обмежуються одним спорудженням (агрегатом) підприємства, призводять до зараження в цьому спорудженні повітря і обладнання і створюють загрозу поразки працюючого в ньому виробничого персоналу.

Ядерна шкода – втрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров’ю людини, або будь-яка втрата майна або шкода, заподіяна майну, або будь-яка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який

надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному засобу, яким здійснювалося перевезення.

Постановою КМУ від 26.12.2003р. № 2038 «Про затвердження порядку віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони» визначені критерії віднесення об’єктів до відповідних категорій з ЦО.

Основними критеріями віднесення об’єктів до відповідних категорій з ЦО є їх економічна та оборонна значимість.

Економічна значимість об’єкта – це його виробнича потужність, вид і призначення продукції та її вплив на життєдіяльність населення і функціонування економіки, рівень концентрації виробництва на об’єкті та роль в організації внутрішньодержавної кооперації, можливість перепрофілювання на випуск обороннної продукції.

Оборонна значимість об’єкта – це його роль у забезпеченні обороноздатності держави, що визначається ступеням задоволення потреб оборонного комплексу.

1.2. Для наведення ладу з обліком та небезпечною роботою потенційно  небезпечних об’єктів (далі ПНО) у межах завдань ЄДС НС функціонує Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів і відповідна нормативно-правова база. Це автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо ПНО.

Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» передбачено, що державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи, до функцій яких відповідно до закону віднесені питання:

- охорони праці;

- забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- пожежної безпеки;

- санітарно-епідемічної безпеки;

- містобудування.

Наказ МНС України від 06.11.2003 № 425 «Про затвердження Положення про моніторинг» (зареєстрований в Мін’юсті України 26.12.2003 за № 1238/8559) визначає:

- об’єкти моніторингу ПНО;

- принципи моніторингу підсистеми ПНО;

- визначення стану ПНО за якісними та кількісними параметрами, що характеризують техногенні та природні чинники потенційної небезпеки.

До техногенних чинників потенційної небезпеки належать: небезпечні продукти та речовини (хімічні, вибухові, займисті, радіаційні, біологічні тощо).

Для здійснення моніторингу ПНО розробляється регламент моніторингу ПНО, який містить переліки якісних і кількісних параметрів, що визначають стан ПНО і підлягають систематичному спостереженню.

Організація та координація моніторингу ПНО здійснюється органами управління єдиної державної системи ліквідації НС. Виконання завдань моніторингу ПНО організаційно забезпечують на державному рівні – МНС України, Департамент Страхового фонду документації (СФД), міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні ПНО відповідно до Положення про ЄДС НС; на регіональному рівні – уповноваженні органи з питань НС та ЦЗН; на об’єктовому рівні – відповідальні особи ПНО.

Відповідальні особи ПНО у процесі моніторингу виконують згідно з Регламентом (постанова КМУ від 29.08.2002 № 1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» та Директива Начальника Цивільної оборони України  від

20.10.1999 № 28-дск «Про регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій») такі дії:

- своєчасно і у повному обсязі надають інформацію про стан ПНО до уповноважених органів з питань НС та ЦЗН;

- розробляють або коригують власні інструкції щодо експлуатації ПНО з урахуванням вимог Регламенту;

- підтримують у належному стані прилади і системи контролю за параметрами, що визначають стан ПНО;

- удосконалюють методи контролю за визначеними параметрами;

- відстежують випадки прояву небезпечних природних явищ на території ПНО;

- стежать за справністю каналів передачі даних про стан ПНО до уповноважених органів з питань НС та ЦЗН.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація має такі повноваження:

- оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони НС;

- здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

- сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон ліквідації НС та під час ліквідації НС, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

- розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесенні до її відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх діяльність.

Відповідно до ст. 27 цього Закону місцева державна адміністрація здійснює заходи, пов’язані з  цивільною обороною на відповідній території.

Згідно з чинним законодавством органи виконавчої влади, на які покладені завдання у сфері цивільного захисту, здійснюють завчасне прогнозування ще до виникнення НС. За допомогою легітимних методик визначають: зони можливих хімічних заражень, радіоактивних забруднень, сильних та слабких руйнувань, катастрофічних затоплень, повеней, підтоплень, пожеж та інших можливих небезпек.

При визначенні порядку оповіщення персоналу хімічно-небезпечних об'єктів, а також керівників підприємств, установ, організацій та населення, необхідно виходити з умов і враховувати, що час, який витрачається на доведення інформації про загрозу хімічного зараження, повинен бути завжди менший від сумарного часу підходу зараженого повітря та часу, необхідного для вживання заходів захисту.

Для своєчасного оповіщення та перевірки достовірності прийнятого сигналу на ПНО встановлюється прямий телефонний зв'язок між цехом, який використовує або зберігає НХР з черговим диспетчером та керівником підприємства, а також чергового диспетчера об'єкта з оперативним черговим управління цивільного захисту населення (на території Дніпропетровської області тел. 101, (112), 745-02-22) та міськими відділами МНС і МВС.

Наказ МНС України від 06.08.2002 №186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» (додаток 1) визначає: радіаційне та хімічне спостереження здійснюється з метою своєчасного отримання органами управління територіальних підсистем ЄСЦЗ, ЄДС НС та їх структурними підрозділами інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами, аналізу та розроблення, практичних рекомендацій щодо прийняття рішень про реагування на впровадження заходів захисту населення.

Обсяг заходів щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження залежить від режимів функціонування ЄДС НС, ЄСЦЗ. Згідно наказу МНС України від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» (п.4.4.5.) заборонено покладати

обов’язки диспетчера на персонал потенційно небезпечних об’єктів (виробництв, цехів, ділянок тощо).

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за однією адресою, реєструється як один небезпечний об’єкт.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за різними адресами, реєструється як кілька окремих небезпечних об’єктів відповідно до адрес місцезнаходження джерел небезпеки.

Особи, які зареєстрували небезпечні об’єкти, згідно із чинним законодавством несуть відповідальність за своєчасність подання інформації про небезпечні об’єкти, її обсяг і достовірність.

Згідно наказу МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостереженнь щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» та „Положення про обласну систему спостереження та контролю за масштабами і наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області” (далі – Положення), затвердженного наказом начальника Цивільного Захисту (Цивільної Оборони) області від 14.11.2008 № 3  спостереження диспетчерськими службами, постами радіаційного та хімічного спостереження, (підрозділами МНС) ведеться у режимі повсякденної діяльності у межах  зони відповідальності ОГД методом постійного приладового контролю (за допомогою стаціонарних приладів) за станом довкілля щодо індикації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози.

Спостереження здійснюється за радіаційною обстановкою та проводиться періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, в інших об’єктах довкілля у вигляді нехарактерного пофарбування, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних речовин або НХР (за хімічною обстановкою)  4 рази на добу (5.00, 11.00, 17.00, 23.00).

Основні документи, які регламентують діяльність чергово- диспетчерської служби, наведені в додатках 1а, 1б, 1г.

На території хімічно небезпечного об’єкту встановлюється покажчик напрямку вітру, який добре видно з робочого місця чергового диспетчера. Підприємства, які зберігають НХР в ємностях з максимальним об'ємом більше 30 тонн, повинні мати метеостанцію або прилад для автоматичного визначення напрямку і швидкості вітру.

Для привертання уваги персоналу ХНО та населення, яке мешкає навколо об'єкта, у разі виникнення аварії з НХР встановлюється сирена, яка у разі аварії включається черговим диспетчером ХНО.

2. Особливості організації чергово-диспетчерської служби на ХНО та ПНО.

Методика прогнозування обстановки черговим диспетчером та її оцінка при аварії.

Ст.5 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» передбачає:

– збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;

– прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій (НС);

– оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення НС;

- своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка склалася, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків.

Працівники диспетчерської служби (як найнижча виробнича ланка), повинні знати порядок дій на випадок НС та володіти методикою оцінки хімічної обстановки, яка затверджена спільним наказом 4 міністерств: МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України,

Міністерство екології та природних ресурсів України наказом від 27.03.2001 №73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних  речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» (додаток 2 - далі Методика) ввело в дію методику, яка передбачає довгострокове та аварійне (оперативне) прогнозування обстановки, що може скластися.

За ініціативою управління з питаннь надзвичайних ситуацій Дніпропетровської облдержадміністрації та з допомогою Дніпропетровського Національного Університету на підставі Методики було розроблено комп’ютерне програмне забезпечення методики прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті.

Прогнозування – це науковий метод передбачення перспективи наслідків аварій і катастроф (при допущенні). Воно здійснюється, як завчасне (довгострокове - на перспективу) та аварійне (оперативне), тобто за фактом виникнення аварії, катастрофи.

Форми і розміри «зон реагування», як наслідки надзвичайних ситуацій, пов’язані з метеорологічними умовами, залежать від напрямку та швидкості вітру, вертикальної стійкості повітря, маси викинутої (вилитої) небезпечної речовини.

А в а р і й н е (оперативне) прогнозування здійснюється під час виникнення аварії за даними розвідки для визначення встановлених наслідків аварії і порядку дій в зоні виявленого зараження.

Для аварійного (оперативного) прогнозування використовуються такі вихідні дані:

- загальна кількість НХР на момент аварії в ємності (трубопроводі, цистерні, ресивері, танку), на якій виникла аварія;

- характер розливу НХР на підстильній поверхні («вільно» або «у піддон»), враховується висота обвалування (піддону);

- реальні метеорологічні умови: температура повітря (0С), швидкість (м/с) і напрямок вітру у приземному шарі, ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП: інверсія, конвекція, ізотермія, (таб. 7,  додаток № 9);

- середня щільність населення для місцевості, над якою розповсюджується хмара НХР;

- площа зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ, SЗМХЗ= 8•72•10-3Г2φ, км2);

- площа прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ,  SПРОГ.=К•Г2•N0,2, км2; де К – коефіцієнт, (таб.4), N – час, на який розраховується глибина ПЗХЗ; (ширина ПЗХЗ : ШІНВЕР = 0,3•Г0,6 км, ШІЗОТ = 0,3•Г0,75 км, ШКОНВ = 0,3•Г0,95 км), де Г – глибина зони забруднення, яка визначається таблицями № 8-19 Методики. Аварійне прогнозування здійснюється на термін не більше, ніж  на 4 години, після чого прогноз має бути уточнений.

Час підходу хмари НХР до визначеного об’єкту залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком і визначається за формулою: t = x\v год, (де х – відстань від джерела зараження до заданого об’єкта, км; v – швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від швидкості вітру (таб.2 Методики) км/год.

Для прогнозування за цією Методикою розлив «вільно» приймається, якщо вилита НХР і розливається підстильною поверхнею при висоті шару (h) не вище 0,05м. Розлив у «піддон» приймається, якщо вилита НХР і розливається поверхнею, яка має обвалування, при цьому висота шару розлитої НХР має бути h = h – 0,2м, де (h – висота обвалування).

При аварії з ємностями, які містять НХР менше від нижчих меж, що вказані в таблиці, глибини розраховуються методом інтерполяції між нижчим значенням та нулем.

Д о в г о с т р о к о в е прогнозування здійснюється для визначення можливих масштабів забруднення, сил і засобів, які залучаються для ліквідації аварії, складання довгострокових планів роботи та інших (довідкових) матеріалів.

За Методикою визначаються зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ) та прогнозовані зони хімічного зараження (ПЗХЗ). Форма та площа ЗМХЗ залежить від швидкості вітру (Vв) та максимальної глибини розповсюдження зараженої хмари. При швидкості вітру менше 1 м/с форма  ЗМХЗ – к о л о (= 360°), при 1 м/с – п і в к о л а ( = 180°), при 2 м/с – с е к т о р ( = 90°), при швидкості вітру більшій 2 м/с – ч в е р т ь  с е к т о ра ( = 45°).

Зони реагування

(зони можливого хімічного зараження)

Прогнозована зона хімічного зараження

Умови такі:        Vв < 1м/с     Vв = 1м/с     Vв = 2м/с   Vв > 2м/с; напрямок вітру 270° (західний)

Мал. 1.

ЗМХЗ і є "зонами реагування", бо саме в межах цієї території буде змінюватись напрямок ПЗХЗ, тобто заражена хмара, розмір якої залежить від максимальної глибини її розповсюдження, вертикальної стійкості повітря та часу, на який розраховується глибина ПЗХЗ після аварії. Форма ПЗХЗ наближена до еліпса. Саме в ПЗХЗ можуть бути ураження та втрати населення. Кількість можливих санітарних втрат та їх структура, в залежності від забезпечення населення засобами захисту, визначається цією Методикою.

Якщо вітер с л а б к и й, то він має н е с т і й к и й   н а п р я м о к. У будь-який час цей напрямок може змінюватись навіть на протилежний. Тому при швидкості вітру Vв < 1 м/с зоною реагування на аварію є територія, яка визнається площею кола. На цій площі в будь-який час може опинитись реальна заражена хмара. Отже, ця територія є "зоною реагування".

Коли вітер сильнішає, він набуває більш стійкого характеру, при цьому ЗМХЗ звужуються, як це показано на мал. 1.

Наприклад: визначити глибину ЗМХЗ хлором при таких вихідних даних: кількість речовини – 12 тон, швидкість вітру – 1 м/с, СВСП – інверсія, t°C+20°.

Інтерполяція проводиться з використанням величин таб.8 Методики.

Якщо: - 10 т при даних метео – 19,3км;

- 20 т при даних метео – 29,7км;

а 12 т при даних метео – х км, то формула розрахунку глибини зони буде такою:

Графічно це буде виглядати так:

10 т            11       12       13                                               19       20т      21т

19,3км              х                                                                         29,7км

Після отримання даних з урахуванням усіх коефіцієнтів отримане значення порівнюється з максимальним значенням переносу повітряних мас за 4 години.

Г=4V, де V- швидкість переносу повітряних мас; Г – глибина зони.

Для подальшої роботи береться найменше з двох значень, що порівнюються. Глибина розповсюдження для НХР, які не визначені таблицями 8-19, розраховуються з використанням коефіцієнтів таблиці 20 Методики.

Для проведення розрахунків невизначених НХР в таб. 8-19 беруться значення глибин розповсюдження хмари забрудненого повітря по Х Л О Р У, за умовами (швидкість вітру, СВСП, температура повітря, кількість НХР) і множаться на коефіцієнт, отриманий з таб.20 даної НХР.

При отриманні цих інформаційних даних, напрямку вітру тощо, визначаються: хмара, первинна хмара і вторинна хмара, ЗМХЗ, ПЗХЗ, хімічно-небезпечна адміністративно-територіальна одиниця, хімічно небезпечний об’єкт, аварія НХР, загальна аварія, місцева аварія, локальна аварія.

Наслідки виливу (викиду) НХР (кислот, лугів тощо) при аваріях на промислових об’єктах і транспорті характеризуються ступенем небезпеки  (небезпека для персоналу, для населення, довкілля) і масштабом хімічного зараження.

Завчасне і оперативне прогнозування здійснюється за Методикою, яка враховує:

- Масштаб хімічного зараження визначається:

- радіусом і площею району аварії;

- глибиною і площею зон розповсюдження первинної і вторинної хмари НХР;

- глибиною і площею зараженості місцевості НХР з небезпечними чинниками (СВСП – інверсія, ізотермія, конвекція).

  - Ступінь небезпеки хімічного зараження визначається:

- кількістю уражених у районі аварії та в зонах розповсюдження НХР;

- кількістю площ ураженої території, техніки обладнання, майна тощо.

  - Тривалість хімічного зараження характеризується:

- часом випаровування НХР у районі аварії та в зонах розповсюдження, протягом якого існує небезпека ураження;

- часом підходу хмари НХР;

- часом дегазації місцевості, техніки, обладнання;

- часом хімічного зараження відкритих джерел водозабезпечення.

Всі розрахунки, зроблені відповідно з Методикою, проводяться завчасно, зводяться в таблиці, діаграми, які постійно повинні бути доступними для диспетчера (можливі глибини розповсюдження зараженої хмари для кожної із визначених ємностей з конкретними НХР для різних температур і СВСП відповідно пори року).

Приклад дій чергового диспетчера у випадку розливу гексану:

Диспетчер визначає сектор розповсюдження хмари НХР і максимальну глибину зараженого повітря, згідно Методики (додатки № 3,5).

При швидкості 1м/с ЗМХЗ буде півколо, бісектриса якого є напрямком вітру. Вона і є  зоною реагування, в цьому півколі буде «плавати» реально забруднена хмара. На цій території потрібно приймати заходи керівниками місцевих органів виконавчої влади щодо захисту населення і територій від дії НХР.

Для визначення радіусу цього півкола потрібно визначити глибину максимального розповсюдження хмари зараженого повітря.

За таб. 8 розраховуємо, як для хлору, тому що в даній Методиці визначені не всі НХР, тому й передбачено, що при невизначеній в ній НХР розрахунки проводяться по хлору.

Знаходимо, що для 120 т Cl2 показників немає, але є для 100 т і 300 т. Тому методом інтерполяції використовуємо показники в таблиці при швидкості повітря 1м/с, температурі +20°C, СВПВ – інверсії, буде для: 100 т = 82,2 км, для 300 т = 164 км.

=82,2 км+ 164 км = 246,2 км.

246,2 км:2 = 123,1км123 км.

Таким чином, маємо максимальну розраховану глибину по Cl2 =123 км.

За таб. 20 знаходимо перекладний коефіцієнт для визначення глибини розповсюдження хмари забрудненого повітря для конкретної речовини, або схожої за своїми властивостями, яку ми оцінюємо. В даному випадку, це може бути, диметиламін. К = 0,24.

Тоді множимо показник mах глибини за Cl2 на коефіцієнт 0,24 і отримуємо – 123км•0,24= 29,5230 км.

За результатами розрахунків максимальна глибина розповсюдження зараженої хмари гексану складає біля 30 км. Отже, радіус півкола ЗМХЗ дорівнює близько 30 км.

Оскільки, за технічними умовами при виливі НХР «у піддон», таб.1 передбачає висоту обвалування 3 м, тоді глибина (радіус) розповсюдження гексану дорівнює: L (r) = 30:3 = 10 км.

А якщо врахувати коефіцієнт умов міської забудови К = 3 таб.3, тоді глибина складе: 10:3=3,33 3,5 км.

Диспетчер у випадку аварії вмикає локальну систему оповіщення і діє згідно інструкції та за схемою щодо оповіщення керівництва ОГД та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів МНС і МВС, населення.

3. Організація та порядок оповіщення персоналу об’єкта, керівного складу, організацій, установ та підприємств, населення, які попадуть в зону НС.

Оповіщення на ХНО організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях", а в частині вимог щодо оповіщення та раннього виявлення хімічної небезпеки необхідно керуватися законодавчою базою НАОП 1.3.10-6.05-86. (Національні акти охорони праці).

Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, негайно оповіщає керівництво та персонал ХНО, оперативного чергового спеціально уповноваженого територіального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі - оперативний черговий), міський (районний) відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, що

залучаються до проведення робіт в умовах аварії з викидом НХР, та керівників (чергових диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у зону можливого хімічного зараження.

Оповіщення організовується відповідним органом ЦЗ та НС за схемою, яка затверджується начальником цивільного захисту відповідного рівня.

Сигнали оповіщення ЦЗ, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників підприємства, установ, організацій, населення всіма наявними засобами зв'язку, мовлення.

Для забезпечення роботи системи оповіщення використовуються:

-    місцеві мережі зв'язку;

- мережі проводового (ефірного) радіомовлення та телебачення (канали звукового супроводження);

-   постійнодіючі мережі радіозв'язку;

-   системи пейджерного і мобільного зв'язку;

-   електросирени та інші технічні засоби оповіщення.

Оповіщення персоналу ХНО і населення у межах 1,5 – 2,5 км зони здійснюється диспетчерською службою ХНО, інше населення оповіщають органи управління з питань НС різних рівнів та місцеві підрозділи органів МВС.

На ПНО або ОПН створються локальні (об'єктові) системи оповіщення.

Керівники об'єктів визначають своїм рішенням (наказом) осіб та структурні ланки, які відповідають за експлуатаційно-технічне обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення .і виконання завдань з оперативного оповіщення.

Загальний контроль за технічним станом систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення покладається на керівника об'єкта.

Оповіщення керівників та інших працівників ПНО, а також   керівників   та    працівників   об'єктів і  населення,  які знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або особа, яка виконує його обов'язки.

Оповіщення працівників об’єктів, які знаходяться за межами дії локальної системи оповіщення, покладається на оперативних чергових структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та МВС.

Усі місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності і господарювання зобов'язані:

- забезпечити встановлення електросирен з можливістю централізованого запуску (місце їх встановлення визначає відповідний орган ЦЗ та НС з урахуванням необхідного озвучення території);

- забезпечити встановлення вуличних гучномовців у місцях масового скупчення працівників та населення (за погодженням з відповідним органом ЦЗ та НС);

- забезпечити всі виробничі, службові та адміністративні приміщення, а також приміщення навчальних і лікувальних закладів радіотрансляційними точками (радіоприймачами відповідного діапазону для районів, де немає проводового мовлення) для гарантованого приймання програм державного радіомовлення;

- безперешкодно допускати працівників, які здійснюють експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ, за пред'явленими ними посвідченнями особи на територію та в приміщення своїх підприємств, установ і організацій для проведення ремонту або інших робіт, пов'язаних з технічною експлуатацією та обладнанням систем оповіщення.

Забороняється відключати радіотрансляційні точки та абонентські лінії, через які здійснюється запуск електросирен від мереж державного радіомовлення, демонтовувати вуличні гучномовці без погодження з відповідними органами ЦЗ та НС.

З метою своєчасного оповіщення і перевірки достовірності прийнятого повідомлення (розпорядження) потенційно небезпечний об’єкт (виробництво, цех, ділянка тощо) обладнується за власний рахунок підприємства прямим телефонним зв’язком з черговим диспетчером і керівником підприємства, а черговий диспетчер - прямим зв’язком з оперативним черговим (начальником чергової зміни) структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій місцевого органу виконавчої влади, відповідного територіального органу управління МНС, органу МВС України.

Оперативне оповіщення здійснюється за схемами оповіщення, які розробляються посадовими особами цивільного захисту об’єктів і затверджуються їх керівниками.

Схеми    оповіщення    розташовуються    в    приміщенні диспетчерської служби на видному місці (табло).

На ПНО  або  ОПН   розробляються  і  зберігаться  в приміщенні диспетчерської служби:

- фонограми текстів - звернень до  персоналу об'єктів та осіб,  яких вони оповіщають;

- бланки регламентів надання інформації про аварію (додаток 1 в, г), повідомлень про надзвичайну ситуацію, форми та зміст яких розробляються за погодженням з територіальними органами управління МНС.

Об’єктові системи оповіщення повинні бути працездатними і вімкнутими постійно.

Поруч з телефонними апаратами вивішуються таблички із зазначенням номера телефонів для виклику аварійно-рятувальних служб.

Для інформування населення про небезпеку, яка безпосередньо загрожує населенню від об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) повинні забезпечити встановлення покажчиків  (попереджувальних знаків, інформаційних табло тощо) по їх периметру.

Будь-які інформаційні знаки та написи, нанесені на покажчиках, повинні бути чітко зрозумілими для населення.

Оповіщення охоплює всі підприємства і населенні пункти, які знаходяться у межах площі, обмеженої радіусом, що дорівнює максимально можливій глибині розповсюдження НХР за конкретних метеорологічних умов.

Після надходження сигналу про хімічно небезпечну аварію приводяться в готовність до використання засоби індивідуального і колективного захисту, а в деяких випадках можуть проводитися і підготовчі заходи щодо проведення негайної евакуації персоналу і населення, (додаток 9).

За сигналом оповіщення у всіх приміщеннях вентиляційні системи без фільтрів

В И М И К А Ю Т Ь С Я  або переводяться в режим внутрішньої циркуляції, а з фільтрами – вмикаються в режим фільтровентиляції.

Для інформування населення про розвиток аварії та хід ліквідації наслідків НС, надання інформації щодо правил поведінки населення в умовах зараження НХР організується інформаційна служба, яка забезпечує оповіщення і подальше інформування:

- чергових служб міністерств та інш. центральних органів виконавчої влади службовими телефонами;

- чергових служб місцевих органів виконавчої влади;

- чергових аварійно-рятувальних служб.

Терміновій мовній інформації, що передається територіальними органами ЦЗ та НС, ПНО, передує уривчасте звучання електросирен на відповідній території, а також передача у запису мережею радіомовлення сигналу  «Увага всім!»

Тексти звернення до населення передаються  державною мовою і мовою, якою користується більшість населення в регіоні.

Тексти звернень записуються на магнітних стрічках на весь обсяг касети з обох сторін або інші новітні засоби. Фонограми і друковані тексти звернень зберігаються в запечатаних конвертах у оперативних чергових ЦЗ, які в необхідних випадках доводять їх до населення. Дублікати фонограм і друкованих текстів-звернень зберігаються в запечатаних конвертах на радіотрансляційних вузлах, в апаратних радіомовлення, студіях телебачення і використовуються у разі виходу з ладу апаратури оповіщення або аварії на з'єднувальній лінії зв'язку.

Оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації на атомних електростанціях здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення, що створюються за кошти станцій (АЕС).

Оповіщення населення у 30-кілометровій зоні навколо атомної електростанції здійснюється оперативним черговим відповідного територіального органу ЦЗ та НС.

Уздовж аміакопроводів, магістральних і відвідних нафто- і газопроводів за рахунок їх власників створюються спеціальні системи централізованого оповіщення чергових служб територіальних органів ЦЗ та НС і органів внутрішніх справ, населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи мають бути сполученими з відповідними регіональними системами централізованого оповіщення. Запуск цих систем здійснює оперативний черговий відповідного територіального органу ЦО та НС.

На випадок виникнення надзвичайної ситуації безпосередньо на потенційно небезпечних підприємствах за їх рахунок створюються локальні або об'єктові системи оповіщення, які мають бути сполученими з регіональними системами централізованого оповіщення.

Вимоги до оснащення локальних або об'єктових систем оповіщення визначаються проектом, погодженим з відповідними територіальними органами ЦЗ та НС.

Локальні системи оповіщення створюються на потенційно небезпечних об'єктах, зона ураження від яких, у разі виникнення на них НС, досягає заселених територій або інших підприємств, установ, організацій. До їх складу входять абонентські радіоточки мережі радіомовлення та відомчих радіотрансляційних вузлів, вуличні гучномовці, пристрої запуску електросирен та самі електросирени, система централізованого виклику, магнітофони, магнітні стрічки із записаними текстами звернень.

Локальні системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

- керівників та інших працівників потенційно небезпечного об'єкта;

- оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦЗ та НС,

територіальних органів внутрішніх справ по прямих телефонах;

- керівників та інших працівників підприємств, установ (насамперед дитячих, навчальних,

медичних закладів, що знаходяться в межах зони можливого ураження), організацій і  населення.

На потенційно небезпечних підприємствах, на яких зона ураження не виходить за їх територію, створюються об'єктові системи оповіщення. До їх складу входять абонентські радіоточки і вуличні гучномовці державної мережі радіомовлення та відомчих радіовузлів, пристрої запуску електросирен та самі електросирени, телефони, включені до системи централізованого виклику, та інші технічні засоби (у разі необхідності).

( Об'єктові системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

- керівників та інших працівників підприємства;

- оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦО та НС, територіальних органів МВС по прямих телефонах.

Контроль за технічний стан спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення покладається на головних інженерів підприємств, де створені ці системи.

- Порядок дій чергового диспетчера при отриманні повідомлення про аварію на ПНО. Табло чергового диспетчера ПНО і порядок його розроблення.

На підприємстві цілодобово діють чергові сили і засоби, які слідкують за роботою техніки, агрегатів, обладнання, де використовуються небезпечні хімічні речовини.

Якщо виникає загроза виникнення аварії з розливом хлору (аміаку), то сигнал небезпеки  подається через локальну автоматизовану систему виявлення і оповіщення. У цьому випадку черговий диспетчер по засобам зв'язку передає розпорядження структурним підрозділам на дії, які вони зобов'язані виконати. Це може бути застосування індивідуальних заходів захисту, герметизація приміщень з відповідним режимом праці, а також евакуація в безпечне місце. Про можливу загрозу аварії від сусідних підприємств інформація надходить від оперативного чергового пункту управління ЦЗ області. Черговий диспетчер підприємства негайно доповідає начальнику цивільного захисту або технічному директору (він же голова комісії з НС) і діє за їх вказівками.

На робочому місці чергового диспетчера вивішується схема виклику чергових аварійних змін. Після закінчення оповіщення диспетчер виконує свої обов'язки відповідно до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані локалізації і ліквідації аварії, (додаток 14, наказ НЦЗ області від 14.10.2008 № 3 «Положення про обласну систему спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварії на ХНО Дніпропетровської області»).

Порядок дій оперативних чергових (чергових на ОГД) визначається інструкціями та планами реагування на надзвичайні ситуації.

Порядок виявлення (індикації) НХР та визначення меж зон хімічного зараження здійснюється згідно з планом локалізації та ліквідації аварії (ПЛАС), який розробляється відповідно до Закону України від 18.01.2001 № 2245-Ш «Про об'єкти підвищеної небезпеки".

З метою прискорення оцінки обстановки, яка може скластися у разі виникнення аварії

з НХР на ХНО розробляється табло чергового диспетчера ХНО (додаток 1 Методики).

Табло чергового диспетчера ХНО (далі – табло - оформлюється на стенді).

На табло у вигляді детальної схеми наносяться:

1) межі зони можливого хімічного забруднення з розбивкою за секторами (додаток, варіант зразок табло 7,5);

2) усі технологічні будівлі ХНО, де працюють люди;

3) місця зберігання НХР з позначенням кількості ємностей, їх розташування та об'єму кожної ємності;

4) підприємства, установи та організації, які розташовані в зоні можливого хімічного забруднення на всю глибину цієї зони.

Якщо на одному табло неможливо відобразити детальне розташування території ХНО і території, яка опиняється у ЗМХЗ, то робиться окреме табло для ХНО та окреме - для цієї території. На табло може бути розміщено будь-яку іншу додаткову інформацію, яка дає змогу скоротити термін прийняття рішення черговим диспетчером.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ДИСПЕТЧЕРА:

Черговий диспетчер після того, як заступив на чергування уточнює метеологічні умови, температуру повітря, швидкість вітру у навколоземному шарі та визначає ступінь вертикальної стійкості повітря за графіком (додаток 8), для чого одержує відомості від дистанційно розташованої метеостанції про напрямок та швидкість вітру, візуально визначає хмарність та знімає показники температури повітря.

Одержавши інформацію про аварію з викидом (виливом) НХР, черговий диспетчер хімічно-небезпечного об'єкту зобов'язаний:

1. Уточнити вид, кількість НХР, яка викинута (вилита), характер її розливу на підстилаючій поверхні (вільно, у піддон, з обволовуванням).

2. Знаючи ступень вертикальної стійкості повітря, швидкість вітру, температуру повітря та маючи відомості про кількість викинутої (вилитої) НХР, виходячи з Методики визначає по заздалегідь розрахованими таблицями глибину зони зараження. Якщо кількість викинутої (вилитої) НХР невідома, тоді за величину викиду приймають вміст НХР максимальної за об'ємом однієї ємності (технологічної, складської, транспортної і т.п.), а для сейсмічно-небезпечних районів - загальний запас НХР на об'єкті (на випадок землетрусу).

3. Терміново провести прогнозування масштабів зараження НХР, для чого:

нанести глибину зони зараження на план (карту, схему) об'єкту та визначити цехи, підприємства, установи, організації, житловий сектор, що попадають до зони зараження в межах санітарно-захисної зони об'єкту та здійснювати оповіщання за встановленою схемою. При наявності на об'єкті господарської діяльності декількох НХР прогнозування масштабів зараження то оцінку ступеню хімічної небезпеки проводити по тій речовині, аварія з викидом (виливом) якої може представляти найбільшу небезпеку для працюючого персоналу та населення.

Щодо оцінки небезпеки для людей, то в таблиці 22 Методики визначені критерії адміністративно-територіальних одиниць хімічно небезпечних об’єктів (крім залізниць).

Залежно від того, скільки людей потрапляє до ПЗХЗ, виділяють чотири ступені хімічної небезпеки:

І – понад 30 тис. осіб, ІІ – більше 0,3 тис. осіб, ІІІ – від 0,1 до 0,3 тис. осіб, ІV – менше

0,1 тис. осіб.

Залежно від виду НХР, викинутих  у наслідок аварії, розрізняють чотири види осередків хімічного ураження:

- Осередок ураження нестійкими швидкодіючими НХР (кислота синильна, аміак, бензол, водно-фторид, дихлоретан тощо).

- Осередок ураження нестійким повільно діючими НХР (фосген, метил бромід, гранозан тощо).

- Осередок ураження стійкими швидко діючими НХР (деякі ФОС (фосфорно-органічні сполуки), аміак, анілін, фурфурол тощо).

- Осередок ураження стійкими повільно діючими НХР (кислота сульфатна тощо).

Для полегшення спостереження за територією об’єкту вона може поділятися на сектори (додаток 2).

Відомість оцінки хімічної обстановки черговий диспетчер доповідає керівному складу цивільного захисту об'єкту та повідомляє усередненні результати вимірів начальникам відділів з питаннь надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (далі – НС та ЦЗ) райдержадміністрацій, виконкомів у містах та міст, оперативного чергового управління цивільного захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації та чергового міського (районного) відділу внутрішніх справ.

Далі результат прогнозу хімічного зараження уточнюються за даними розвідки, до яких віддаються відповідні розпорядження.

Для прогнозування масштабів зараження НХР та оповіщення на робочому місці чергового диспетчера повинні бути:

- Інструкція черговому диспетчеру хімічно-небезпечного об'єкту на випадок аварії з викидом (виливом) НХР.

- План - карта (схема) території об'єкта та території, що до нього прилягає.

- Документи, які вказані в додатках 2,4,5 (таблиці з орієнтовним часом підходу зараженого

повітря до різних об'єктів, рубежів та з розрахунковими даними глибини зони можливого зараження НХР).

- Довідкові дані про загальну кількість НХР на об'єкті та дані по розміщенню їх запасів у ємностях та технологічних комунікаціях.

- Характеристика основних властивостей НХР, що використовуються у виробництві, заходи першої медичної допомоги та засоби захисту від НХР, (додатки 10,11,12).

- Схема оповіщення персоналу об'єкта, керівників підприємств, установ, організацій та населення, яке знаходиться у санітарно-захисній зоні об'єкта на випадок аварії з викидом (виливом) НХР.

- Текст звернення до персоналу об'єкта та населення при аварії з викидом (виливом) ХНР (додаток 9).

Робоче місце чергового диспетчера оснащується комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, засобами для оцінки хімічної (радіаційної) обстановки, дистанційною метеостанцією для визначення напрямку та швидкості вітру у навколоземному шарі повітря, приладом вимірювання температури повітря та кінцевим пристроєм технічних засобів оповіщення та визначення НХР. Крім того, на робочому місці зберігаються підібрані за розміром комплекти засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри для кожного чергового диспетчера.

ПРИМІТКА: При відсутності метеостанції можливо використовувати польовий метеокомплект МК-3 для визначення напрямку та швидкості вітру, температури повітря і грунту.

ВИСНОВОК: Від того, як спрацює черговий диспетчер (спостерігач, черговий органів управління системи МНС) залежить оперативність і мобільність в оповіщенні, зборі керівного складу місцевих органів управління, комісій ТЕБ та НС, штабу з ліквідації наслідків НС для приняття рішення щодо захисних заходів працюючого і непрацюючого населення, вінцем чого є показник найменших людських втрат. Все це перераховане має пряме відношення до безпечної життєдіяльності людини.

Додаток 1

Наказ Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків чорнобильської катастрофи від  06.08.2002  №186 « Про введення в дію Методики  спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки

З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до статей 9 та 15 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" і постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити   Методику   спостережень   щодо   оцінки   радіаційної   та хімічної обстановки (далі - Методика), що додається.

2. Начальникам територіальних підрозділів МНС відповідно до Методики: забезпечити на місцях контроль за виконанням цього наказу;-   у протягом двох місяців сформувати  перелік диспетчерських служб для здійснення постійного радіаційного та хімічного спостереження, узагальнити дані про них і подати до Міністерства;

до 1 лютого 2003 року вжити заходів щодо розробки інструкцій з організації радіаційного та хімічного спостереження диспетчерськими службами;

вжити заходів щодо підготовки та оснащення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження (далі - ПРХС) і розрахунково-аналітичних груп (далі - РАГ) необхідним обладнанням, положеннями та іншою відповідною документацією.

забезпечити своєчасну передачу інформації від диспетчерських служб до оперативних чергових територіальних підрозділів МНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій з радіоактивними та хімічними речовинами з визначенням для них завдань та зон відповідальності;

підвищити організацію навчання населення вмілим діям у зонах радіаційного та хімічного забруднення.

Перегляд наявності диспетчерських служб, ПРХС та РАГ здійснювати кожні 3 роки.

3. Начальнику Департаменту цивільного захисту генерал-майору Зозулі С.Л. унести зміни до табелю термінових та строкових донесень МНС України форми 9/рхз з включенням пунктів 3.6.3 "диспетчерські служби, де здійснюється постійне радіаційне та хімічне спостереження" і 3.6.4 "пости радіаційного та хімічного спостереження".

4. Заступнику начальника Департаменту цивільного захисту - начальнику управління захисту населення і території полковнику Могильниченку В.В. та начальнику

юридичного  управління  Новікову  А.С.   забезпечити  подання  на  державну реєстрацію до Міністерства юстиції цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника

Державного секретаря Марченка Г.Б

Додаток 1а

до Положення про штаб з ліквідації

надзвичайної ситуації техногенного

та природного характеру

Ж У Р Н А Л

радіаційного та хімічного спостереження

Розпочато ____________20____р.

Закінчено ____________20____р.

Зміст  журналу:

| № п/п | Метеорологічна обстановка станом на (дата, час) | Дата спостереження, час проведення вимірів | Потужність експозиційної дози випромінювання | Вид, тип небезпечної хімічної речовини та тип приладу | Кого повідомлено через повідомлення | Місце проведення вимірювання | Прізвище, ім’я та по батькові чергового | підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.02.02 14.00 вітер південний 2м/с СВСП-ізотермія | 20.10.02. 9.00 | 20мР/год | - | - | Територія підприємства | Захаренко Віталій Іванович |  |
| 3 |  | 20.10.02. 17.00 | 19мР/год | - | - | Територія підприємства | Захаренко Віталій Іванович |  |
| 4 | 20.02.02 1.00 вітер південний 4м/с СВСП-інверсія | 21.10.02. 1.00 | 1Р/год | - | Оперативного чергового з питань НС 21.10.02 в1.10 | Територія підприємства | Захаренко Віталій Іванович |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 1б

до Положення про штаб з ліквідації

надзвичайної ситуації техногенного

та природного характеру

ЖУРНАЛ

обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту)

Примітка: 	У третій графі зазначається місце і умови відбору проб, які регламентуються

відповідними нормативними документами:

- атмосферного повітря - РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы;

- викидів забруднюючих речовин - КНД 211.2.3.063-98. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів;

- поверхневих вод - ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;

- зворотних вод - КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод;

- ґрунтів - ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почви. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

| № п/п | Час (дата. год. хв.) відбору проби | Місце та умови відбору проби | Тип проби | Назва показни- ка, що визна- чається | Дата і час (год. хв.) проведен- ня . визначень | Місце проведення визначень, організація-виконавець | Назва методи- ки вико- нання вимірювань | Резуль- тат вимі- рювань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Зразок

РЕГЛАМЕНТ

надання інформації про аварію

| Хто інформує | Кого інформує | Порядок інформування |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер АК «Злагода» (у нічний час, святкові та вихідні дні - черговий оператор АТС) | Голову правління АК «Злагода» 371-67-78 | 1. Усно не пізніше 3 хвилин за формою 1 (усно) |
|  | Оперативного чергового Індустріального районного управління ГУ МНС України в Дніпропетровській області (тел.23-83-12(14)) | 1. Усно не пізніше 5 хвилин за формою 1 (усно) 2. Письмово факсом 23-83-14 не пізніше 30 хвилин від початку аварії |

ПОВІДОМЛЕННЯ

про надзвичайну ситуацію

| № з/п | Параметри донесення | Зміст інформації |
| --- | --- | --- |
|  | Код НС | 10201 (визначається завчасно на кожний вид аварії) |
|  | Дата | _________день __________місяць _________рік |
|  | Вид | пожежа, вибух (написати точно або підкреслити необхідне) |
|  | Місце, де виникла НС | На АЗС підприємства (вказати точно місце/об'єкт, на якому сталась аварія/ і характер аварії) |
|  | Найменування об'єкта і його відомча належність | АК «Злагода» |
|  | Масштаби НС | Охоплено територію АЗС (200 кв.м.) (перелічити всі об'єкти, що охоплені аварією, з визначенням меж аварії) |
|  | Склад сил і засобів, що знаходяться в районі НС | 2 бригади швидкої медичної допомоги, 3 пожежних підрозділи |
|  | Вжиті заходи | Забезпечено гасіння пожежі, із зони аварії виведено 20 осіб, до лікарні відправлено 2 особи у легкому стані ураження |
|  | Необхідність у залученні додаткових сил і засобів (що необхідно, кількість) | Немає необхідності |
|  | Прізвище, ім'я та по батькові начальника штабу ліквідації наслідків НС (керівника робіт), його телефон | Лопушенко Олександр Васильович, 245-34-21 |
|  | Керівник об'єкта | АК комбінат «Придніпровський» «Злагода» Веретенніков Андрій Вікторович |

Додаток 1г

Форма № 2/16 ос

ДОНЕСЕННЯ

про факт виявлення радіаційного та хімічного зараження

| № Форми | Дата | Час | Район, об’єкт (координати) | Вид зараження ОР або НХР | Рівень радіоактивного зараження, р/год. Концентрація ОР або НХР мг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Зразки заповнення донесень: |  |
| 2/16 ос | 6.04 | 16.25 | Компресорний цех | Аміак | 22,1 |
| ~27ТбосР | 14.04 | ~835 ' | Іванівка | Хлор | 5 |

1	група - номер форми донесення;

- група - дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц - цифра /перші дві цифри - день, другі - місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

- група - час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц - цифра /перші дві цифри - години, другі - хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

- група - район, об'єкт, координати, довільна послідовність символів координати в будь-якій системі кординат;

- група - вид зараження (тип ОР або НХР), довільна послідовність символів;

- група - рівень радіоактивного зараження в р/год.., концентрація ОР або НХР в мг/м3, довільна послідовність цифр (ціла частина числа відокремлюється від дрібної частини крапкою).

Зразок донесення: №2/16 ос 6.04 16.25 Компресорний цех аміак 22,1=

Додаток 2

ОРІЄНТОВНИЙ ЧАС

підходу зараженого повітря до різних рубежів (об’єктів)

(ступінь вертикальної стійкості повітря-інверсія)

| Відстань від джерела зараження, км | Час підходу зараженого повітря при швидкості вітру, м/с |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20 хв. | 10 хв. | 6 хв. | 4хв. |
| 2 | 40 хв. | 20 хв. | 13 хв. | 10 хв. |
| 3 | 1 год. | 30 хв. | 19 хв. | 14хв. |
| 4 | 1 год. 20 хв. | 40 хв. | 25 хв. | 19 хв. |
| 5 | 1 год. 40 хв. | 50 хв. | 31 хв. | 24 хв. |
| 6 | 2 год. | 1 год. | 38 хв. | 29 хв. |
| 7 | 2 год. 20 хв. | 1 год. 10 хв. | 44 хв. | 33 хв. |
| 8 | 2 год. 40 хв. | 1 год. 20 хв. | 50 хв. | 38 хв. |
| 9 | 3 год. | 1 год. 30 хв. | 56 хв. | 43 хв. |
| 10 | 3 год. 20 хв. | 1 год. 40 хв. | 1 год. 03 хв. | 48 хв. |

ГЛИБИНА ЗОНИ МОЖЛИВОГО ЗАРАЖЕННЯ

на випадок аварії з викидом (впливом) НХР

(ємкості не обваловані, швидкість вітру 1 м/с, інверсія)

| Кількість НХР тон | Температура повітря | Небезпечна хімічна речовина |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хлор | Аміак | Сірнистий ангідрид | Сірко-водень | Хлор-пікрин | Сірко-вуглець | Соляна кислота | Нормаль-дегід |
| 0,5 | -20 0 +20 | 2,65 2,85 3,15 | 0,5 0,5 0,5 | 1,35 1,45 1,55 | 0,5 0,5 0,5 | 1,30 2,35 5,00 | 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 1,35 | 2,65 2,90 3,25 |
| 1,0 | -20 0 +20 | 4,25 4,65 4,80 | 0,5 0,5 0,5 | 1,95 2,10 2,30 | 0,5 0,5 0,5 | 1,85 3,65 7,40 | 0,5 0,5 0,5 | 0,5 1,25 1,95 | 4,10 4,65 4,90 |
| 3,0 | -20 0 +20 | 8,35 8,75 9,20 | 1,15 1,25 1,30 | 3,85 4,40 4,85 | 0,95 1,05 1,10 | 3,70 6,90 14,70 | 0,5 0,5 0,5 | 1,25 2,15 3,90 | 7,75 8,85 9,45 |
| 5,0 | -20 0 +20 | 11,60 12,20 12,80 | 1,50 1,60 1,65 | 5,20 5,83 6,45 | 1,40 1,50 1,60 | 5,00 9,70 20,20 | 0,5 0,5 0,6 | 1,55 3,05 5,25 | 10,80 12,30 13,10 |
| 10,0 | -20 0 +20 | 17,70 18,50 19,20 | 2,30 2,45 2,65 | 7,85 9,25 10,90 | 2,25 2,50 2,60 | 7,40 14,70 31,30 | 0,5 0,6 1,30 | 2,30 4,65 7,95 | 16,40 18,70 19,70 |
| 20,0 | -20 0 +20 | 27,10 28,30 29,70 | 3,80 4,05 4,30 | 12,20 14,10 15,20 | 3,80 3,95 4,05 | 11,50 22,50 48,20 | 0,60 1,30 1,80 | 3,60 6,80 12,30 | 25,10 28,50 30,40 |
| 30,0 | -20 0 +20 | 35,00 36,70 38,50 | 4,90 5,25 5,45 | 15,40 18,10 19,40 | 4,80 5,00 5,10 | 14,70 29,30 62,60 | 1,15 1,55 2,25 | 4,65 8,75 15,60 | 32,70 37,10 39,40 |
| 50,0 | -20 0 +20 | 48,20 50,40 52,90 | 6,60 6,85 7,20 | 21,20 24,70 26,40 | 6,35 6,70 6,95 | 20,20 40,30 86,00 | 1,40 2,05 3,25 | 6,10 12,20 21,50 | 44,90 50,90 54,10 |
| 100,0 | -20 0 +20 | 75,00 78,70 82,20 | 10,20 10,80 11,30 | 32,90 38,40 41,10 | 9,80 10,30 10,60 | 31,30 62,60 133 | 2,05 3,25 4,85 | 9,50 18,70 33,30 | 69,90 79,20 84,20 |

Для інших ступенів вертикальної стійкості повітря та швидкості вітру розклад орієнтованого часу підходу  зараженого повітря до різних рубежів (об’єктів) та глибини зони зараження проводиться за «Методикою прогнозування наслідків впливу (викиду) НХР при аваріях на пормислових об’єктах і транспорті».

Характеристика інверсії

Інверсія характеризується великою вертикальною стійкістю повітря, обумовленого підвищенням температури його шарів з висотою і сильним охолодженням ґрунту. При цьому більш холодне  (більш важке повітря), знаходиться внизу, а більш тепліше повітря – зверху. Інверсія спостерігається в нічний час (від заходу до сходу сонця) при вітрі. Висота розповсюдження інверсії незначна – звичайно 10 – 12м.

Інверсія перешкоджає розсіюванню хмари забрудненого повітря і сприяє довгостроковому збереженню високих концентрацій ОР, НХР, РР, бактеріологічних засобів у приземному шарі.

При інверсії складаються найбільш несприятливі умови для захисту людей при виливі (викиді) НХР, використанні ОР.

Додаток 3

Розрізнюють три випадки розподілу температури по вертикалі або три ступені вертикальної стійкості приземного шару повітря:

і н в е р с і я; і з о т е р м і я; к о н в е к ц і я.

Характеристика ізотермії

Ізотермія характеризується стабільним станом вертикальної рівноваги повітря, яка зумовлена одинаковою температурою повітря на всіх висотах приземного шару повітря. Ізотермія виникає в ранкові і вечірні часи влітку,  але найбільш тепличною є похмура погода.

Влітку навіть при сонячній погоді спостерігається  ізотермія. Ізотермія створює складні умови для захисту людей при викиді (виливі) ОР, НХР (хімічної зброї) з метою зараження повітря.

Характеристика конвекції

Конвекція характеризується великою вертикальною нестійкістю повітря, яка обумовлена різкими перепадами температури повітря з висотою і сильним нагрівом ґрунту.

Конвекція – це виникнення різноманітних повітряних потоків або пасм, які є багатошаровими. Конвекція спостерігається в літній ясний день, коли при інтенсивному нагріві нижнього шару повітря він стає більшого об’єму і витискається наверх, а верхні шари, більш прохолодні та важчі, опускаються донизу, відбувається вертикальна циркуляція повітря. Конвекція визиває сильне зниження концентрації ОР, НХР в приземному шарі повітря.

При конвекції створюються найбільш сприятливі умови для захисту при розливі (викиді) НХР.

Залежність СВСП від градієнта (різниці) температури.

Ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП) залежить від градієнта температури (∆t) і від швидкості вітру (V, м/сек.). Для визначення градієнта в приземному шарі повітря необхідно із температури (t1), виміряної на висоті 50 см від поверхні землі, відрахувати температуру (t2), виміряну на висоті 200см

∆t = t1 – t2

Перед числовим значенням цієї різниці ставляться знак мінус (-), якщо температура внизу менша, ніж наверху; від’ємний (-) градієнт свідчить про інверсію, нульовий – ізотермію, позитивний – конвекцію.

h      200см                      t2=3°                              t2= 2°                    t2= 2°

∆t = t1 – t2= -1°         ∆t =0°                    ∆t =+1°

50см                              t1= 2°                          t1= 2°                     t1= 3°

інверсія                       ізотермія               конвекція

Вітер. Як виникає  і чим характеризується?

Вітер – горизонтальне переміщення повітря. Він спричиняється  нерівномірним нагрівом земної поверхні та мас повітря променями сонця. Вітер характеризується напрямком, швидкістю і

структурою: ламінарні потоки, турбулентні. Напрямок вітру визначається тією стороною горизонту, звідкіля він дме (північний - 360°/0°, південний - 180° … і т.д.),(див. цей додаток)

Середній вітер – це середнє значення за показниками швидкості, напрямку для всіх шарів повітря.

Для зручності визначення напрямку вітру: коло горизонту ділять на 16 частин, які мають назву – РУМБИ (північ-Пн, північно-північно східний- ПнПнС, північно-східний -ПнС, східно-пінічно- східний-СПнС, східний - С… і т.д.).

В приземному шарі розрізняють:

- стійкий вітер, якщо коливання напрямку вітру виникає переважно біля одного з румбів і окремі відхилення не виходять за  межі загального кута коливання в 40-50° (тобто 2-3 румби);

- нестійкий вітер, якщо зміни напрямку вітру виникають в межах кута більше 50° (4-5румбів), тобто вітер не зберігає стійкого напрямку;

- поривчастий вітер, якщо спостерігаються різкі зміни швидкості вітру за малий проміжок часу в одному напрямку.

Залежність СВСП від динамічного критерію

Для характеристики вертикальної стійкості приземного шару повітря (СВСП) використовується динамічний критерій, який рівний частці від ділення градієнта температури на квадрат швидкості вітру, виміряний на висоті 1м від поверхні землі

| Величина динамічного критерію | С В С П |
| --- | --- |
|  | Інверсія |
|  | Ізотермія |
|  | Конвекція |

Визначення погоди

Погода – це стан атмосфери у певному місці у певний час, який характеризується сукупністю метеорологічних величин і явищ. Про погоду можна говорити, яку ми спостерігаємо в дану хвилину або спостерігали в період часу в минулому, в конкретний день, місяць, сезон і т.і.

Прикмети погіршення погоди

- Барометричний тиск знижується. Чим різкіше пониження, тим вірніша прикмета.

- Весною при високому тиску і ясній погоді температура підвищується.

- Влітку, після ясного тихого дня настає тепла ніч, в порівнянні з минулою. Роси немає.

- Вітер до вечора посилюється – можливо чекати зміну погоди не пізніше, ніж через день.

- Сильний вітер (частіше ПнЗ, Пін або ПнС)

- При тривалій засусі постійне падіння атмосферного тиску до вечора – посилення вітру та збільшення хмарності, жаркий і паркий день.

- Північно-східний вітер при низькому, але зростаючому тиску.

- Рух хмар перпендикулярно напрямку приземного вітру або в протилежному напрямку.

- Кількість хмар  на пртязі дня збільшується.

- Пір’ясті хмари відносно щільні, різноманітних форм, вони швидко рухаються.

- Кульподібні щільні хмари, крізь які туманною плямою проглядає сонце.

- Тонкі пір’ясті хмари – «смушкові»

- Зоря яскраво-червоного кольору.

- Зірки сильно мерехтять.

- Сонце заходить за хмари з пурпурними краями.

- Смеркає довше ніж звичайно.

Прикмети покращання погоди

- При тривалій непогоді поступово прояснюється небо, підвищується атмосферний тиск, різко знижується температура, дме сильний холодний вітер.

- Знижується температура при низькому атмосферному тиску.

- Тонкі пір’ясті хмари химерної форми  повільно рухаються і до вечора зникають.

- Хмарність мінлива, з’являються прояснення.

- До вечора, після похмурого дня на заході з’являються смуги ясного неба.

- Ввечері стелеться туман.

- Присмерки короткі.

Прикмети грози

- Вдень дуже жарко при великій вологості (парко).

- Окремі кучеві хмари ростуть у вигляді великих башт.

- Потепління під час дощу призводить до посилення дощу та грози.

- При задушливому теплому вечорі небо затягнуте суцільною пеленою хмар.

- Вечірня зоря при червоному забарвленні після денної грози не передвіщає грози вночі.

- При південному вітрі зниження тиску передвіщає  дощ, часто з грозою.

- Виразно чутно окремі слабкі віддалені звуки.

Ш К А Л А

орієнтовної оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря

Додаток 5

ТИПОВА  ІНСТРУКЦІЯ

по діям чергового диспетчера хімічно небезпечного об’єкту на випадок аварії

на ньому з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин (НХР)

1. Загальні положення

1. 1. Інструкція визначає порядок дій чергового диспетчера (особи, яка виконує його обов'язки по виявленню хімічного зараження на випадок аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом (виливом) НХР та оповіщення про це персоналу об’єкту, а також керівників підприємств, установ, організацій та людей, що знаходяться у санітарно-захисній зоні цього об'єкту.

- Рішення на оповіщення приймається черговим диспетчером самостійно.

- Для прогнозування масштабів зараження НХР та оповіщення про нього на робочому місці чергового диспетчера повинні бути:

- інструкція по діям чергового диспетчера хімічно небезпечного об'єкту на випадок аварії на ньому з викидом (виливом) НХР;

- план (схема) об'єкту та території, що до нього прилягає, а також таблиці з орієнтовним часом підходу зараженого повітря до різних рубежів (об'єктів) і розрахунковими даними глибини зони можливого зараження НХР;

- довідкові дані по загальній кількості НХР на об'єкті та дані по розміщенню їх запасів у ємностях і технологічних трубопроводах; характеристики основних властивостей НХР, що використовуються у виробництві; заходи першої медичної  допомоги і засоби захисту від НХР;

- схема оповіщення персоналу об'єкту, керівників підприємств, установ, організацій і людей, які знаходяться у санітарно-захисній зоні об'єкту на випадок аварії з викидом (виливом) НХР;

- текст звернення до персоналу об'єкту та населення при аварії з викидом (виливом) НХР.

1.4.	Робоче місце чергового диспетчера оснащується також дистанційною метеостанцією для визначення напрямку і швидкості вітру у навколоземному шарі повітря, приладом вимірювання температури повітря та кінцевим пристроєм технічних засобів оповіщення і визначення НХР. Крім того, на робочому місці зберігаються підібрані за розміром комплекти засобів індивідуального захисту для кожного чергового диспетчера.

2. Дії чергового диспетчера по прогнозуванню хімічного зараження.

  - Черговий диспетчер після того, як заступив на чергування уточнює метеорологічні умови (температуру повітря у градусах С, швидкість вітру у навколоземному шарі повітря у метрах за секунду та визначає ступінь вертикальної стійкості повітря за графіком (додаток № 6), для цього отримує відомості від дистанційної метеостанції про напрямок та швидкість вітру, візуально визначає хмарність і знімає показники температури повітря.

- Одержавши інформацію про аварію з викидом (виливом) НХР, черговий диспетчер хімічно небезпечного об'єкту зобов'язаний:

- уточнити вид, кількість НХР що викинуто та характер їх розливу на підстилаючій поверхні ("вільно", "у піддон", "у обвалування");

- знаючи ступінь вертикальної стійкості повітря, швидкість вітру, температуру повітря та маючи відомості про кількість викинутого (що вилилося) НХРу визначає за заздалегідь розрахованими таблицями глибину зони зараження, виходячи із "Методики прогнозування масштабів зараження НХР на випадок аварій на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті". Якщо кількість викинутого (що вилилося) НХР невідомо, тоді за величину викиду приймають вміст НХР максимальної за об'ємом однієї ємності (технологічної, складської, транспортної і т. д.), а для сейсмічно небезпечних районів - загальний запас НХР на об'єкті (на випадок землетрусу);

- терміново провести прогнозування масштабів зараження НХР, для чого нанести глибину зони зараження на план (схему) об'єкту і визначити цехи, підприємства, установи, організації, житловий сектор, що попадають до зони зараження у межах санітарно-захисної зони об'єкту і здійснювати оповіщення за встановленою схемою.

2.3.	Відомості оцінки хімічної обстановки черговий диспетчер доповідає керівному складу цивільної оборони об'єкту та повідомляє оперативному черговому відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста обласного  підпорядкування, області) та чергового міського (районного) відділу (управління) внутрішних справ МВС України.

2.4.	Відомості прогнозу хімічного зараження уточнюються за даними розвідки, відповідно до яких віддаються відповідні розпорядження.

3. Дії чергового диспетчера по оповіщенню персоналу об'єкту, а також керівників підприємств, установ, організацій та людей, які знаходяться у межах, санітарно-захисної зони об'єкту.

3.1.	В залежності від масштабу аварії на хімічно небезпечному об'єкті та відомостей прогнозу глибини зони зараження НХР оповіщення здійснюється за двома варіантами:

- для аварії, масштаби якої не виходять за межі санітарно-захисної зони об'єкту, оповіщаються чергові зміни аварійних служб (газорятівної, протипожежної, медичної), воєнізована охорона, цехи, що попадають до зони хімічного зараження, керівний склад та штаб цивільної оборони об'єкту, керівники підприємств, установ, організацій і населення в межах санітарно-захисної зони. Оповіщення здійснюється черговим диспетчером за об'єктовою системою оповіщення з використанням гучномовців та електросирен. Про аварію, яка сталася, черговий диспетчер доповідає оперативному черговому відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста обласного підпорядкування, області)

- для аварії, масштаби якої виходять за межі санітарно-захисної зони об'єкту  черговий диспетчер у першу чергу оповіщає чергові зміни аварійних служб (газорятівної, протипожежної, медичної), цехи, які попадають до зони хімічного зараження, керівний склад та штаб ЦЗ об'єкту, органи держадміністрації та оперативного чергового відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста обласного підпорядкування, області, міст Києва та Севастополя), чергового міського (районного) відділу (управління) внутрішних справ МВС України для оповіщення підприємств, установ, організацій (в першу чергу дитячих закладів та шкіл) і населення, які знаходяться за межами санітарно-захисної зони об'єкту.

Текст звернення до персоналу і населення, яке попадає в зону хімічного зараження, повинен бути розроблений завчасно та затверджений начальником цивільної оборони району (міста обласного підпорядкування, області). Варіант тексту наведений в додатку ____. Варіант схеми оповіщення персоналу об'єкту, керівників підприємств, установ, організацій і населення, які попадають в зону хімічного зараження наведений в додатку ____.

3.2.	Для привертання уваги персоналу об'єкту та населення до інформації про аварію, яка сталася на хімічно небезпечному об'єкті з викидом (виливом) НХР, перед передачею тексту звернення подається сигнал "УВАГА ВСІМ!" шляхом увімкнення об'єктових електросирен.

Варіант

Додаток 6

АВАРІЙНА КАРТКА №203

| Номер ООН | Найменування вантажу | Ступінь токсин-ності | Класифікаційний шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1950 | Аерозолі з отруйним умістом, які не займаються |  |  |
| 1950 | Аерозолі отруйні | 2 | 2216 |
| 1660 | Азоту монооксид (незаймистий) |  |  |
| 2451 | Азоту трифторид |  |  |
| 1079 | Ангідрид сірчистий (Двоокис сірки зріджений; Сірки діоксид) | 3 | 2213 |
| 1955 | Аргон із домішкою отруйних газів | 1 | 2211 |
| 1008 | Бор фтористий (Бору трифторид) | 2 | 2232 |
| 1741 | Бор хлористий (Бору трихлорид) | 2 | 2233 |
| 1008 | Бору трифторид (Бор фтористий) | 2 | 2232 |
| 1741 | Бору трихлорид (Бор хлористий) | 2 | 2233 |
| 1048 | Бромоводень (Водню бромід) |  |  |
| 1052 | Водень фтористий безводний (Водню фторид безводний; Фтороводень безводний) | 1 | 8161 |
| 1050 | Водень хлористий безводний (Водню хлорид (безводний); Хлороводень) | 2 | 2232 |
| 1048 | Водню бромід (Бромоводень) |  |  |
| 2197 | Водню йодид (займистий, їдкий) (безводний) |  |  |
| 1052 | Водню фторид безводний (Водень фтористий безводний; Фтороводень безводний) | 1 | 8161 |
| 1050 | Водню хлорид (безводний) (водень хлористий безводний; Хлороводень) | 2 | 2232 |
| 2196 | Вольфраму гексафторид |  |  |
| 2420 | Гексафторацеток |  |  |
| 1079 | Двоокис сірки зріджений (Ангидрид сірчистий; Сірки діоксид) | 3 | 2213 |
| 3070 | Дифтордихлорметан і етилену оксид, суміші, які містять не більше 12% етилену оксиду від маси (Дифтордихлорметан і етиленоксид суміші, які містять не більше 12% етиленоксиду від маси; Етилену оксид і дифтордихлорметан, суміші) |  |  |
| 3070 | Дифтордихлорметан і етиленоксид, суміші, які містять не більше 12% етиленоксиду від маси (Дифтордихлорметан і етилену оксид, суміші, які містять не більше 12% етилену оксиду від маси; Етилену оксид і дифтордихлорметан, суміші) |  |  |
| 3070 | Етилену оксид і дифтордихлорметан, суміші (Дифтор-дихлорметан і етилену оксид, суміші, які містять не більше 12% етилену оксиду від маси; Дифтордихлорметан і етиленоксид, суміші, які містять не більше 12% етиленоксиду від маси) |  |  |
| 2037 | Картуш з отруйним вмістом, що не займається |  |  |
| 1859 | Кремнію тетрафторид (стиснений, їдкий) |  |  |
| 1581 | Метилбромід і хлорпікрин суміші (з тиском пари 0,3 МПа при 50 °С) |  |  |
| 1089 | Нітрозилхлорид |  |  |
| Номер ООН | Найменування вантажу | Ступінь токсин-ності | Класифікаційний шифр |
| 1079 | Сірки діоксид | 3 | 2213 |
| 1079 | Сірки діоксид (Ангідрид сірчистий; Двоокис сірки, зріджений) | 3 | 2213 |
| 2191 | Сульфурилфторид |  |  |
| 1076 | Фосген (Вуглецю оксихлорид) | 2 | 2232 |
| 1017 | Хлор | 2 | 2243 |
| 1749 | Хлор трифтористий (Хлору трифторид) | 2 | 2243 |
| 1749 | Хлору трифторид (Хлор трифтористий) | 2 | 2243 |
| 1050 | Хлороводень (Водень хлористий безводний; Водню хлорид (безводний)) | 2 | 2232 |
| 1589 | Хлорціан стабілізований (інгібований) | 2 | 2232 |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |
| Основні властивості | Гази. Безбарвні, нітрозилхлорид — жовто-бурого, хлор — жовто-зеленого кольору. Різкий, подразнювальний запах. Хлор трифтористий — зеленувато-жовта рідина із запахом фтору. Розчинні у воді, сульфурилфторид — слаборозчинний, бору трифторид, бору трихлорид, вольфраму гексафторид і нітрозилхлорид розкладаються водою зі створенням корозійних газів. За умов виходу в атмосферу парують. Важчі за повітря. Накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або скрапленому стані. Корозійні. Забруднюють водоймища. |
| Вибухо- та пожежонебезпека | Негорючі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. Взаємодія з металами при зволоженні може викликати утворення займистих (горючих) газів. |
| Небезпека для людини | Можливий смертельний наслідок (від набряку легень)! Небезпечні при: І — вдиханні, III — попаданні на шкіру, IV— попаданні в очі. І — при високих концентраціях — задишка, задуха, синюшність шкіри, збудження, гучне клекотливе дихання, непритомність, при середніх і низьких концентраціях — різкий загрудинний біль, болісний сухий кашель, задишка, багато пінистого мокротиння, серцебиття; III, IV — хімічний опік. При вибухах можливі травми. |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |
| Для хімрозвідки та керівника робіт — ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад — ізолювальний протигаз ІП-4М, УІП-12 і спецодяг. |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |
| Загального характеру | Сповістити чергового по станції або маневрового диспетчера. Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. У небезпечну зону входити в засобах захисту. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. |
| У разі витоків, розливів та розсипів | Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути витікання з дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні дати газу цілком вийти. Ізолювати район, поки газ не розсіється. Не торкатися до розлитої речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. |
| У разі пожежі | Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані (не допускати попадання води в ємкості з хлором). |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |
| Для осадження (розсіювання, ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу хлору, хлору трифториду обробити розчином сульфіду калію (5%) та карбонату натрію. Місце розливу промити великою кількістю води, лужними розчинами. Ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Пошкоджені ємкості (балони) винести із зони аварії, перекинути в ємкість із водою, слабким лужним розчином. |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |
| Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Потерпілим — свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою не менше 15 хвилин. При попаданні всередину —давати пити ковтками олію. При отруєнні фосгеном не можна проводити форсований подих. При отруєнні бору фторидом, водню фторидом промиті водою уражені ділянки шкіри помістити в сильно охолоджений насичений розчин сульфату магнію (або зрошувати цим розчином). |

Додаток 7

АВАРІЙНА КАРТКА №208

| Номер ООН | Найменування вантажу | Ступінь токсин-ності | Класифікаційний шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1005 | Аміак безводний (зріджений) (Аміак) | 2 | 2413 |
| 2073 | Аміаку розчин у воді, який містить від 35 до 40% аміаку |  |  |
| 2073 | Аміаку розчин у воді, який містить від 40 до 50% аміаку |  |  |
| 1032 | Диметиламін (безводний) | 2 | 2413 |
| 1026 | Діціан |  |  |
| 1036 | Етиламін безводний (Моноетиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1061 | Метиламін безводний (Монометиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1061 | Монометиламін безводний (Метиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1036 | Моноетиламін безводний (Етиламін безводний) | 2 | 2413 |
| 1083 | Триметиламін (безводний) | 2 | 2413 |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |
| Основні властивості | Гази. Безколірні. Різкий запах. Розчинні у воді, диціан погано розчиняється. Корозійні. Важчі за повітря, за винятком аміаку. Гази, які важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або зрідженому стані. Забруднюють водоймища. |
| Вибухо- та пожежонебезпека | Горючі. Займаються від іскор і полум'я. Аміаку розчин у воді — негорючий, але пари над поверхнею рідини здатні до загоряння. 3 повітрям створюють вибухонебезпечні суміші на відкритому просторі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях створюються вибухонебезпечні суміші, Горять з утворенням токсичних газів (оксиди азоту, ціан). |
| Небезпека для людини | Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: І — вдиханні, III — попаданні на шкіру, IV — попаданні в очі. Подразнення слизових оболонок, чхання, задуха. Нудота, блювання, біль у стравоході. Хімічний опік. При пожежі і вибухах можливі опіки і травми. |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |
| Для хімрозвідки та керівника робіт — ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад — ізолювальний протигаз ІП-4М або УІП-12 і спецодяг. При займанні — вогнезахисний костюм ТЗК-1 у комплекті із саморятувальником СПІ-20. |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |
| Загального характеру | Сповістити чергового по станції або маневрового диспетчера. Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Вивести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню й іскор. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. |
| Уразі витоків, розливів та розсипів | Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в небезпечній зоні. Не торкатися до розлитої речовини. Усунути течу або перекачати в цілу ємкість з додержанням заходів запобігання. В разі інтенсивної течі дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, поки газ не розсіється. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. |
| Уразі пожежі | Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння за наявності витікання. Гасити вогнегасними порошками, газовими вогнегас-ними речовинами. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати тонкорозпиленою водою. |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |
| Для осадження (розсіювання, ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища; промити великою кількістю води; покрити повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території обробити слабким розчином кислоти. Ушкоджені балони винести з небезпечної зони і перекинути в ємкість із водою або слабким розчином кислоти. |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |
| Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Потерпілим — свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промивати водою протягом 15 хвилин. У ніс закапати олію. Накласти асептичну пов'язку на вражені ділянки шкіри. |

Додаток 8

Речовини та розчини, які застосовуються для дегазації НХР

| НХР | Нейтралізуюча речовина та розчин |
| --- | --- |
|  | Основні компоненти | Допоміжні |
|  |  | Витрати на 1 т, т | хімічні відходи у воді |
| Хлор (газ) | 10% розчин їдкого натру або кальцинованої соди | 10 | Відпрацьований розчин основи (луга) (1-20% розчин) |
|  | вода | 150 |  |
|  | Забороняється використовувати водні розчини аміаку, оскільки хлористий азот, який утворюється, може вибухнути |
| Аміак (газ) | Вода або розчин мінеральних кислот | 2 | Щавлева кислота (1-20% розчин) |
| Фосген (газ) | 10% розчин їдкого натру, або кальцинованої соди, або 25% аміачної води | 16 3 | Відходи гіпсу і вапна |
| Водню фторид (газ) | 10% водний розчин їдкого натру або кальцинованої соди | 16 | Відпрацьований розчин основи (луга) (1-30% розчин) |
| Сірчистий ангідрид | 10% водний розчин їдкого натру, або аміачної води, або просто води | 13 4 10 | Відпрацьований розчин основи (луга) |
| Сірководень | Суспензія ДТС ГК | 3 | Натрій кислий |
| Хлорпікрин | Водно-спиртові розчини сульфіду натрію | 0,75 |  |
| Кислота синильна | 10% водний розчин сульфату заліза, або гіпохлориду кальцію, або водний розчин формальдегіду | 10 45 3 | Розчин сульфату заліза |
| Акріло-нітрил | 10% водний розчин їдкого натрію, або аміачної води | 3 3 |  |
| Ртуть | - | - | Розчини хлорного заліза |
| Оксидетилену | Вода, або аміачна вода | 2 1,6 |  |
| Оксиди азоту | Вода, або 10% водний розчин їдкого натру | 10 | Відходи вапна і розчинної основи (луги) |

В а р і а н т

Особливості проведення евакуації при аварії на ХНО

У випадку аварії на хімічно небезпечному об'єкті (ХНО) проводиться екстрений (вивід) вивіз населення, що попадає у зону зараження, за межі поширення хмари аварійно-хімічно небезпечних речовин (ХНР). Населення, яке проживає у безпосередній близькості від ХНО, через швидке поширення хмари ХНР, як правило, не виводиться з небезпечної зони, а укривається у житлових (виробничих і службових) будинках і спорудах із проведенням герметизації приміщень та з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) на верхніх або нижніх поверхах (залежно від характеру поширення ХНР).

Можливий терміновий вивід (вивіз) населення повинен плануватися завчасно за даними довгострокового (попереднього) прогнозу і проводитися з тих житлових будинків і установ об'єктів економіки, які попадуть у зону можливого хімічного зараження.

Розміщення населення проводиться у будинках громадського призначення (готелі, будинки відпочинку, кінотеатри, спортивні спорудження, гуртожитки і т.п.). Порядок оповіщення і розміщення доводиться до всіх категорій населення. Реєстрація еваконаселення проводиться безпосередньо у місцях його розміщення.

Транспортне забезпечення та тимчасове розміщення еваконаселення може здійснюватися не тільки за заздалегідь відпрацьованими планами, а також проводитися у оперативному порядку.

При аварії на транспорті з виливом (викидом) НХР вивід (вивіз) населення із зони зараження та тимчасове його розміщення здійснюється з урахуванням обстановки, яка склалася.

Залежно від масштабів аварії з викидом ХНР у навколишнє середовище, їх виду, тривалість перебування еваконаселення у районах його тимчасового розміщення може складати від кількох годин до кількох діб.

Список законодавчих та нормативно-правових актів:

- Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 №15/98-ВР.

- Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21.11.2002 № 229-IV.

- Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 № 255/95-ВР.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР.

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від  09.04.1999 № 586-ХIV.

- ЗаконУкраїни «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій» від 03.04.2003 № 666 – ІV.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-ХІІ.

- Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-ІІІ.

- Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 № 1809-ІІІ.

- Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 №  1859-IV.

- Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 № 1908 – ІІІ.

- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-ІІІ.

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 №2707.

- Закон України «Про Цивільну оборону України» від 03.02.1993 №2974-ІІІ.

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004.

- Указ Президента України від 09.02.2001 №80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 №174 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у НС».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторінгу довкілля».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації НС техногенного та природного характеру за їх рівнями».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2002 №1201 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1432 «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 №2038 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з ЦО».

- Директива НЦО України від 20.10.1999 Д-28-дск «Про Регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС)».

- Наказ МНС України від 05.02.1999 №39 «Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання».

- Наказ МНС України від 20.09.1999  №63 «Порядок здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки».

- Наказ МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекології та природних ресурсів України від 27.03.2001 №73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті».

- Наказ МНС України від 23.04.2001 № 97 «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

- Наказ МНС України від 23.02.2006 №98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів».

- Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 №112 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)».

- Наказ МНС України від 22.04.2003 №119 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

- Наказ МНС України від 03.11.2004 №145 «Про затвердження Порядку створення і фінансування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту».

- Наказ МНС України від 06.08.2002 №186 «Про введення в дію Методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

- Рішення обласної ради від 4.12.2007 № 294 13/V «Про Програму моніторінгу довкілля Дніпропетровської області».

- Наказ начальника цивільного захисту (цивільної оборони) області від 14.10.2008 № 3 «Про створення обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіоаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області».

# Footnotes

Поглинена доза – енергія іонізуючого випромінювання, яка поглинається опроміненим тілом (тканинами організму) в перерахунку на одиницю маси, вимірюється в системі Si в греях (Гр.).

Інтерполяція – знаходження проміжних значень величини за деякими заданими значеннями.

# Text boxes

На ХНО стався розлив гексану Характер розливу НХР на підстильній поверхні – «у піддон».

Метеодані: напрямок вітру 315°; швидкість вітру 1м/с, t повітря +20°C,  СВСП – інверсія

ГРАФІК

Для оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря (СВСП) за даними метеорологічних спостережень

Швидкі-сть вітру

м/с

Ніч

день